ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

การดูแลบำรุงรักษาหัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำ, เขื่อนระบายน้ำ, ฝาย และสถานีสูบน้ำ

**********************************

หัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำ

1.	งานบำรุงรักษา

๑.๑	วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาให้หัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ โดยจะต้องทำให้อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการด้านการชลประทาน ตลอดจนการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ รวมถึงการดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณภายในอาคารที่ทำการและบริเวณพื้นที่โดยรอบของหัวงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 	ขอบเขตของงาน

๑.2.1 งานตัดหญ้าและวัชพืชทั่วไปบริเวณหัวงาน

1.๒.2 งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่มที่อยู่ในบริเวณโดยรอบหัวงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

1.2.๓ งานบำรุงรักษาหัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงาน

๑.๓ ข้อกำหนด

1.3.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานและบริเวณอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี

1.3.2 การกำหนดพื้นที่การบำรุงรักษาจะเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดของหัวงานโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ตามแบบก่อสร้าง

1.3.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.3.๔ ผู้รับจ้างต้องการดำเนินการบำรุงรักษาให้ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๑.4	ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

๑.4.1 	ขั้นตอนการทำงาน

(๑)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการซ่อมแซมให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒) เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของอาคารหัวงานและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดต้องบำรุงรักษาตามปกติ หรือมีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม

(๓)  เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน

1.4.2 วิธีการทำงาน

(๑) งานตัดหญ้าและวัชพืชทั่วไป

(๑.๑) 	ความสูงของหญ้าหลังจากตัดเฉลี่ยประมาณ ๑.๕-๒.๐ นิ้ว

(๑.๒) 	บริเวณหัวงานจะต้องสะอาดปราศจากขยะ เศษใบไม้ เศษหญ้าจากการตัดและอื่นๆ จะต้องไม่กองสุมทับ หรือใส่ในถังขยะ ต้องขนออกไปทิ้ง ณ จุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้

(๑.๓) 	หญ้าตายระหว่างสัญญาเพราะเหตุอันเกิดจากผู้รับจ้าง หรือหญ้าตายเนื่องจากอยู่ในร่ม ผู้รับจ้างจะต้องทำการปลูกซ่อมโดยทันที โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาหญ้านั้นๆ ด้วย

(๒) งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่ม

(๒.๑) 	การบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงให้มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากศัตรูพืชและวัชพืช

(๒.๒) 	การตัดแต่งทรงพุ่มให้ได้รูปทรงสวยงามและถูกต้องตามหลักการจัดสวน หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

(๒.๓) 	ต้องทำการกันเล็มขอบแปลง ไม้ดอกไม้ประดับให้เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ

(๒.๔) 	การบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ที่อยู่ในแปลงให้ออกดอกออกผลตามฤดูกาลของพันธุ์ไม้นั้นๆ และห้ามเก็บพืชผล ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของโครงการ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน

(๒.๕) 	การบำรุงรักษาดินในแปลงไม้ดอกไม้ประดับให้ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดีเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับดินด้วยการพรวนดิน การเสริมธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว หรือขี้เถ้าแกลบ รวมถึงการใส่ปุ๋ยหมักที่ได้รับจากหมักร่วมกับจุรินทรีย์

(๒.๖) 	กรณีที่ต้นไม้ทรุดโทรม ชำรุด หรือตาย ต้องทำการเปลี่ยน หรือปลูกซ่อมทันที และต้องเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงต้นเดิม

(๒.๗) 	กรณีที่มีความจำเป็นต้องขุดถอน หรือย้ายต้นไม้ปลูกใหม่ รวมถึงการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหรือแจ้งให้ดำเนินการ

(๓)   งานบำรุงรักษาหัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

(๓.๑) 	ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหัวงาน และอาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

(๓.๒) 	เครื่องกว้านบานระบาย ผู้รับจ้างจะต้องดูแลอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา สำหรับชิ้นส่วนที่เกิดสนิมจะต้องทำการพ่นทราย หรือขัดทำความสะอาดให้ปลอดสนิมก่อนทาสี การทาสีในกรณีดังกล่าว ให้ทาสีกันสนิมรองพื้นก่อนสองครั้ง พร้อมทั้งใส่จารบีหล่อลื่น

(๓.๓) 	อาคารที่ทำการ บ้านพัก รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นบริเวณพื้นที่โดยรอบของ   หัวงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓.๔) 	งานขุดลอกตะกอน ผู้รับจ้างจะต้องดูแลไม่ให้มีตะกอนดินหรือทรายตกจมอยู่ที่บริเวณเหนือน้ำ และในอาคารประกอบต่างๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของอาคารนั้นๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างผู้ควบคุมงานในสนาม จะเป็นผู้พิจารณา และสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกตะกอนหรือสิ่งปฏิกูลออกจากตัวอาคาร ไปทิ้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้

(๓.๕) 	งานกำจัดวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องดูแลป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ลอยอยู่เหนือน้ำ หรือบริเวณอาคารประกอบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำและกีดขวางการไหลของน้ำ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างผู้ควบคุมงานในสนามเป็นผู้พิจารณาหรือสั่งการ เมื่อพบว่าวัชพืชจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ จะต้องนำไปทิ้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างควบคุมงานกำหนดให้

๒. 	งานซ่อมแซม

๒.๑.	วัตถุประสงค์

เพื่อการซ่อมแซมหัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นในบริเวณหัวงานที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการด้านการชลประทาน และจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยทำการฟื้นฟูซ่อมแซมให้อาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหาย ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงหรือเท่ากับตอนที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.	ขอบเขตของงาน

2.2.๑ เขื่อนเก็บกักน้ำ (Embankment Dam)

(๑) 	สันเขื่อน (Crest Camber)

(๒) 	ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ

(๒.๑) หินทิ้งด้านเหนือน้ำ

(๒.๒) วัสดุรองพื้น (Bedding) หรือ Filter Layer ด้านเหนือน้ำ

(๒.๓) วัสดุที่ใช้ถมตัวเขื่อนด้านเหนือน้ำ

(2.4) งานหินทิ้ง

(๓) 	ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ

(๓.๑) ปลูกหญ้าคลุมดินหรือหินเรียงด้านท้ายน้ำ

(3.๒) Contact Drain บริเวณรอยต่อของตัวเขื่อนและไหล่เขาเขื่อนด้านท้ายน้ำ

(๓.๓) Toe Drain ด้านท้ายน้ำ

(๓.๔) Gutter รางระบายน้ำด้านท้ายน้ำ

(๓.๕) Filter วัสดุกรองน้ำในตัวเขื่อน

(๓.๖) วัสดุที่ใช้ถมตัวเขื่อนด้านท้ายน้ำ

(3.7) งานหินทิ้ง

2.๒.2 อาคารประกอบ (appurtenant structures)

(๑) 	อาคารทางระบายน้ำล้น (Spillway)

(๑.๑) อาคารทางระบายน้ำล้นใช้งาน (Service Spillway)

(๑.๒) อาคารทางระบายน้ำล้นเสริม (Auxiliary Spillway)

(๑.๓) อาคารทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway)

(๑.๔) อาคารทางระบายน้ำล้นผ่านสันเขื่อน (Spillway Dam)

(๑.๕) อาคารทางระบายน้ำล้นช่องเขาขาด (Saddle Dam)

(๑.๖) อาคารทางระบายน้ำล้นแบบฝายสันตรง (Overflow Spillway)

(๑.๗) อาคารทางระบายน้ำล้นแบบไหลด้านข้าง (Side Channel Spillway)

(๑.๘) อาคารทางระบายน้ำล้นแบบติดตั้งประตูบนสันฝาย (Gated Spillway)

(๑.๙) อาคารทางระบายน้ำล้นแบบสันฝายหยัก (Labyrinth Spillway)

(๑.๑๐) อาคารทางระบายน้ำล้นแบบกาลักน้ำ (Siphon Spillway)

(๑.๑๑) อาคารทางระบายน้ำล้นแบบปากแตรหรือดอกผักบุ้ง (Morning Glory Spillway)

(๑.๑๒) อาคารทางระบายน้ำล้นแบบอุโมงค์ระบายน้ำ (Tunnel Spillway)

(๑.๑๓) อาคารทางระบายน้ำล้นแบบทางน้ำเปิด (Earth Spillway)

(๒) 	ส่วนประกอบของอาคารทางระบายน้ำล้น (Spillway)

(๒.๑) ทางชักน้ำเข้าสู่อาคาร (Approach Channel)

(๒.๒) อาคารควบคุมปริมาณน้ำ (Control Structure)

(๒.๓) ทางลำเลียง (Discharge Channel)

(๒.๔) อาคารสลายพลังน้ำ (Terminal Structure)

(๒.๕) ทางระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (Outlet Channel)

(๓) 	อาคารท่อส่งน้ำ (Outlet)

(๔) 	ทางชักน้ำ (Intake Channel)

(๕) 	อาคารรับน้ำ (Intake Structure)

(๖) 	ท่อส่งน้ำ (Outlet Conduit)

(๗) 	อาคารบังคับน้ำ (Control House)

(๘) 	อาคารท้ายน้ำ (Terminal Structure)

(๙) 	อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำท้ายเขื่อน (River Outlet)

(๑๐) อาคารระบายน้ำ (Bottom Outlet)

(๑๑) เขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam)

(๑๒) ถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อน

(๑๓) ถนนเข้าหัวงาน

(๑๔) ถนนทดแทนน้ำท่วม

(๑๕) ถนนขึ้นสันเขื่อน

(๓) 	สิ่งก่อสร้างอื่นๆ บริเวณหัวงาน

(๓.๑) งานระบบประปาในบริเวณหัวงาน

(3.๒) งานป้ายชื่อโครงการ

(๓.3) งานเสาธง

(๓.๔) งานที่ทำการบ้านพักและป้อมยาม

(๓.๕) งานอาคารทางอุตุอุทกวิทยา

(๓.๖) งานลานกีฬา

(๓.๗) งานถนนภายในบริเวณหัวงาน

(๓.๘) งานอาคารเอนกประสงค์อื่นๆ

(4) 	อาคารอื่นที่ระบุอยู่ในแบบก่อสร้าง

๒.๓	ข้อกำหนดในการทำงาน

2.3.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.3.2 การดำเนินการซ่อมแซมจะต้องมีการคิดปริมาณงานจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

2.3.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาการและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

2.3.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3.๖ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักวิธีการทางพัสดุ

๒.๔ 	ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

2.4.๑ ขั้นตอนการทำงาน

(๑)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการซ่อมแซมให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒) เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของอาคารหัวงานและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดต้องบำรุงรักษาตามปกติ หรือมีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม

(๓) เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน

๒.4.2 วิธีการทำงาน

(๑) งานดินขุด

ผู้รับจ้างต้องขุดให้ได้แนว ระดับและขนาดที่กำหนดในแบบ การขุดต้องขุดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องป้องกันให้วัสดุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่แบบมิได้กำหนดแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ ถ้าเป็นการขุดดินให้ใช้ลาด ๑:๑/๒ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนด ในกรณีที่วัสดุซึ่งอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดที่กำหนดในแบบ เช่น หินหลวม (Loose Stone) หินแยก และหรือวัสดุอื่นที่หลวม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหว (Slide) ได้ ผู้รับจ้างต้องทำการขุดออกด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง การขุดในกรณีนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนด

(๒) งานขุดเปิดหน้าดิน

ผิวหน้าดินตรงบริเวณที่จะถมดิน จะต้องกำจัดตอไม้, รากไม้, วัชพืช และวัตถุอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ออกให้หมด แล้วถากลอกผิวหน้าดินเดิมที่มีคุณภาพไม่ดีออก มีความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร หรือถึงระดับที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ เสร็จแล้วต้องตบแต่งให้อยู่ในสภาพที่จะรองรับชั้นดินที่จะนำมาบดอีกขั้น

(๓) งานดินถม

ดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัด ต้องเป็นดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (Selected Material) และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ กรณีแบบกำหนดให้ถมดินเป็น Zone ผู้รับจ้างต้องจัดหาดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ละ Zone มาทำการบดอัดแน่นตามที่แบบกำหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเช่นเดียวกันดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการขุดย้ายแยกกองต่างหากจากวัสดุส่วนอื่นที่จะทิ้งหรือขนย้ายไปกองไว้ชั่วคราว เมื่อได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงทำการขนย้ายไปใช้งานได้  ผู้รับจ้างต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากราคางานที่ระบุในสัญญา

(๔) การถมบดอัดแน่น (Clayey and Silty Materials)

จะต้องนำดินที่จะใช้งานมาโรยเป็นชั้นในแนวราบ ดินต้องมีความชื้นถูกต้องตามที่กำหนด ต้องทำการบดอัดอย่างสม่ำเสมอตลอดผิวหน้า เพื่อให้มีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการอูดโค้ง, โพรง, การเป็นแผ่นหรือไม่ถูกต้องตามวิธีการบดอัดดิน การบดอัดต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๔.๑)	การถมและบดอัดดิน ต้องกระทำโดยการใช้เครื่องจักรกล

(๔.๒) 	เครื่องจักรกลที่ใช้บดอัด ต้องเป็นชนิดเดียวกันและน้ำหนักเท่ากัน

(๔.๓) 	ต้องตรวจสอบความชื้นของดินที่บ่อยืมดิน (Borrow Pits) ก่อนนำมาใช้งาน ถ้าความชื้นเกินเกณฑ์กำหนด (มากกว่าความชื้นที่จุด Optimum ๒ %) ห้ามนำดินนั้นมาใช้งาน

(๔.๔) 	การถมให้เกลี่ยเป็นชั้นๆ ในแนวราบ

(๔.๕) 	ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่อบดอัดได้ที่แล้ว ต้องมีความหนาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

(4.๕.๑) ถ้าใช้ลูกกลิ้งตีนแกะ (Sheepsfoot Roller) ดินแต่ละชั้นต้องหนาไม่มากกว่า ๒/๓ของความยาวของตีนแกะ หรือหนาไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร แล้วแต่กรณีไหนจะน้อยกว่ากัน

(4.๕.๒) ถ้าใช้เครื่องกระทุ้งดิน (Power Tamper) หรือทำการกระทุ้งด้วยแรงคน ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่ออัดแน่นแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร

(๔.๖) 	ดินถมแต่ละชั้นต้องเกลี่ยให้กระจายสม่ำเสมอ ถ้าดินเป็นก้อนต้องทำให้แตกกระจายและแผ่ออกโดยตลอด

(๔.๗) ดินแต่ละชั้นต้องมีความชื้นเท่ากันโดยสม่ำเสมอ

(๔.๘) 	การถมดินดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย

(๔.๙)  ความแน่นของดินถมแต่ละชั้นที่บดอัดแน่นแล้ว จะต้องมีความแน่น (เมื่อแห้ง) ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของความแน่น (เมื่อแห้ง) จากการทดลองในห้องทดลองด้วยวิธีทดลองแบบ Proctor Compaction ASTM D–๖๙๘–๖๖T Method A.

(๔.๑๐)  การตรวจสอบความแน่นของดินที่อัดแล้ว เป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน จะตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาตรวจสอบ ความแน่นของดินที่บดอัดแล้ว ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

(๔.๑๐.๑)  ต้องไม่ต่ำกว่า ๙๕ % ของความแน่น (เมื่อแห้ง) มาตรฐาน Standard Proctor (Standard Proctor Density ASTM D-๖๙๘-๖๖T Method A.)

(๔.๑๐.๒)  	บริเวณที่มีความแน่นต่ำกว่าเกณฑ์ข้อ ๒.๔.๙ ผู้รับจ้างต้องขุดลอก แล้วนำดินถมอัดเข้าไปใหม่จนได้ ความแน่นตามเกณฑ์ข้อ ๒.๔.๙ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าใช้จ่ายในการนี้ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

(๕) งานขุด-ขนย้ายดิน

ดินที่จะขุดขนย้ายไปถมร่องแกนหรือถมทำนบดินต้องเป็นดินที่มีส่วนสม่ำเสมอ (Uniform Mixture) เครื่องมือที่ใช้ขุดและวิธีการขุด ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เหมาะสม เพื่อที่จะให้ได้ดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การใช้ถมบดอัด

(๖) งานหินก่อ

ก่อนจัดทำหินก่อ ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินก่อให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ตั้งแบบแล้วเทคอนกรีตรองพื้น หนาประมาณ ๕ ซม. วางหินใหญ่บนคอนกรีตโดยวางให้เต็มผิวหน้าคอนกรีต การวางต้องวางให้หินชิดกันให้มากที่สุด ให้มีช่องว่างน้อยที่สุดแล้วเทคอนกรีตทับหน้าหินที่วางชั้นแรก เมื่อเทคอนกรีตสูงพ้นผิวหินชั้นแรก ให้วางหินชั้นต่อไปได้ ทำเช่นนี้ต่อไปจนได้ความหนาตามที่กำหนดในแบบ พร้อมทั้งแต่งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย หินใหญ่ที่ใช้งานหินก่อควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(๗) งานหินเรียงยาแนว

ก่อนจัดทำหินเรียงยาแนว ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินเรียงยาแนว ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ใช้ทรายรองพื้นบริเวณนั้น หนาประมาณ ๒๐ ซม. พร้อมทั้งอัดแน่น นำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดกันมากที่สุด โดยจัดให้ผิวหน้าได้ระดับเสมอกันและได้ความหนาตามต้องการ ก้อนที่หนาให้ฝังลงในทรายราดน้ำใช้ชุ่ม เทคอนกรีตอุดช่องว่างให้เต็ม พร้อมแต่งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย หินใหญ่ที่ใช้งานหินเรียงยาแนวนี้ ควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(๘) งานหินเรียง

ก่อนทำงานหินเรียง ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินเรียงให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ ใช้ทรายรองพื้นบริเวณนั้น หนาประมาณ ๒๐ ซม. พร้อมทั้งอัดแน่น นำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดกันมากที่สุด พร้อมทั้งแต่งให้ผิวหน้าเรียบเสมอกันและความหนาตามต้องการ ก้อนที่หนาเกินให้ฝังจมลงในทรายตามช่องว่างระหว่างหินใหญ่ให้ใช้หินย่อยปนทราย อุดให้แน่น หินใหญ่ที่ใช้งานหินเรียงนั้น ควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(8.1) งานหินเรียงในกล่องลวดตาข่าย

หมายถึงหินเรียงในข้อ (8) นำมาเรียงลงในกล่องลวดตาข่ายให้เรียบร้อย โดยกล่องลวดตาข่ายมีลักษณะดังนี้

(8.1.1) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Ht dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยมชนิดฟันเกลียว 3 รอบ มี 2 แบบ คือ

(ก)  กล่องลวดตาข่ายแบบ Gabion มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาดช่องตาจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 10×13 ซม.

(ข)  กล่องลวดตาข่าย Matress มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 6×8 ซม.

(8.1.2) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบและมีผนังกั้นภายในทุก 1 เมตร มีฝาปิด-เปิด ได้

(8.1.3) คุณลักษณะของลวด (wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทางแรงตึง (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี”

(9) งานหินทิ้ง

ก่อนจะทำหินทิ้ง ต้องทำการบดอัดดินบริเวณที่จะทำหินทิ้งให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ นำหินใหญ่และคละขนาดมาทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรงคนให้มีขนาดของหิน ความหนาและความลาดเอียงตามแบบ และตบแต่งผิวหน้าให้ดูเรียบเสมอ

(10) งานปลูกหญ้า

กรณีที่ต้องปลูกหญ้าตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติดังนี้

(10.๑) พื้นที่ปลูกหญ้า

ผู้รับจ้างต้องปลูกหญ้าตามพื้นที่ปลูกหญ้าที่กำหนดในแบบหรือตามพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ในสนาม

(10.๒) ชนิดของหญ้า หญ้าที่ใช้ปลูกต้องเป็นหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

(10.๒.๑) หญ้าแพรก

(10.๒.๒) หญ้าญี่ปุ่น

(10.๒.๓)  หญ้านวลน้อย

(10.๒.๔) หญ้าพื้นเมืองในท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เห็นชอบ

(10.๓) การเตรียมพื้นที่

(10.๓.๑)  ก่อนทำการปลูกหญ้า ผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่โดยปู Top Soil ให้มีความหนาตามแบบ

(10.๓.๒) กรณีที่แบบไม่ได้กำหนดความหนาของ Top Soil ให้จะต้องทำการปู TOP SOIL ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ม.

(10.๔)  การปลูกหญ้า ผู้รับจ้างต้องนำหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังกล่าวในข้อ ๒.๙.๒ ไปปลูกในพื้นที่ ที่ได้จัด เตรียมไว้แล้วตามวิธีการในข้อ ๒.๙.๓ วิธีการปลูกหญ้าทำได้หลายวิธีคือ

(10.๔.๑) วิธีปูเป็นแผ่นต่อเนื่องกัน

(10.๔.๒) วิธีปลูกเป็นจุดเว้นระยะห่างกันพอสมควร

(10.๔.๓) วิธีหว่านเมล็ดพันธ์ (Sodding)

(๑1) 	งานเครื่องกว้าน-บานระบาย

(๑1.๑) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กแผ่น,เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งเป็นเหล็กเหนียวให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๒) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดตั้งแต่ ( ๓๗ มม. ขึ้นไป ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๔๐๕๑ S๔๕๙ (SAE ๑๐๔๕) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๓) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดเล็กกว่า ( ๓๗ มม. ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ Class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๔) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กหล่อ ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๕๕๐๑ FSSO หรือ  ASTM A ๔๘-๗๔ Class ๓๐ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๕) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยบรอนซ์ให้ทำจากทองบรอนซ์ต้านทานแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

(๑1.๖) 	ยางกันน้ำคุณสมบัติตาม SPEC. เลขที่ รวท. ๐๓๓๘

(๑1.๗) 	เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด ๖ เกลียว แบบ ๖ (๙๙๑) สัญลักษณ์ ๖ ( ๑๙ แกนเหล็กกล้า ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๑๔๒๐ ตีเกลียวขวาธรรมดาไม่เคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเชือกลวด ๒๐ มม. ตาม มอก. ๕๑๔-๒๕๒๘

(๑1.๘) เฟืองทุกตัวต้องตัดด้วยเครื่องจักรให้ได้รูป (Machine Cut by Gear Generating Process)

(๑1.๙) 	ชิ้นส่วนที่แบบระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุสำหรับจัดทำไว้แล้วให้ถือตามแบบส่วนชิ้นส่วนที่แบบไม่ระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ให้ใช้วัสดุตามเงื่อนไขข้างต้นแทนแต่ถ้า SPEC. กำหนดชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ต่างจากแบบ ให้ถือตาม SPEC.

(๑1.๑๐) ชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องไม่มีรูพรุนหรือรอยร้าวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

(๑1.๑๑) ลักษณะผิวของงานหากระบุไว้ในแบบแล้ว ให้ถือตามแบบส่วนที่ไม่ระบุในแบบให้ดำเนินการดังนี้

(๑1.๑๑.๑) ผิวงานส่วนที่ไม่ได้ประกอบหรือสัมผัสกับชิ้นงานอื่นอาจคงสภาพ  ผิวงานเป็นผิวหล่อหรือผิวเหล็กรีด แต่ต้องแต่งให้เรียบร้อย

(๑1.๑๑.๒) ผิวงานส่วนที่ประกอบสัมผัสกับชิ้นงานอื่นต้องกลึงหรือไสให้ได้ขนาดตามที่กำหนดในแบบยกเว้น เหล็กแผ่น, เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

(12.๑๑) อุปกรณ์เครื่องกว้าน, บานระบาย ทาสี Coal Tar Epoxy

(๑2.๑๑.๑) ใช้สี (ดำหรือน้ำตาลแล้วแต่ต้องการ)

(๑2.๑๑.๒) พ่นทรายทำความสะอาด บานระบาย และเครื่องกว้านให้ปลอด สนิมก่อนทาสี

(๑2.๑๑.๓) ความหนาของสีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ไมครอน

(๑2) 	งานคอนกรีต (Concrete)

(๑2.๑) 	ส่วนประกอบของคอนกรีต

คอนกรีตจะประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ ทราย วัสดุหยาบ น้ำ หรืออาจจะมีสารเคมีผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรีต (Chemical  Admixture) รวมอยู่ด้วย ส่วนผสมทั้งหมดนี้จะผสมคลุกเคล้ากันอย่างดี  และมีความเหลวที่เหมาะสม

(๑2.๒) 	ขนาดของวัสดุหยาบ

วัสดุหยาบที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีตจะมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงานเพื่อที่จะได้คอนกรีต ที่มีคุณภาพดี และสะดวกในการทำงานด้วย โดยทั่วไปขนาดใหญ่สุดของวัสดุหยาบจะต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๕ของด้านในที่แคบที่สุดของแบบหล่อ หรือต้องไม่ใหญ่กว่า ๓/๔ ของระยะช่องว่าง ระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด หรือต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๓ ของความหนาของแผ่นพื้น วัสดุหยาบขนาดใหญ่สุด ๓ นิ้ว  (๗๕ มม.) จะใช้กับงานคอนกรีตล้วนและส่วนของอาคารที่มีขนาดกว้างกว่า ๕๐๐ มม. วัสดุหยาบขนาดใหญ่สุด ๑ ๑/๒ นิ้ว (๓๗.๕ มม.) จะใช้กับส่วนของอาคารที่มีความกว้าง ๒๐๐ มม. ขึ้นไป ส่วนของอาคารที่มีความกว้างน้อยกว่า ๒๐๐ มม. ควรใช้วัสดุหยาบที่มีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน ๓/๔ นิ้ว (๑๙ มม.)

(๑2.๓) 	อัตราส่วนผสม

อัตราส่วนผสมคอนกรีตจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของงานและวัสดุที่ใช้ผสม การกำหนดอัตราส่วนผสมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของคอนกรีตเกี่ยวกับความแข็งแรง ความสะดวกในการทำงาน ความคงทนของคอนกรีตและประหยัด อัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องคอยตรวจสอบแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีและประหยัดการกำหนดอัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องใช้วัสดุผสมคอนกรีต เช่นหิน กรวด ทราย ซีเมนต์ ซึ่งได้เตรียมไว้ที่บริเวณก่อสร้าง มาทดลองหาอัตราส่วนผสม โดยส่งให้กองวิจัยและทดลองกำหนดอัตราส่วนผสมทุกครั้ง

(๑2.๔) 	ความเหลวของคอนกรีต

จำนวนน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องคอยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องผสมคอนกรีต เนื่องจากความชื้นที่มีอยู่ในวัสดุที่นำมาผสมคอนกรีตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความเหลวที่เหมาะสม  และคงที่อยู่ตลอดเวลา ห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีตระหว่างการเทลงแบบเพื่อเพิ่มความเหลว  การยุบตัว (Slump) ของคอนกรีต เปลี่ยนแปลงได้อยู่ในช่วง ๕๐-๑๕๐ มม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ความยากง่ายในการเทลงแบบและความสามารถในการกระทุ้งหรือเขย่าคอนกรีตในแบบ โดยเปลี่ยนแปลงส่วนผสมคอนกรีตให้มีการยุบตัวเพิ่มขึ้นตามต้องการ แล้วแต่สภาพของงาน แต่กำลังของคอนกรีตจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับกำลังอัดที่กำหนดไว้ในแบบ โดยการเพิ่มปูซีเมนต์ลงไปในส่วนผสมด้วยเพื่อรักษาค่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ให้คงเดิมหรือน้อยกว่า สำหรับคอนกรีตดาดคลองการยุบตัวไม่เกิน ๗๕  มม.

(๑2.๕) 	การซ่อมคอนกรีต

การซ่อมคอนกรีตจะต้องกระทำโดยช่างชำนาญงาน เมื่อจะมีการซ่อมคอนกรีตเมื่อใด ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบ และการซ่อมคอนกรีตจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีคณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่ด้วยเท่านั้น การซ่อมคอนกรีตที่ใช้แบบหล่อจะต้องทำให้เสร็จ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากถอดแบบแล้ว นอกจากจะได้รับการเห็นชอบเป็นอย่างอื่น

คอนกรีตที่เสียหายจากเหตุใดก็ตาม และคอนกรีตที่เป็นรวงผึ้ง แตกร้าว หรือเสียหายอย่างอื่นใด  และคอนกรีตที่มีผิวหน้านุ่นมากเกินไป ซึ่งจะต้องเอาออกแล้วแต่งให้ได้ผิวหน้า ตามแนวที่กำหนดทั้งหมดนี้ จะต้องสกัดออกให้หมดแล้วแต่งด้วยปูนทรายแห้ง ปูนทราย หรือคอนกรีต (Drypack, Mortar, Concrete) ตามความเหมาะสม

(๑2.๕.๑) การซ่อมด้วยปูนทรายแห้ง (Drypack) จะใช้สำหรับอุดรูซึ่งมีขนาด ด้านเล็กของรู อย่างน้อยที่สุดด้านหนึ่งโตกว่าความลึกของรู สำหรับอุดร่องตื้นๆ ที่เซาะขึ้น เพื่อซ่อมรอยร้าว สำหรับอุดรูท่ออัดน้ำปูน สำหรับอุดรูหัวน๊อตเหล็กยึดแบบ ปูนทรายแห้งนี้ห้ามใช้อุดด้านหลัง เหล็กเสริมหรือรูที่ทะลุลอดหน้าตัดของคอนกรีต

(๑2.๕.๒) การซ่อมด้วยปูนทราย (Mortar Filling) การอัดปูนทรายด้วยหัวฉีกนั้น ใช้ซ่อมผิวคอนกรีตที่เป็นแอ่งหรือร่องที่กว้างเกินกว่าที่จะใช้ปูนทรายแห้งได้ และตื้นเกินกว่าที่จะใช้คอนกรีตอุดได้ และจะต้องไม่ลึกกว่าผิวหน้าเหล็กเสริมคอนกรีตด้านที่อยู่ใกล้ผิวคอนกรีตที่สุด

(12.5.๓) การซ่อมด้วยคอนกรีต (Concrete Filling) การซ่อมด้วยคอนกรีต จะใช้สำหรับรูซึ่งทะลุตลอดหน้าตัดของคอนกรีต สำหรับรูซึ่งไม่มีเหล็กเสริมขวางอยู่ ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า ๓๐๐ × ๓๐๐ มม.๒ และลึกกว่า ๑๐๐ มม. หรือสำหรับรูในคอนกรีตที่มีเหล็กเสริม มีเนื้อที่มากกว่า ๑๕๐ × ๑๕๐ มม.๒ และลึกเลยเหล็กเสริมเข้าไป

(๑2.๖) 	การดัด ผูก และติดตั้งเสริมเหล็ก

เหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด ก่อนนำมาใช้ต้องดัดให้เป็นเส้นตรง การดัดเหล็กเสริม ต้องดัดให้มีรูปร่างดังแสดงในแบบรายละเอียดและตามมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กเล่มที่ ๓ ของกรมชลประทาน ตามที่บ่งไว้ในแบบ เหล็กเสริมจะต่อกันได้เฉพาะที่จำเป็นหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ การผูกเหล็กเสริม ให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กอย่างน้อย ๒ รอบ และต้องผูกให้เขยื้อนไม่ได้ปลายลวดเหล็กที่เหลือไม่ต้องตัดทิ้ง ให้งอพับไว้ข้างหลังเหล็กเสริมนั้นๆ การติดตั้งเหล็กเสริมทั้งหมดต้องให้มีระยะห่างจากผิวคอนกรีตตามที่กำหนดไว้ คือ สำหรับผิวคอนกรีตด้านที่ติดกับดินหรือหิน ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. ด้านที่ติดกับแบบต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. สำหรับเสา คาน และพื้น ๒๕ มม. ฉะนั้น เพื่อบังคับให้เหล็กเสริมห่างจากแบบหล่อคอนกรีตตามระยะดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องหล่อแท่งซีเมนต์ผสมทรายด้วยส่วนผสม ๑:๑ โดยให้มีความหนาตามระยะที่เหล็กห่างจากผิวคอนกรีตดังกล่าว และฝังลวดเหล็กปล่อยปลายไว้เพื่อหนุนและผูกเหล็กเสริมในระยะพอสมควรที่จะไม่ให้เหล็กเสริมแอ่นได้ ในการหนุนเหล็กเสริมนี้ ห้ามใช้ก้อนหินหรือวัตถุอื่นหนุนเป็นอันขาด เหล็กเสริมทั้งหมดเมื่อติดตั้งลงในแบบหล่อแล้ว ให้ผูกมัดติดกันให้แน่นหนาทุกเส้น และต้องไม่เคลื่อนที่ในขณะกระทุ้งเมื่อเวลาเทคอนกรีตได้

(๑2.๗) 	เหล็ก

(๑2.๗.๑) เหล็กเสริม ที่นำมาใช้งานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กเส้นกลม (Round Bars) หรือเหล็กข้ออ้อย  (Deformed Bars) ตามที่กำหนดในแบบ

(๑2.๗.๒) มาตรฐานเหล็กเสริม

(ก) 	เหล็กเส้นกลม (Round Bar) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๐

(ข) 	เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๔

(๑2.๘) 	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Structural Steel Sections) ต้องมีคุณภาพตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๑๖

(๑2.๙)  ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง (Steel Wire for Prestressed Concre ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๕

(๑3) 	งานขุดลอก

(๑3.๑)  การขุดลอกด้วยรถขุด

การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดาและเดินบนคันคลอง โดยขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันโดยรถขุด

(๑3.๒)  การขุดลอกด้วยเรือขุด

การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองอ่างเก็บน้ำให้ได้ระดับที่ต้องการโดยเรือขุด และส่งดินไปทิ้งในระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งดิน

(๑4) 	การกำจัดวัชพืชด้วยเรือ

การเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณหนาแน่นมากตั้งแต่ ๕๐ กก.ต่อ ตร.ม. (๘๐ ตันต่อไร่) ขึ้นไป การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งวัชพืช

หัวงานเขื่อนระบายน้ำ

1.	งานบำรุงรักษา

1.๑. วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาให้หัวงานเขื่อนระบายน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ โดยจะต้องทำให้อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการด้านการชลประทาน ตลอดจนการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ รวมถึงการดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณภายในอาคารที่ทำการและบริเวณพื้นที่โดยรอบของหัวงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.๒ ขอบเขตของงาน

1.2.๑ งานตัดหญ้าและวัชพืชทั่วไปบริเวณหัวงาน

1.2.๒ งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่มที่อยู่ในบริเวณโดยรอบหัวงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

1.2.๓ งานบำรุงรักษาหัวงานเขื่อนระบายน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงาน

1.๓ ข้อกำหนด

1.3.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานและบริเวณอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี

1.3.2 การกำหนดพื้นที่การบำรุงรักษาจะเท่ากับทั้งหมดของพื้นที่หัวงานโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ตามแบบก่อสร้าง (ไร่)

1.๓.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.3.4 ผู้รับจ้างต้องการดำเนินการบำรุงรักษาให้ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.๔ ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

1.4.๑ ขั้นตอนการทำงาน

(๑)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒)  เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของอาคารหัวงานและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดต้องบำรุงรักษาตามปกติ หรือมีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม

(๓)  เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน

1.4.2 วิธีการทำงาน

(๑) 	งานตัดหญ้าและวัชพืชทั่วไป

(๑.๑) ความสูงของหญ้าหลังจากตัดเฉลี่ยประมาณ ๑.๕-๒.๐ นิ้ว

(๑.๒) 	บริเวณหัวงานจะต้องสะอาดปราศจากขยะ เศษใบไม้ เศษหญ้าจากการตัดและอื่นๆ จะต้องไม่กองสุมทับ หรือใส่ในถังขยะ ต้องขนออกไปทิ้ง ณ จุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้

(๑.๓) 	หญ้าตายระหว่างสัญญาเพราะเหตุอันเกิดจากผู้รับจ้าง หรือหญ้าตายเนื่องจากอยู่ในร่ม ผู้รับจ้างจะต้องทำการปลูกซ่อมโดยทันที โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาหญ้านั้นๆ ด้วย

(๒) 	งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่ม

(๒.๑) 	การบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงให้มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากศัตรูพืชและวัชพืช

(๒.๒) 	การตัดแต่งทรงพุ่มให้ได้รูปทรงสวยงามและถูกต้องตามหลักการจัดสวน หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

(๒.๓) 	ต้องทำการกันเล็มขอบแปลง ไม้ดอกไม้ประดับให้เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ

(๒.๔) 	การบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ที่อยู่ในแปลงให้ออกดอกออกผลตามฤดูกาลของพันธุ์ไม้นั้นๆ และห้ามเก็บพืชผล ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของโครงการ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน

(๒.๕) 	การบำรุงรักษาดินในแปลงไม้ดอกไม้ประดับให้ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดีเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับดินด้วยการพรวนดิน การเสริมธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว หรือขี้เถ้าแกลบ รวมถึงการใส่ปุ๋ยหมักที่ได้รับจากหมักร่วมกับจุลินทรีย์

(๒.๖) 	กรณีที่ต้นไม้ทรุดโทรม ชำรุด หรือตาย ต้องทำการเปลี่ยน หรือปลูกซ่อมทันที และต้องเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงต้นเดิม

(๒.๗) 	กรณีที่มีความจำเป็นต้องขุดถอน หรือย้ายต้นไม้ปลูกใหม่ รวมถึงการปลูกต้นไมเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหรือแจ้งให้ดำเนินการ

(๓) 	งานบำรุงรักษาหัวงานเขื่อนระบายน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

(๓.๑) 	ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหัวงาน และอาคารประกอบของเขื่อนระบายน้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

(๓.๒) 	เครื่องกว้านบานระบาย ผู้รับจ้างจะต้องดูแลอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา สำหรับชิ้นส่วนที่เกิดสนิมจะต้องทำการพ่นทราย หรือขัดทำความสะอาดให้ปลอดสนิมก่อนทาสี การทาสีในกรณีดังกล่าว ให้ทาสีกันสนิมรองพื้นก่อนสองครั้ง พร้อมทั้งใส่จารบีหล่อลื่น

(๓.๓) 	อาคารที่ทำการ บ้านพัก รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นบริเวณพื้นที่โดยรอบของ   หัวงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓.๔) 	งานขุดลอกตะกอน ผู้รับจ้างจะต้องดูแลไม่ให้มีตะกอนดินหรือทรายตกจมอยู่ที่บริเวณเหนือน้ำ และในอาคารประกอบต่างๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของอาคารนั้นๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างผู้ควบคุมงานในสนาม จะเป็นผู้พิจารณา และสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกตะกอนหรือสิ่งปฏิกูลออกจากตัวอาคาร ไปทิ้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้

(๓.๕) 	งานกำจัดวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องดูแลป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ลอยอยู่เหนือน้ำ หรือบริเวณอาคารประกอบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำและกีดขวางการไหลของน้ำ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างผู้ควบคุมงานในสนามเป็นผู้พิจารณาหรือสั่งการ เมื่อพบว่าวัชพืชจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ จะต้องนำไปทิ้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างควบคุมงานกำหนดให้

๒.งานซ่อมแซม

๒.๑.วัตถุประสงค์

เพื่อการซ่อมแซมหัวงานเขื่อนระบายน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นในบริเวณหัวงานที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการด้านการชลประทาน และจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยทำการฟื้นฟูซ่อมแซมให้อาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหาย ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงหรือเท่ากับตอนที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.ขอบเขตของงาน

2.2.๑ เขื่อนระบายน้ำ (Barrage, Diversion Dam)

(๑) ตอม่อกลาง (Pier)

(๒) ตอม่อริม (Abutment)

(๓) พื้นตอม่อ (Pier Floor)

(๔) ผนังคอนกรีตกั้นน้ำ (Diaphragm Wall)

(๕) พื้นท้ายน้ำ (Downstream Apron)

(๖) อ่างพักน้ำท้ายประตูระบาย (Stilling Basin)

(๗) ช่วงต่อเชื่อมทางออก (Outlet Transition)

(๘) หินเรียงท้ายน้ำ (Downstream Riprap)

๒.2.2 อาคารประกอบ (Appurtenant Structures)

(๑) บานบังคับน้ำ

(๑.๑) ไม้กั้นน้ำ (Stop Logs)

(๑.๒) แผงกั้นน้ำ (Stop Planks)

(๑.๓) บานเหล็กตรง (Vertical Gate)

(๑.๔) บานโค้ง (Radial Gate)

(๒) สะพานเครื่องกว้านบานระบาย (Operating Platform)

(๓) สะพานรถเดิน  (Service Bridge)

(๔) บันไดปลา (Fish Ladder)

(๕) ประตูเรือสัญจร (Navigation Lock)

(๖) ทำนบดินปิดแม่น้ำเดิม (Closure Dam)

(๗) คันกั้นน้ำ (Flood Protective Dikes)

(๘) อาคารที่ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่

(๑) ประตูระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ (Headgate of Main Canal)

(๒) ประตูเรือสัญจร (Navigation Lock)

(๓) ที่ดักทราย (Sand Trap)

(๙) อาคารควบคุมเครื่องกว้านบานระบาย

(๓) สิ่งก่อสร้างอื่นๆบริเวณหัวงาน

(๓.๑) งานระบบประปาในบริเวณหัวงาน

(๓.๒) งานป้ายชื่อโครงการ

(๓.๓) งานเสาธง

(๓.๔) งานที่ทำการบ้านพักและป้อมยาม

(๓.๕ งานอาคารทางอุตุอุทกวิทยา

(๓.๖) งานลานกีฬา

(๓.๗) งานถนนภายในบริเวณหัวงาน

(๓.๘) งานอาคารเอนกประสงค์อื่นๆ

(4) อาคารอื่นที่ระบุอยู่ในแบบก่อสร้าง

๒.๓ ข้อกำหนดในการทำงาน

2.3.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.๒ การดำเนินการซ่อมแซมจะต้องมีการคิดปริมาณงานจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

2.3.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาการและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

2.3.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3.๖ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักวิธีการทางพัสดุ

๒.๔ ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

2.4.1 ขั้นตอนการทำงาน

(๑)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการซ่อมแซมให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒) 	เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของอาคารหัวงานและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดต้องบำรุงรักษาตามปกติ หรือมีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม

(๓)  เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง   เห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มี การตกลงกัน

๒.4.2 วิธีการทำงาน

(๑) 	งานดินขุด

ผู้รับจ้างต้องขุดให้ได้แนว ระดับและขนาดที่กำหนดในแบบ การขุดต้องขุดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องป้องกันให้วัสดุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่แบบมิได้กำหนดแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ ถ้าเป็นการขุดดินให้ใช้ลาด ๑:๑/๒ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนด ในกรณีที่วัสดุซึ่งอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดที่กำหนดในแบบ เช่น หินหลวม (Loose Stone) หินแยก และหรือวัสดุอื่นที่หลวม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหว (Slide) ได้ ผู้รับจ้างต้องทำการขุดออกด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง การขุดในกรณีนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนด

(๒) 	งานขุดเปิดหน้าดิน

ผิวหน้าดินตรงบริเวณที่จะถมดิน จะต้องกำจัดตอไม้, รากไม้, วัชพืช และวัตถุอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ออกให้หมด แล้วถากลอกผิวหน้าดินเดิมที่มีคุณภาพไม่ดีออก มีความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร หรือถึงระดับที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ เสร็จแล้วต้องตบแต่งให้อยู่ในสภาพที่จะรองรับชั้นดินที่จะนำมาบดอีกขั้น

(๓) 	งานดินถม

ดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัด ต้องเป็นดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (Selected Material) และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ กรณีแบบกำหนดให้ถมดินเป็น Zone ผู้รับจ้างต้องจัดหาดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ละ Zone  มาทำการบดอัดแน่นตามที่แบบกำหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเช่นเดียวกันดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการขุดย้ายแยกกองต่างหากจากวัสดุส่วนอื่นที่จะทิ้งหรือขนย้ายไปกองไว้ชั่วคราว เมื่อได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงทำการขนย้ายไปใช้งานได้  ผู้รับจ้างต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากราคางานที่ระบุในสัญญา

(๔) 	การถมบดอัดแน่น (Clayey and Silty Materials)

จะต้องนำดินที่จะใช้งานมาโรยเป็นชั้นในแนวราบ ดินต้องมีความชื้นถูกต้องตามที่กำหนด ต้องทำการบดอัดอย่างสม่ำเสมอตลอดผิวหน้า เพื่อให้มีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการอูดโค้ง, โพรง, การเป็นแผ่นหรือไม่ถูกต้องตามวิธีการบดอัดดิน การบดอัดต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๔.๑) 	การถมและบดอัดดิน ต้องกระทำโดยการใช้เครื่องจักรกล

(๔.๒) 	เครื่องจักรกลที่ใช้บดอัด ต้องเป็นชนิดเดียวกันและน้ำหนักเท่ากัน

(๔.๓) 	ต้องตรวจสอบความชื้นของดินที่บ่อยืมดิน (Borrow Pits) ก่อนนำมาใช้งาน ถ้า ความชื้นเกินเกณฑ์กำหนด (มากกว่าความชื้นที่จุด Optimum ๒ %) ห้ามนำดินนั้นมาใช้งาน

(๔.๔) 	การถมให้เกลี่ยเป็นชั้นๆ ในแนวราบ

(๔.๕) 	ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่อบดอัดได้ที่แล้ว ต้องมีความหนาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

(4.๕.๑) ถ้าใช้ลูกกลิ้งตีนแกะ (Sheepsfoot Roller) ดินแต่ละชั้นต้องหนาไม่มากกว่า ๒/๓ของความยาวของตีนแกะ หรือหนาไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร แล้วแต่กรณีไหนจะน้อยกว่ากัน

(4.๕.๒) ถ้าใช้เครื่องกระทุ้งดิน (Power Tamper) หรือทำการกระทุ้งด้วยแรงคน ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่ออัดแน่นแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร

(๔.๖) 	ดินถมแต่ละชั้นต้องเกลี่ยให้กระจายสม่ำเสมอ ถ้าดินเป็นก้อนต้องทำให้แตกกระจายและแผ่ออกโดยตลอด

(๔.๗) 	ดินแต่ละชั้นต้องมีความชื้นเท่ากันโดยสม่ำเสมอ

(๔.๘) 	การถมดินดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย

(๔.๙) 	ความแน่นของดินถมแต่ละชั้นที่บดอัดแน่นแล้ว จะต้องมีความแน่น (เมื่อแห้ง) ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของความแน่น (เมื่อแห้ง) จากการทดลองในห้องทดลองด้วยวิธีทดลองแบบ Proctor Compaction ASTM D–๖๙๘–๖๖T Method A.

(๔.๑0) การตรวจสอบความแน่นของดินที่อัดแล้ว เป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน จะตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาตรวจสอบ ความแน่นของดินที่บดอัดแล้ว ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

(๔.๑๐.๑) ต้องไม่ต่ำกว่า ๙๕ % ของความแน่น (เมื่อแห้ง) มาตรฐาน Standard Proctor (Standard Proctor Density ASTM D-๖๙๘-๖๖T Method A.)

(๔.๑๐.๒) บริเวณที่มีความแน่นต่ำกว่าเกณฑ์ข้อ ๒.๔.๙ ผู้รับจ้างต้องขุดลอก แล้วนำดินถมอัดเข้าไปใหม่จนได้ความแน่นตามเกณฑ์ข้อ ๒.๔.๙ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าใช้จ่ายในการนี้ เป็นของ ผู้รับจ้างทั้งสิ้น

(๕) งานขุด-ขนย้ายดิน

ดินที่จะขุดขนย้ายไปถมร่องแกนหรือถมทำนบดินต้องเป็นดินที่มีส่วนสม่ำเสมอ (Uniform Mixture)  เครื่องมือที่ใช้ขุดและวิธีการขุด ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เหมาะสม เพื่อที่จะให้ได้ดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การใช้ถมบดอัด

(๖) งานหินก่อ

ก่อนจัดทำหินก่อ ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินก่อให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ตั้งแบบแล้วเทคอนกรีตรองพื้น หนาประมาณ ๕ ซม. วางหินใหญ่บนคอนกรีตโดยวางให้เต็มผิวหน้าคอนกรีต การวางต้องวางให้หินชิดกันให้มากที่สุด ให้มีช่องว่างน้อยที่สุดแล้วเทคอนกรีตทับหน้าหินที่วางชั้นแรก เมื่อเทคอนกรีตสูงพ้นผิวหินชั้นแรก ให้วางหินชั้นต่อไปได้ ทำเช่นนี้ต่อไปจนได้ความหนาตามที่กำหนดในแบบ พร้อมทั้งแต่งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย หินใหญ่ที่ใช้งานหินก่อควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(๗) งานหินเรียงยาแนว

ก่อนจัดทำหินเรียงยาแนว ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินเรียงยาแนว ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ใช้ทรายรองพื้นบริเวณนั้น หนาประมาณ ๒๐ ซม. พร้อมทั้งอัดแน่น นำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดกันมากที่สุด โดยจัดให้ผิวหน้าได้ระดับเสมอกันและได้ความหนาตามต้องการ ก้อนที่หนาให้ฝังลงในทรายราดน้ำใช้ชุ่ม เทคอนกรีตอุดช่องว่างให้เต็ม พร้อมแต่งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย หินใหญ่ที่ใช้งานหินเรียงยาแนวนี้ ควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(๘) งานหินเรียง

ก่อนทำงานหินเรียง ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินเรียงให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ ใช้ทรายรองพื้นบริเวณนั้น หนาประมาณ ๒๐ ซม. พร้อมทั้งอัดแน่น นำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดกันมากที่สุด พร้อมทั้งแต่งให้ผิวหน้าเรียบเสมอกันและความหนาตามต้องการ ก้อนที่หนาเกินให้ฝังจมลงในทรายตามช่องว่างระหว่างหินใหญ่ให้ใช้หินย่อยปนทราย อุดให้แน่น หินใหญ่ที่ใช้งานหินเรียงนั้น ควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(8.1) งานหินเรียงในกล่องลวดตาข่าย

หมายถึงหินเรียงในข้อ (8) นำมาเรียงลงในกล่องลวดตาข่ายให้เรียบร้อย โดยกล่องลวดตาข่ายมีลักษณะดังนี้

(8.1.1) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Ht dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยมชนิดฟันเกลียว 3 รอบ มี 2 แบบ คือ

(ก)  กล่องลวดตาข่ายแบบ Gabion มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาดช่องตาจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 10×13 ซม.

(ข)  กล่องลวดตาข่าย Matress มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 6×8 ซม.

(8.1.2) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบและมีผนังกั้นภายในทุก 1 เมตร มีฝาปิด-เปิด ได้

(8.1.3) คุณลักษณะของลวด (wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทางแรงตึง (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี”

(9) งานหินทิ้ง

ก่อนจะทำหินทิ้ง ต้องทำการบดอัดดินบริเวณที่จะทำหินทิ้งให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ นำหินใหญ่และคละขนาดมาทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรงคนให้มีขนาดของหิน ความหนาและความลาดเอียงตามแบบ และตบแต่งผิวหน้าให้ดูเรียบเสมอ

(10) 	งานปลูกหญ้า

กรณีที่ต้องปลูกหญ้าตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติดังนี้

(10.๑) พื้นที่ปลูกหญ้า

ผู้รับจ้างต้องปลูกหญ้าตามพื้นที่ปลูกหญ้าที่กำหนดในแบบหรือตามพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ในสนาม

(10.๒) 	ชนิดของหญ้า หญ้าที่ใช้ปลูกต้องเป็นหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

(10.๒.๑)  หญ้าแพรก

(10.๒.๒)  หญ้าญี่ปุ่น

(10.๒.๓)  หญ้านวลน้อย

(10.๒.๔) หญ้าพื้นเมืองในท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ

(10.๓) 	การเตรียมพื้นที่

(10.๓.๑) ก่อนทำการปลูกหญ้า ผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่โดยปู Top Soil ให้มีความหนาตามแบบ

(10.๓.๒) กรณีที่แบบไม่ได้กำหนดความหนาของ Top Soil ให้จะต้องทำการปู TOP SOIL ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ม.

(10.๔) 	การปลูกหญ้า ผู้รับจ้างต้องนำหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังกล่าวในข้อ ๒.๙.๒ ไปปลูกในพื้นที่ ที่ได้จัด เตรียมไว้แล้วตามวิธีการในข้อ ๒.๙.๓ วิธีการปลูกหญ้าทำได้หลายวิธีคือ

(10.๔.๑) วิธีปูเป็นแผ่นต่อเนื่องกัน

(10.๔.๒) วิธีปลูกเป็นจุดเว้นระยะห่างกันพอสมควร

(10.๔.๓) วิธีหว่านเมล็ดพันธ์ (Sodding)

(๑1) งานเครื่องกว้าน-บานระบาย

(๑1.๑)  ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กแผ่น,เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งเป็นเหล็กเหนียวให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๒) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดตั้งแต่ ( ๓๗ มม. ขึ้นไป ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๔๐๕๑ S๔๕๙ (SAE ๑๐๔๕) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๓) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดเล็กกว่า ( ๓๗ มม. ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ Class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๔) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กหล่อ ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๕๕๐๑ FSSO หรือ  ASTM A ๔๘-๗๔ Class ๓๐ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๕) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยบรอนซ์ให้ทำจากทองบรอนซ์ต้านทานแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

(๑1.๖) ยางกันน้ำคุณสมบัติตาม SPEC. เลขที่ รวท.๐๓๓๘

(๑1.๗) เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด ๖ เกลียว แบบ ๖ (๙๙๑) สัญลักษณ์ ๖ ( ๑๙ แกนเหล็กกล้า ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๑๔๒๐ ตีเกลียวขวาธรรมดาไม่เคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเชือกลวด ๒๐ มม. ตาม มอก. ๕๑๔-๒๕๒๘

(๑1.๘) เฟืองทุกตัวต้องตัดด้วยเครื่องจักรให้ได้รูป (Machine Cut by Gear Generating Process)

(๑1.๙) ชิ้นส่วนที่แบบระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุสำหรับจัดทำไว้แล้วให้ถือตามแบบส่วนชิ้นส่วนที่แบบไม่ระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ให้ใช้วัสดุตามเงื่อนไขข้างต้นแทนแต่ถ้า SPEC. กำหนดชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ต่างจากแบบ ให้ถือตาม SPEC.

(๑1.๑๐) ชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องไม่มีรูพรุนหรือรอยร้าวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

(๑1.๑๑) ลักษณะผิวของงานหากระบุไว้ในแบบแล้ว ให้ถือตามแบบส่วนที่ไม่ระบุในแบบให้ดำเนินการดังนี้

(๑1.๑๑.๑) ผิวงานส่วนที่ไม่ได้ประกอบหรือสัมผัสกับชิ้นงานอื่นอาจคงสภาพผิวงานเป็นผิวหล่อหรือผิวเหล็กรีด แต่ต้องแต่งให้เรียบร้อย

(๑1.๑๑.๒) ผิวงานส่วนที่ประกอบสัมผัสกับชิ้นงานอื่นต้องกลึงหรือไสให้ได้ขนาดตามที่กำหนดในแบบยกเว้น เหล็กแผ่น, เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

(๑2.๑๑) อุปกรณ์เครื่องกว้าน, บานระบาย ทาสี Coal Tar Epoxy

(๑2.๑๑.๑)  ใช้สี (ดำหรือน้ำตาลแล้วแต่ต้องการ)

(๑2.๑๑.๒) พ่นทรายทำความสะอาด บานระบาย และเครื่องกว้านให้ปลอด     สนิมก่อนทาสี

(๑2.๑๑.๓)  ความหนาของสีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ไมครอน

(๑2) งานคอนกรีต (Concrete)

(๑2.๑) ส่วนประกอบของคอนกรีต

คอนกรีตจะประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ ทราย วัสดุหยาบ น้ำ หรืออาจจะมีสารเคมีผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรีต (Chemical  Admixture)  รวมอยู่ด้วย  ส่วนผสมทั้งหมดนี้จะผสมคลุกเคล้ากันอย่างดี  และมีความเหลวที่เหมาะสม

(๑2.๒) ขนาดของวัสดุหยาบ

วัสดุหยาบที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีตจะมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงานเพื่อที่จะได้คอนกรีต ที่มีคุณภาพดี และสะดวกในการทำงานด้วย โดยทั่วไปขนาดใหญ่สุดของวัสดุหยาบจะต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๕ของด้านในที่แคบที่สุดของแบบหล่อ หรือต้องไม่ใหญ่กว่า ๓/๔ ของระยะช่องว่าง ระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด หรือต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๓ ของความหนาของแผ่นพื้น วัสดุหยาบขนาดใหญ่สุด ๓ นิ้ว  (๗๕ มม.) จะใช้กับงานคอนกรีตล้วนและส่วนของอาคารที่มีขนาดกว้างกว่า ๕๐๐ มม. วัสดุหยาบขนาดใหญ่สุด ๑ ๑/๒ นิ้ว (๓๗.๕ มม.) จะใช้กับส่วนของอาคารที่มีความกว้าง ๒๐๐ มม. ขึ้นไป ส่วนของอาคารที่มีความกว้างน้อยกว่า ๒๐๐ มม. ควรใช้วัสดุหยาบที่มีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน ๓/๔ นิ้ว (๑๙ มม.)

(๑2.๓) อัตราส่วนผสม

อัตราส่วนผสมคอนกรีตจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของงานและวัสดุที่ใช้ผสม การกำหนดอัตราส่วนผสมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของคอนกรีตเกี่ยวกับความแข็งแรง ความสะดวกในการทำงาน ความคงทนของคอนกรีตและประหยัด อัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องคอยตรวจสอบแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีและประหยัดการกำหนดอัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องใช้วัสดุผสมคอนกรีต เช่นหิน กรวด ทราย ซีเมนต์ ซึ่งได้เตรียมไว้ที่บริเวณก่อสร้าง มาทดลองหาอัตราส่วนผสม โดยส่งให้กองวิจัยและทดลองกำหนดอัตราส่วนผสมทุกครั้ง

(๑2.๔) ความเหลวของคอนกรีต

จำนวนน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องคอยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องผสมคอนกรีต เนื่องจากความชื้นที่มีอยู่ในวัสดุที่นำมาผสมคอนกรีตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความเหลวที่เหมาะสม  และคงที่อยู่ตลอดเวลา ห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีตระหว่างการเทลงแบบเพื่อเพิ่มความเหลว การยุบตัว (Slump) ของคอนกรีต เปลี่ยนแปลงได้อยู่ในช่วง ๕๐-๑๕๐ มม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ความยากง่ายในการเทลงแบบและความสามารถในการกระทุ้งหรือเขย่าคอนกรีตในแบบ โดยเปลี่ยนแปลงส่วนผสมคอนกรีตให้มีการยุบตัวเพิ่มขึ้นตามต้องการ แล้วแต่สภาพของงาน แต่กำลังของคอนกรีตจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับกำลังอัดที่กำหนดไว้ในแบบ โดยการเพิ่มปูซีเมนต์ลงไปในส่วนผสมด้วยเพื่อรักษาค่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ให้คงเดิมหรือน้อยกว่า สำหรับคอนกรีตดาดคลองการยุบตัวไม่เกิน ๗๕  มม.

(๑2.๕) การซ่อมคอนกรีต

การซ่อมคอนกรีตจะต้องกระทำโดยช่างชำนาญงาน เมื่อจะมีการซ่อมคอนกรีตเมื่อใด ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบ และการซ่อมคอนกรีตจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีคณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่ด้วยเท่านั้น การซ่อมคอนกรีตที่ใช้แบบหล่อจะต้องทำให้เสร็จ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากถอดแบบแล้ว นอกจากจะได้รับการเห็นชอบเป็นอย่างอื่น

คอนกรีตที่เสียหายจากเหตุใดก็ตาม และคอนกรีตที่เป็นรวงผึ้ง แตกร้าว หรือเสียหายอย่างอื่นใด  และคอนกรีตที่มีผิวหน้านุ่นมากเกินไป ซึ่งจะต้องเอาออกแล้วแต่งให้ได้ผิวหน้า ตามแนวที่กำหนดทั้งหมดนี้ จะต้องสกัดออกให้หมดแล้วแต่งด้วยปูนทรายแห้ง ปูนทราย หรือคอนกรีต (Drypack, Mortar, Concrete) ตามความเหมาะสม

(๑2.๕.๑) การซ่อมด้วยปูนทรายแห้ง (Drypack) จะใช้สำหรับอุดรูซึ่งมีขนาด ด้านเล็กของรู อย่างน้อยที่สุดด้านหนึ่งโตกว่าความลึกของรู สำหรับอุดร่องตื้นๆ ที่เซาะขึ้น เพื่อซ่อมรอยร้าว สำหรับอุดรูท่ออัดน้ำปูน สำหรับอุดรูหัวน๊อตเหล็กยึดแบบ ปูนทรายแห้งนี้ห้ามใช้อุดด้านหลัง เหล็กเสริมหรือรูที่ทะลุลอดหน้าตัดของคอนกรีต

(๑2.๕.๒) การซ่อมด้วยปูนทราย (Mortar Filling) การอัดปูนทรายด้วยหัวฉีกนั้น ใช้ซ่อมผิวคอนกรีตที่เป็นแอ่งหรือร่องที่กว้างเกินกว่าที่จะใช้ปูนทรายแห้งได้ และตื้นเกินกว่าที่จะใช้คอนกรีตอุดได้ และจะต้องไม่ลึกกว่าผิวหน้าเหล็กเสริมคอนกรีตด้านที่อยู่ใกล้ผิวคอนกรีตที่สุด

๑๔.๒๒.๓.การซ่อมด้วยคอนกรีต (Concrete Filling) การซ่อมด้วยคอนกรีต จะใช้สำหรับรูซึ่งทะลุตลอดหน้าตัดของคอนกรีต สำหรับรูซึ่งไม่มีเหล็กเสริมขวางอยู่ ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า ๓๐๐ × ๓๐๐ มม.๒ และลึกกว่า ๑๐๐ มม. หรือสำหรับรูในคอนกรีตที่มีเหล็กเสริม มีเนื้อที่มากกว่า ๑๕๐ × ๑๕๐ มม.๒ และลึกเลยเหล็กเสริมเข้าไป

(๑2.๖) การดัด ผูก และติดตั้งเสริมเหล็ก

เหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด ก่อนนำมาใช้ต้องดัดให้เป็นเส้นตรง การดัดเหล็กเสริม ต้องดัดให้มีรูปร่างดังแสดงในแบบรายละเอียดและตามมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กเล่มที่ ๓ ของกรมชลประทาน ตามที่บ่งไว้ในแบบ เหล็กเสริมจะต่อกันได้เฉพาะที่จำเป็นหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ การผูกเหล็กเสริม ให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กอย่างน้อย ๒ รอบ และต้องผูกให้เขยื้อนไม่ได้ปลายลวดเหล็กที่เหลือไม่ต้องตัดทิ้ง ให้งอพับไว้ข้างหลังเหล็กเสริมนั้นๆ การติดตั้งเหล็กเสริมทั้งหมดต้องให้มีระยะห่างจากผิวคอนกรีตตามที่กำหนดไว้ คือ สำหรับผิวคอนกรีตด้านที่ติดกับดินหรือหิน ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. ด้านที่ติดกับแบบต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. สำหรับเสา คาน และพื้น ๒๕ มม. ฉะนั้น เพื่อบังคับให้เหล็กเสริมห่างจากแบบหล่อคอนกรีตตามระยะดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องหล่อแท่งซีเมนต์ผสมทรายด้วยส่วนผสม ๑:๑ โดยให้มีความหนาตามระยะที่เหล็กห่างจากผิวคอนกรีตดังกล่าว และฝังลวดเหล็กปล่อยปลายไว้เพื่อหนุนและผูกเหล็กเสริมในระยะพอสมควรที่จะไม่ให้เหล็กเสริมแอ่นได้ ในการหนุนเหล็กเสริมนี้ ห้ามใช้ก้อนหินหรือวัตถุอื่นหนุนเป็นอันขาด เหล็กเสริมทั้งหมดเมื่อติดตั้งลงในแบบหล่อแล้ว ให้ผูกมัดติดกันให้แน่นหนาทุกเส้น และต้องไม่เคลื่อนที่ในขณะกระทุ้งเมื่อเวลาเทคอนกรีตได้

(๑2.๗) เหล็ก

(๑2.๗.๑) เหล็กเสริม ที่นำมาใช้งานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กเส้นกลม (Round Bars) หรือ เหล็กข้ออ้อย  (Deformed Bars) ตามที่กำหนดในแบบ

(๑2.๗.๒) มาตรฐานเหล็กเสริม

(ก) เหล็กเส้นกลม (Round Bar) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๐

(ข) เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๔

(๑2.๘) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Structural Steel Sections) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๑๖

(๑2.๙)  ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง (Steel Wire for Prestressed Concrete) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๕

(๑3) งานขุดลอก

(๑3.๑) การขุดลอกด้วยรถขุด

การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดาและเดินบนคันคลอง โดยขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันโดยรถขุด

(๑3.๒) การขุดลอกด้วยเรือขุด

การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองอ่างเก็บน้ำให้ได้ระดับที่ต้องการโดยเรือขุด และส่งดินไปทิ้งในระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งดิน

(๑4) การกำจัดวัชพืชด้วยเรือ

การเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณหนาแน่นมากตั้งแต่ ๕๐ กก.ต่อ ตร.ม. (๘๐ ตันต่อไร่) ขึ้นไป การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งวัชพืช

หัวงานฝาย

1.	งานบำรุงรักษา

1.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาให้หัวงานฝาย อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ โดยจะต้องทำให้อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการด้านการชลประทาน ตลอดจนการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ รวมถึงการดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณภายในอาคารที่ทำการและบริเวณพื้นที่โดยรอบของหัวงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.๒ ขอบเขตของงาน

1.2.1 งานตัดหญ้าและวัชพืชทั่วไปบริเวณหัวงาน

1.๒.2 งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่มที่อยู่ในบริเวณโดยรอบหัวงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

1.2.3 งานบำรุงรักษาหัวงานฝาย อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงาน

1.๓ ข้อกำหนด

1.3.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานและบริเวณอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี

1.3.๒ การกำหนดพื้นที่การบำรุงรักษาจะเท่ากับทั้งหมดของพื้นที่หัวงานโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ตามแบบก่อสร้าง (ไร่)

1.๓.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.3.๔ ผู้รับจ้างต้องการดำเนินการบำรุงรักษาให้ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.๔ ขั้นตอนการทำงาน

1.4.๑ ขั้นตอนการดำเนินงาน

(๑)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒) เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของอาคารหัวงานและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดต้องบำรุงรักษาตามปกติ หรือมีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม

(๓)  เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน

1.4.๒ วิธีการทำงาน

(๑) งานตัดหญ้าและวัชพืชทั่วไป

(๑.๑) 	ความสูงของหญ้าหลังจากตัดเฉลี่ยประมาณ ๑.๕-๒.๐ นิ้ว

(๑.๒) 	บริเวณหัวงานจะต้องสะอาดปราศจากขยะ เศษใบไม้ เศษหญ้าจากการตัดและอื่นๆ จะต้องไม่กองสุมทับ หรือใส่ในถังขยะ ต้องขนออกไปทิ้ง ณ จุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้

(๑.๓) 	หญ้าตายระหว่างสัญญาเพราะเหตุอันเกิดจากผู้รับจ้าง หรือหญ้าตายเนื่องจากอยู่ในร่ม ผู้รับจ้างจะต้องทำการปลูกซ่อมโดยทันที โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาหญ้านั้นๆ ด้วย

(๒) งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่ม

(๒.๑)  การบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงให้มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากศัตรูพืชและวัชพืช

(๒.๒) การตัดแต่งทรงพุ่มให้ได้รูปทรงสวยงามและถูกต้องตามหลักการจัดสวน หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

(๒.๓) ต้องทำการกันเล็มขอบแปลง ไม้ดอกไม้ประดับให้เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ

(๒.๔) การบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ที่อยู่ในแปลงให้ออกดอกออกผลตามฤดูกาลของพันธุ์ไม้นั้นๆ และห้ามเก็บพืชผล ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของโครงการ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน

(๒.๕) การบำรุงรักษาดินในแปลงไม้ดอกไม้ประดับให้ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดีเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับดินด้วยการพรวนดิน การเสริมธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว หรือขี้เถ้าแกลบ รวมถึงการใส่ปุ๋ยหมักที่ได้รับจากหมักร่วมกับจุรินทรีย์

(๒.๖) กรณีที่ต้นไม้ทรุดโทรม ชำรุด หรือตาย ต้องทำการเปลี่ยน หรือปลูกซ่อมทันที และต้องเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงต้นเดิม

(๒.๗) กรณีที่มีความจำเป็นต้องขุดถอน หรือย้ายต้นไม้ปลูกใหม่ รวมถึงการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหรือแจ้งให้ดำเนินการ

(๓) งานบำรุงรักษาหัวงานฝาย อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

(๓.๑)  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหัวงาน และอาคารประกอบของฝาย พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

(๓.๒) เครื่องกว้านบานระบาย ผู้รับจ้างจะต้องดูแลอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา สำหรับชิ้นส่วนที่เกิดสนิมจะต้องทำการพ่นทราย หรือขัดทำความสะอาดให้ปลอดสนิมก่อนทาสี การทาสีในกรณีดังกล่าว ให้ทาสีกันสนิมรองพื้นก่อนสองครั้ง พร้อมทั้งใส่จารบีหล่อลื่น

(๓.๓) อาคารที่ทำการ บ้านพัก รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นบริเวณพื้นที่โดยรอบของหัวงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓.๔) งานขุดลอกตะกอน ผู้รับจ้างจะต้องดูแลไม่ให้มีตะกอนดินหรือทรายตกจมอยู่ที่บริเวณเหนือน้ำ และในอาคารประกอบต่างๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของอาคารนั้นๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างผู้ควบคุมงานในสนาม จะเป็นผู้พิจารณา และสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกตะกอนหรือสิ่งปฏิกูลออกจากตัวอาคาร ไปทิ้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้

(๓.๕) งานกำจัดวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องดูแลป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ลอยอยู่เหนือน้ำ หรือบริเวณอาคารประกอบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำและกีดขวางการไหลของน้ำ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างผู้ควบคุมงานในสนามเป็นผู้พิจารณาหรือสั่งการ เมื่อพบว่าวัชพืชจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ จะต้องนำไปทิ้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างควบคุมงานกำหนดให้

๒. งานซ่อมแซม

๒.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อการซ่อมแซมหัวงานฝาย อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นในบริเวณหัวงานที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการด้านการชลประทาน และจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยทำการฟื้นฟูซ่อมแซมให้อาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหาย ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงหรือเท่ากับตอนที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.2 ขอบเขตของงาน

(๑)  ฝาย (Diversion Weir)

(๒) อาคารประกอบ (Appurtenant Structures )

(๒.๑) ประตูระบายทราย (Sand Sluice, Scouring Sluice )

(๒.๒) ร่องระบายทราย (Sluiceway Channel )

(๒.๓) กำแพงแบ่งร่องน้ำ (Division Wall)

(๒.๔) บันไดปลา (Fish Ladder)

(๒.๕) ทางซุง (Logway)

(๒.๖) สะพาน (Bridge)

(๒.๗) คันกั้นน้ำ (Flood Protective Dikes)

(๓) อาคารที่ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่

(๓.๑) ประตูระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ (Headgate of Main Canal)

(๓.๒) ประตูเรือสัญจร (Navigation Lock)

(๓.๓) ที่ดักทราย (Sand Trap)

(๔) ห้องเครื่องกว้านสำหรับปิดยกบานระบาย

(5) สิ่งก่อสร้างอื่นๆบริเวณหัวงาน

(5.๑) งานระบบประปาในบริเวณหัวงาน

(5.๒) งานป้ายชื่อโครงการ

(5.๓) งานเสาธง

(5.๔) งานที่ทำการบ้านพักและป้อมยาม

(5.๕ งานอาคารทางอุตุอุทกวิทยา

(5.๖) งานลานกีฬา

(5.๗) งานถนนภายในบริเวณหัวงาน

(5.๘) งานอาคารเอนกประสงค์อื่นๆ

(6) อาคารอื่นที่ระบุอยู่ในแบบก่อสร้าง

๒.๓ ข้อกำหนด

2.3.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.3.2 การดำเนินการซ่อมแซมจะต้องมีการคิดปริมาณงานจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

2.3.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาการและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

2.3.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3.๖ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักวิธีการทางพัสดุ

๒.๔ ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

2.4.๑ ขั้นตอนการทำงาน

(๑)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการซ่อมแซมให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒)  เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของอาคารหัวงานและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดต้องบำรุงรักษาตามปกติ หรือมีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม

(๓)  เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน

๒.4.2 วิธีการทำงาน

(๑) 	งานดินขุด

ผู้รับจ้างต้องขุดให้ได้แนว ระดับและขนาดที่กำหนดในแบบ การขุดต้องขุดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องป้องกันให้วัสดุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่แบบมิได้กำหนดแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ ถ้าเป็นการขุดดินให้ใช้ลาด ๑:๑/๒ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนด ในกรณีที่วัสดุซึ่งอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดที่กำหนดในแบบ เช่น หินหลวม (Loose Stone) หินแยก และหรือวัสดุอื่นที่หลวม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหว (Slide) ได้ ผู้รับจ้างต้องทำการขุดออกด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง การขุดในกรณีนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนด

(๒) 	งานขุดเปิดหน้าดิน

ผิวหน้าดินตรงบริเวณที่จะถมดิน จะต้องกำจัดตอไม้, รากไม้, วัชพืช และวัตถุอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ออกให้หมด แล้วถากลอกผิวหน้าดินเดิมที่มีคุณภาพไม่ดีออก มีความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร หรือถึงระดับที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ เสร็จแล้วต้องตบแต่งให้อยู่ในสภาพที่จะรองรับชั้นดินที่จะนำมาบดอีกขั้น

(๓) 	งานดินถม

ดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัด ต้องเป็นดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (Selected Material) และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ กรณีแบบกำหนดให้ถมดินเป็น Zone ผู้รับจ้างต้องจัดหาดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ละ Zone  มาทำการบดอัดแน่นตามที่แบบกำหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเช่นเดียวกันดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการขุดย้ายแยกกองต่างหากจากวัสดุส่วนอื่นที่จะทิ้งหรือขนย้ายไปกองไว้ชั่วคราว เมื่อได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงทำการขนย้ายไปใช้งานได้  ผู้รับจ้างต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากราคางานที่ระบุในสัญญา

(๔) 	การถมบดอัดแน่น (Clayey and Silty Materials)

จะต้องนำดินที่จะใช้งานมาโรยเป็นชั้นในแนวราบ ดินต้องมีความชื้นถูกต้องตามที่กำหนด ต้องทำการบดอัดอย่างสม่ำเสมอตลอดผิวหน้า เพื่อให้มีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการอูดโค้ง, โพรง, การเป็นแผ่นหรือไม่ถูกต้องตามวิธีการบดอัดดิน การบดอัดต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๔.๑) 	การถมและบดอัดดิน ต้องกระทำโดยการใช้เครื่องจักรกล

(๔.๒) 	เครื่องจักรกลที่ใช้บดอัด ต้องเป็นชนิดเดียวกันและน้ำหนักเท่ากัน

(๔.๓) 	ต้องตรวจสอบความชื้นของดินที่บ่อยืมดิน (Borrow Pits) ก่อนนำมาใช้งาน ถ้าความชื้นเกินเกณฑ์กำหนด (มากกว่าความชื้นที่จุด Optimum ๒ %) ห้ามนำดินนั้นมาใช้งาน

(๔.๔) 	การถมให้เกลี่ยเป็นชั้นๆ ในแนวราบ

(๔.๕) 	ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่อบดอัดได้ที่แล้ว ต้องมีความหนาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

(4.๕.๑) ถ้าใช้ลูกกลิ้งตีนแกะ (Sheepsfoot Roller) ดินแต่ละชั้นต้องหนาไม่มากกว่า ๒/๓ของความยาวของตีนแกะ หรือหนาไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร แล้วแต่กรณีไหนจะน้อยกว่ากัน

(4.๕.๒) ถ้าใช้เครื่องกระทุ้งดิน (Power Tamper) หรือทำการกระทุ้งด้วยแรง    คน ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่ออัดแน่นแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร

(๔.๖)  ดินถมแต่ละชั้นต้องเกลี่ยให้กระจายสม่ำเสมอ ถ้าดินเป็นก้อนต้องทำให้แตกกระจายและแผ่ออกโดยตลอด

(๔.๗)  ดินแต่ละชั้นต้องมีความชื้นเท่ากันโดยสม่ำเสมอ

(๔.๘)  การถมดินดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย

(๔.๙)  ความแน่นของดินถมแต่ละชั้นที่บดอัดแน่นแล้ว จะต้องมีความแน่น (เมื่อแห้ง) ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของความแน่น (เมื่อแห้ง) จากการทดลองในห้องทดลองด้วยวิธีทดลองแบบ Proctor Compaction ASTM D–๖๙๘–๖๖T Method A.

(๔.๑๐) 	การตรวจสอบความแน่นของดินที่อัดแล้ว เป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน จะตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาตรวจสอบ ความแน่นของดินที่บดอัดแล้ว ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

(๔.๑๐.๑) ต้องไม่ต่ำกว่า ๙๕ % ของความแน่น (เมื่อแห้ง) มาตรฐาน Standard Proctor (Standard Proctor Density ASTM D-๖๙๘-๖๖T Method A.)

(๔.๑๐.๒)  บริเวณที่มีความแน่นต่ำกว่าเกณฑ์ข้อ ๒.๔.๙ ผู้รับจ้างต้องขุดลอก แล้วนำดินถมอัดเข้าไปใหม่จนได้ ความแน่นตามเกณฑ์ข้อ ๒.๔.๙ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าใช้จ่ายในการนี้ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

(๕) 	งานขุด-ขนย้ายดิน

ดินที่จะขุดขนย้ายไปถมร่องแกนหรือถมทำนบดินต้องเป็นดินที่มีส่วนสม่ำเสมอ (Uniform Mixture)  เครื่องมือที่ใช้ขุดและวิธีการขุด ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เหมาะสม เพื่อที่จะให้ได้ดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การใช้ถมบดอัด

(๖) 	งานหินก่อ

ก่อนจัดทำหินก่อ ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินก่อให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ตั้งแบบแล้วเทคอนกรีตรองพื้น หนาประมาณ ๕ ซม. วางหินใหญ่บนคอนกรีตโดยวางให้เต็มผิวหน้าคอนกรีต การวางต้องวางให้หินชิดกันให้มากที่สุด ให้มีช่องว่างน้อยที่สุดแล้วเทคอนกรีตทับหน้าหินที่วางชั้นแรก เมื่อเทคอนกรีตสูงพ้นผิวหินชั้นแรก ให้วางหินชั้นต่อไปได้ ทำเช่นนี้ต่อไปจนได้ความหนาตามที่กำหนดในแบบ พร้อมทั้งแต่งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย หินใหญ่ที่ใช้งานหินก่อควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(๗) 	งานหินเรียงยาแนว

ก่อนจัดทำหินเรียงยาแนว ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินเรียงยาแนว ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ใช้ทรายรองพื้นบริเวณนั้น หนาประมาณ ๒๐ ซม. พร้อมทั้งอัดแน่น นำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดกันมากที่สุด โดยจัดให้ผิวหน้าได้ระดับเสมอกันและได้ความหนาตามต้องการ ก้อนที่หนาให้ฝังลงในทรายราดน้ำใช้ชุ่ม เทคอนกรีตอุดช่องว่างให้เต็ม พร้อมแต่งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย หินใหญ่ที่ใช้งานหินเรียงยาแนวนี้ ควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(๘) 	งานหินเรียง

ก่อนทำงานหินเรียง ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินเรียงให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ ใช้ทรายรองพื้นบริเวณนั้น หนาประมาณ ๒๐ ซม. พร้อมทั้งอัดแน่น นำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดกันมากที่สุด พร้อมทั้งแต่งให้ผิวหน้าเรียบเสมอกันและความหนาตามต้องการ ก้อนที่หนาเกินให้ฝังจมลงในทรายตามช่องว่างระหว่างหินใหญ่ให้ใช้หินย่อยปนทราย อุดให้แน่น หินใหญ่ที่ใช้งานหินเรียงนั้น ควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(8.1) 	งานหินเรียงในกล่องลวดตาข่าย

หมายถึงหินเรียงในข้อ (8) นำมาเรียงลงในกล่องลวดตาข่ายให้เรียบร้อย โดยกล่องลวดตาข่ายมีลักษณะดังนี้

(8.1.1) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Ht dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวด ตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยมชนิดฟันเกลียว 3 รอบ มี 2 แบบ คือ

(ก)  กล่องลวดตาข่ายแบบ Gabion มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาดช่องตาจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 10×13 ซม.

(ข)  กล่องลวดตาข่าย Matress มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 6×8 ซม.

(8.1.2) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบ และมีผนังกั้นภายในทุก 1 เมตร มีฝาปิด-เปิด ได้

(8.1.3) คุณลักษณะของลวด (wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทางแรงตึง (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี”

(9) 	งานหินทิ้ง

ก่อนจะทำหินทิ้ง ต้องทำการบดอัดดินบริเวณที่จะทำหินทิ้งให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ นำหินใหญ่และคละขนาดมาทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรงคนให้มีขนาดของหิน ความหนาและความลาดเอียงตามแบบ และตบแต่งผิวหน้าให้ดูเรียบเสมอ

(10) งานปลูกหญ้า

กรณีที่ต้องปลูกหญ้าตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติดังนี้

(10.๑) พื้นที่ปลูกหญ้า

ผู้รับจ้างต้องปลูกหญ้าตามพื้นที่ปลูกหญ้าที่กำหนดในแบบหรือตามพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ในสนาม

(10.๒) ชนิดของหญ้า หญ้าที่ใช้ปลูกต้องเป็นหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

(10.๒.๑) หญ้าแพรก

(10.๒.๒) หญ้าญี่ปุ่น

(10.๒.๓) หญ้านวลน้อย

(10.๒.๔) หญ้าพื้นเมืองในท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ

(10.๓)	การเตรียมพื้นที่

(10.๓.๑) ก่อนทำการปลูกหญ้า ผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่โดยปู Top Soil ให้มีความหนาตามแบบ

(10.๓.๒) กรณีที่แบบไม่ได้กำหนดความหนาของ Top Soil ให้จะต้องทำการปู TOP SOIL ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ม.

(10.๔)  การปลูกหญ้า ผู้รับจ้างต้องนำหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังกล่าวในข้อ ๒.๙.๒ ไปปลูกในพื้นที่ ที่ได้จัด เตรียมไว้แล้วตามวิธีการในข้อ ๒.๙.๓ วิธีการปลูกหญ้าทำได้หลายวิธีคือ

(10.๔.๑) วิธีปูเป็นแผ่นต่อเนื่องกัน

(10.๔.๒) วิธีปลูกเป็นจุดเว้นระยะห่างกันพอสมควร

(10.๔.๓) วิธีหว่านเมล็ดพันธ์ (Sodding)

(๑1) งานเครื่องกว้าน-บานระบาย

(๑1.๑) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กแผ่น,เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งเป็นเหล็กเหนียวให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๒) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดตั้งแต่ ( ๓๗ มม. ขึ้นไป ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๔๐๕๑ S๔๕๙ (SAE ๑๐๔๕) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๓) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดเล็กกว่า ( ๓๗ มม. ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ Class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๔) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กหล่อ ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๕๕๐๑ FSSO หรือ  ASTM A ๔๘-๗๔ Class ๓๐ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๕) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยบรอนซ์ให้ทำจากทองบรอนซ์ต้านทานแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

(๑1.๖) 	ยางกันน้ำคุณสมบัติตาม SPEC. เลขที่ รวท.๐๓๓๘

(๑1.๗) 	เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด ๖ เกลียว แบบ ๖ (๙๙๑) สัญลักษณ์ ๖ ( ๑๙ แกนเหล็กกล้า ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๑๔๒๐ ตีเกลียวขวาธรรมดาไม่เคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเชือกลวด ๒๐ มม. ตาม มอก. ๕๑๔-๒๕๒๘

(๑1.๘)	เฟืองทุกตัวต้องตัดด้วยเครื่องจักรให้ได้รูป (Machine Cut by Gear Generating Process)

(๑1.๙) ชิ้นส่วนที่แบบระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุสำหรับจัดทำไว้แล้วให้ถือตามแบบส่วนชิ้นส่วนที่แบบไม่ระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ให้ใช้วัสดุตามเงื่อนไขข้างต้นแทนแต่ถ้า SPEC. กำหนดชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ต่างจากแบบ ให้ถือตาม SPEC.

(๑1.๑๐) 	ชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องไม่มีรูพรุนหรือรอยร้าวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

(๑1.๑๑) 	ลักษณะผิวของงานหากระบุไว้ในแบบแล้ว ให้ถือตามแบบส่วนที่ไม่ระบุในแบบ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑1.๑๑.๑) ผิวงานส่วนที่ไม่ได้ประกอบหรือสัมผัสกับชิ้นงานอื่นอาจคงสภาพผิวงานเป็นผิวหล่อหรือผิวเหล็กรีด แต่ต้องแต่งให้เรียบร้อย

(๑1.๑๑.๒) ผิวงานส่วนที่ประกอบสัมผัสกับชิ้นงานอื่นต้องกลึงหรือไสให้ได้ขนาดตามที่กำหนดในแบบยกเว้น เหล็กแผ่น, เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

(๑2.๑๑)  อุปกรณ์เครื่องกว้าน, บานระบาย ทาสี Coal Tar Epoxy

(๑2.๑๑.๑) ใช้สี (ดำหรือน้ำตาลแล้วแต่ต้องการ)

(๑2.๑๑.๒) พ่นทรายทำความสะอาด บานระบาย และเครื่องกว้านให้ปลอดสนิมก่อนทาสี

(๑2.๑๑.๓) ความหนาของสีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ไมครอน

(๑2) งานคอนกรีต (Concrete)

(๑2.๑) 	ส่วนประกอบของคอนกรีต

คอนกรีตจะประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ ทราย วัสดุหยาบ น้ำ หรืออาจจะมีสารเคมีผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรีต (Chemical  Admixture)  รวมอยู่ด้วย  ส่วนผสมทั้งหมดนี้จะผสมคลุกเคล้ากันอย่างดี  และมีความเหลวที่เหมาะสม

(๑2.๒) 	ขนาดของวัสดุหยาบ

วัสดุหยาบที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีตจะมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงานเพื่อที่จะได้คอนกรีต ที่มีคุณภาพดี และสะดวกในการทำงานด้วย โดยทั่วไปขนาดใหญ่สุดของวัสดุหยาบจะต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๕ของด้านในที่แคบที่สุดของแบบหล่อ หรือต้องไม่ใหญ่กว่า ๓/๔ ของระยะช่องว่าง ระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด หรือต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๓ ของความหนาของแผ่นพื้น วัสดุหยาบขนาดใหญ่สุด ๓ นิ้ว  (๗๕ มม.) จะใช้กับงานคอนกรีตล้วนและส่วนของอาคารที่มีขนาดกว้างกว่า ๕๐๐ มม. วัสดุหยาบขนาดใหญ่สุด ๑ ๑/๒ นิ้ว (๓๗.๕ มม.) จะใช้กับส่วนของอาคารที่มีความกว้าง ๒๐๐ มม. ขึ้นไป ส่วนของอาคารที่มีความกว้างน้อยกว่า ๒๐๐ มม. ควรใช้วัสดุหยาบที่มีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน ๓/๔ นิ้ว (๑๙ มม.)

(๑2.๓) 	อัตราส่วนผสม

อัตราส่วนผสมคอนกรีตจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของงานและวัสดุที่ใช้ผสม การกำหนดอัตราส่วนผสมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของคอนกรีตเกี่ยวกับความแข็งแรง ความสะดวกในการทำงาน ความคงทนของคอนกรีตและประหยัด อัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องคอยตรวจสอบแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีและประหยัดการกำหนดอัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องใช้วัสดุผสมคอนกรีต เช่นหิน กรวด ทราย ซีเมนต์ ซึ่งได้เตรียมไว้ที่บริเวณก่อสร้าง มาทดลองหาอัตราส่วนผสม โดยส่งให้กองวิจัยและทดลองกำหนดอัตราส่วนผสมทุกครั้ง

(๑2.๔) 	ความเหลวของคอนกรีต

จำนวนน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องคอยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องผสมคอนกรีต เนื่องจากความชื้นที่มีอยู่ในวัสดุที่นำมาผสมคอนกรีตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความเหลวที่เหมาะสม  และคงที่อยู่ตลอดเวลา ห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีตระหว่างการเทลงแบบเพื่อเพิ่มความเหลว  การยุบตัว (Slump) ของคอนกรีต เปลี่ยนแปลงได้อยู่ในช่วง ๕๐-๑๕๐ มม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ความยากง่ายในการเทลงแบบและความสามารถในการกระทุ้งหรือเขย่าคอนกรีตในแบบ โดยเปลี่ยนแปลงส่วนผสมคอนกรีตให้มีการยุบตัวเพิ่มขึ้นตามต้องการ แล้วแต่สภาพของงาน แต่กำลังของคอนกรีตจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับกำลังอัดที่กำหนดไว้ในแบบ โดยการเพิ่มปูซีเมนต์ลงไปในส่วนผสมด้วยเพื่อรักษาค่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ให้คงเดิมหรือน้อยกว่า สำหรับคอนกรีตดาดคลองการยุบตัวไม่เกิน ๗๕  มม.

(๑2.๕) 	การซ่อมคอนกรีต

การซ่อมคอนกรีตจะต้องกระทำโดยช่างชำนาญงาน เมื่อจะมีการซ่อมคอนกรีตเมื่อใด ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบ และการซ่อมคอนกรีตจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีคณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่ด้วยเท่านั้น การซ่อมคอนกรีตที่ใช้แบบหล่อจะต้องทำให้เสร็จ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากถอดแบบแล้ว นอกจากจะได้รับการเห็นชอบเป็นอย่างอื่น

คอนกรีตที่เสียหายจากเหตุใดก็ตาม และคอนกรีตที่เป็นรวงผึ้ง แตกร้าว หรือเสียหายอย่างอื่นใด  และคอนกรีตที่มีผิวหน้านุ่มมากเกินไป ซึ่งจะต้องเอาออกแล้วแต่งให้ได้ผิวหน้า ตามแนวที่กำหนดทั้งหมดนี้ จะต้องสกัดออกให้หมดแล้วแต่งด้วยปูนทรายแห้ง ปูนทราย หรือคอนกรีต (Drypack, Mortar, Concrete) ตามความเหมาะสม

(๑2.๕.๑) การซ่อมด้วยปูนทรายแห้ง (Drypack) จะใช้สำหรับอุดรูซึ่งมีขนาด ด้านเล็กของรู อย่างน้อยที่สุดด้านหนึ่งโตกว่าความลึกของรู สำหรับอุดร่องตื้นๆ ที่เซาะขึ้น เพื่อซ่อมรอยร้าว สำหรับอุดรูท่ออัดน้ำปูน สำหรับอุดรูหัวน๊อตเหล็กยึดแบบ ปูนทรายแห้งนี้ห้ามใช้อุดด้านหลัง เหล็กเสริมหรือรูที่ทะลุลอดหน้าตัดของคอนกรีต

(๑2.๕.๒) การซ่อมด้วยปูนทราย (Mortar Filling) การอัดปูนทรายด้วยหัวฉีกนั้น ใช้ซ่อมผิวคอนกรีตที่เป็นแอ่งหรือร่องที่กว้างเกินกว่าที่จะใช้ปูนทรายแห้งได้ และตื้นเกินกว่าที่จะใช้คอนกรีตอุดได้ และจะต้องไม่ลึกกว่าผิวหน้าเหล็กเสริมคอนกรีตด้านที่อยู่ใกล้ผิวคอนกรีตที่สุด

๑๔.๒๒.๓.การซ่อมด้วยคอนกรีต (Concrete Filling) การซ่อมด้วยคอนกรีต จะใช้สำหรับรูซึ่งทะลุตลอดหน้าตัดของคอนกรีต สำหรับรูซึ่งไม่มีเหล็กเสริมขวางอยู่ ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า ๓๐๐ × ๓๐๐ มม.๒ และลึกกว่า ๑๐๐ มม. หรือสำหรับรูในคอนกรีตที่มีเหล็กเสริม มีเนื้อที่มากกว่า ๑๕๐ × ๑๕๐ มม.๒ และลึกเลยเหล็กเสริมเข้าไป

(๑2.๖) 	การดัด ผูก และติดตั้งเสริมเหล็ก

เหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด ก่อนนำมาใช้ต้องดัดให้เป็นเส้นตรง การดัดเหล็กเสริม ต้องดัดให้มีรูปร่างดังแสดงในแบบรายละเอียดและตามมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กเล่มที่ ๓ ของกรมชลประทาน ตามที่บ่งไว้ในแบบ เหล็กเสริมจะต่อกันได้เฉพาะที่จำเป็นหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ การผูกเหล็กเสริม ให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กอย่างน้อย ๒ รอบ และต้องผูกให้เขยื้อนไม่ได้ปลายลวดเหล็กที่เหลือไม่ต้องตัดทิ้ง ให้งอพับไว้ข้างหลังเหล็กเสริมนั้นๆ การติดตั้งเหล็กเสริมทั้งหมดต้องให้มีระยะห่างจากผิวคอนกรีตตามที่กำหนดไว้ คือ สำหรับผิวคอนกรีตด้านที่ติดกับดินหรือหิน ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. ด้านที่ติดกับแบบต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ มม.  สำหรับเสา คาน และพื้น ๒๕ มม. ฉะนั้น เพื่อบังคับให้เหล็กเสริมห่างจากแบบหล่อคอนกรีตตามระยะดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องหล่อแท่งซีเมนต์ผสมทรายด้วยส่วนผสม ๑:๑ โดยให้มีความหนาตามระยะที่เหล็กห่างจากผิวคอนกรีตดังกล่าว และฝังลวดเหล็กปล่อยปลายไว้เพื่อหนุนและผูกเหล็กเสริมในระยะพอสมควรที่จะไม่ให้เหล็กเสริมแอ่นได้ ในการหนุนเหล็กเสริมนี้ ห้ามใช้ก้อนหินหรือวัตถุอื่นหนุนเป็นอันขาด เหล็กเสริมทั้งหมดเมื่อติดตั้งลงในแบบหล่อแล้ว ให้ผูกมัดติดกันให้แน่นหนาทุกเส้น และต้องไม่เคลื่อนที่ในขณะกระทุ้งเมื่อเวลาเทคอนกรีตได้

(๑2.๗) 	เหล็ก

(๑2.๗.๑) เหล็กเสริม ที่นำมาใช้งานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กเส้นกลม (Round Bars) หรือ เหล็กข้ออ้อย  (Deformed Bars) ตามที่กำหนดในแบบ

(๑2.๗.๒) มาตรฐานเหล็กเสริม

(ก) เหล็กเส้นกลม (Round Bar) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๐

(ข) 	เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๔

(๑2.๘) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Structural Steel Sections) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๖

(๑2.๙) ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง (Steel Wire for Prestressed Concrete) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๕

(๑3) 	งานขุดลอก

(๑3.๑)  การขุดลอกด้วยรถขุด

การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดาและเดินบนคันคลอง โดยขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันโดยรถขุด

(๑3.๒)  การขุดลอกด้วยเรือขุด

การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองอ่างเก็บน้ำให้ได้ระดับที่ต้องการโดยเรือขุด และส่งดินไปทิ้งในระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งดิน

(๑4) 	การกำจัดวัชพืชด้วยเรือ

การเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณหนาแน่นมากตั้งแต่ ๕๐ กก.ต่อ ตร.ม. (๘๐ ตันต่อไร่) ขึ้นไป การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งวัชพืช

หัวงานสถานีสูบน้ำ

1.	งานบำรุงรักษา

1.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาให้หัวงานสถานีสูบน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ โดยจะต้องทำให้อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการด้านการชลประทาน ตลอดจนการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ รวมถึงการดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณภายในอาคารที่ทำการและบริเวณพื้นที่โดยรอบของหัวงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.๒ ขอบเขตของงาน

๑.2.1 งานตัดหญ้าและวัชพืชทั่วไปบริเวณหัวงาน

1.๒.2 งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่มที่อยู่ในบริเวณโดยรอบหัวงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

1.2.๓ งานบำรุงรักษาหัวงานสถานีสูบน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงาน

1.๓ ข้อกำหนด

1.3.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานและบริเวณอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี

1.3.๒ การกำหนดพื้นที่การบำรุงรักษาจะเท่ากับทั้งหมดของพื้นที่หัวงานโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ตามแบบก่อสร้าง (ไร่)

1.3.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.3.๔ ผู้รับจ้างต้องการดำเนินการบำรุงรักษาให้ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.๔ ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

1.4.๑ ขั้นตอนการดำเนินงาน

(๑)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒)  เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของอาคารหัวงานและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดต้องบำรุงรักษาตามปกติ หรือมีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม

(๓)  เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน

1.4.๒ วิธีการทำงาน

(๑) 	งานตัดหญ้าและวัชพืชทั่วไป

(๑.๑)  ความสูงของหญ้าหลังจากตัดเฉลี่ยประมาณ ๑.๕-๒.๐ นิ้ว

(๑.๒)  บริเวณหัวงานจะต้องสะอาดปราศจากขยะ เศษใบไม้ เศษหญ้าจากการตัดและอื่นๆ จะต้องไม่กองสุมทับ หรือใส่ในถังขยะ ต้องขนออกไปทิ้ง ณ จุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้

(๑.๓) 	หญ้าตายระหว่างสัญญาเพราะเหตุอันเกิดจากผู้รับจ้าง หรือหญ้าตายเนื่องจากอยู่ในร่ม ผู้รับจ้างจะต้องทำการปลูกซ่อมโดยทันที โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาหญ้านั้นๆ ด้วย

(๒) งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่ม

(๒.๑) 	การบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงให้มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากศัตรูพืชและวัชพืช

(๒.๒) 	การตัดแต่งทรงพุ่มให้ได้รูปทรงสวยงามและถูกต้องตามหลักการจัดสวน หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

(๒.๓) 	ต้องทำการกันเล็มขอบแปลง ไม้ดอกไม้ประดับให้เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ

(๒.๔) 	การบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ที่อยู่ในแปลงให้ออกดอกออกผลตามฤดูกาลของพันธุ์ไม้นั้นๆ และห้ามเก็บพืชผล ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของโครงการ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน

(๒.๕) 	การบำรุงรักษาดินในแปลงไม้ดอกไม้ประดับให้ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดีเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับดินด้วยการพรวนดิน การเสริมธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว หรือขี้เถ้าแกลบ รวมถึงการใส่ปุ๋ยหมักที่ได้รับจากหมักร่วมกับจุรินทรีย์

(๒.๖) 	กรณีที่ต้นไม้ทรุดโทรม ชำรุด หรือตาย ต้องทำการเปลี่ยน หรือปลูกซ่อมทันที และต้องเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงต้นเดิม

(๒.๗) 	กรณีที่มีความจำเป็นต้องขุดถอน หรือย้ายต้นไม้ปลูกใหม่ รวมถึงการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหรือแจ้งให้ดำเนินการ

(๓) 	งานบำรุงรักษาหัวงานสถานีสูบน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

(๓.๑) 	ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหัวงาน และอาคารประกอบของสถานีสูบน้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

(๓.๒) 	เครื่องกว้านบานระบาย ผู้รับจ้างจะต้องดูแลอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา สำหรับชิ้นส่วนที่เกิดสนิมจะต้องทำการพ่นทราย หรือขัดทำความสะอาดให้ปลอดสินิมก่อนทาสี การทาสีในกรณีดังกล่าว ให้ทาสีกันสนิมรองพื้นก่อนสองครั้ง พร้อมทั้งใส่จารบีหล่อลื่น

(๓.๓) 	เครื่องสูบน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ โดยช่างหรือวิศวกรชำนาญการด้านระบบเครื่องสูบน้ำเท่านั้น และจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต และหากเกิดชำรุดเสียหาย ที่ไม่สามารถดำเนินการสูบน้ำได้ ให้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้กับผู้ควบคุมงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(๓.4) 	อาคารที่ทำการ บ้านพัก รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นบริเวณพื้นที่โดยรอบของ   หัวงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓.๕) 	งานขุดลอกตะกอน ผู้รับจ้างจะต้องดูแลไม่ให้มีตะกอนดินหรือทรายตกจมอยู่ที่บริเวณเหนือน้ำ และในอาคารประกอบต่างๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของอาคารนั้นๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างผู้ควบคุมงานในสนาม จะเป็นผู้พิจารณา และสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกตะกอนหรือสิ่งปฏิกูลออกจากตัวอาคาร ไปทิ้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้

(๓.๖) 	งานกำจัดวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องดูแลป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ลอยอยู่เหนือน้ำ หรือบริเวณอาคารประกอบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำและกีดขวางการไหลของน้ำ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างผู้ควบคุมงานในสนามเป็นผู้พิจารณาหรือสั่งการ เมื่อพบว่าวัชพืชจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ จะต้องนำไปทิ้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือนายช่างควบคุมงานกำหนดให้

๒. งานซ่อมแซม

๒.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อการซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นในบริเวณหัวงานที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการด้านการชลประทาน และจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยทำการฟื้นฟูซ่อมแซมให้อาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหาย ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงหรือเท่ากับตอนที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ขอบเขตของงาน

2.2.๑ ระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ

(๑) ระบบไฟฟ้า (Electric System)

(๒) ระบบเครื่องสูบน้ำ (Pumping System)

(๓) ระบบควบคุมสั่งการแบบ Local Control

(๔) ระบบควบคุมสั่งการระยะไกลแบบ SCADA

(๕) ระบบ Surge Tank

2.2.๒ อาคารประกอบ

(๑) ระบบหัววัดระดับน้ำ

(๒) ระบบสื่อสารส่งน้ำสัญญาณ (Communication Systm)

(๓) ระบบไฟฟ้า (Electric System)

(๔) อาคารรับน้ำ (Inlet Structure)

2.2.๓ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ บริเวณหัวงาน

(๑) งานระบบประปาในบริเวณหัวงาน

(๒) งานป้ายชื่อโครงการ

(๓) งานเสาธง

(๔) งานที่ทำการบ้านพักและป้อมยาม

(๕ งานอาคารทางอุตุอุทกวิทยา

(๖) งานลานกีฬา

(๗) งานถนนภายในบริเวณหัวงาน

(๘) งานอาคารเอนกประสงค์อื่นๆ

2.2.4 อาคารอื่นที่ระบุอยู่ในแบบก่อสร้าง

๒.๓ ข้อกำหนดในการทำงาน

2.3.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.๒ การดำเนินการซ่อมแซมจะต้องมีการคิดปริมาณงานจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

2.3.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาการและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

2.3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3.๖ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักวิธีการทางพัสดุ

๒.๔ ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

2.4.๑ 	ขั้นตอนการทำงาน

(๑) 	ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการซ่อมแซมให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒)  เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของอาคารหัวงานและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดต้องบำรุงรักษาตามปกติ หรือมีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม

(๓)  เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน

๒.4.2 	วิธีการทำงาน

(๑) 	งานดินขุด

ผู้รับจ้างต้องขุดให้ได้แนว ระดับและขนาดที่กำหนดในแบบ การขุดต้องขุดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องป้องกันให้วัสดุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่แบบมิได้กำหนดแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ ถ้าเป็นการขุดดินให้ใช้ลาด ๑:๑/๒ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนด ในกรณีที่วัสดุซึ่งอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดที่กำหนดในแบบ เช่น หินหลวม (Loose Stone) หินแยก และหรือวัสดุอื่นที่หลวม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหว (Slide) ได้ ผู้รับจ้างต้องทำการขุดออกด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง การขุดในกรณีนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนด

(๒) 	งานขุดเปิดหน้าดิน

ผิวหน้าดินตรงบริเวณที่จะถมดิน จะต้องกำจัดตอไม้, รากไม้, วัชพืช และวัตถุอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ออกให้หมด แล้วถากลอกผิวหน้าดินเดิมที่มีคุณภาพไม่ดีออก มีความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร หรือถึงระดับที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ เสร็จแล้วต้องตบแต่งให้อยู่ในสภาพที่จะรองรับชั้นดินที่จะนำมาบดอีกขั้น

(๓) 	งานดินถม

ดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัด ต้องเป็นดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (Selected Material) และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ กรณีแบบกำหนดให้ถมดินเป็น Zone ผู้รับจ้างต้องจัดหาดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ละ Zone  มาทำการบดอัดแน่นตามที่แบบกำหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเช่นเดียวกันดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการขุดย้ายแยกกองต่างหากจากวัสดุส่วนอื่นที่จะทิ้งหรือขนย้ายไปกองไว้ชั่วคราว เมื่อได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงทำการขนย้ายไปใช้งานได้  ผู้รับจ้างต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากราคางานที่ระบุในสัญญา

(๔) 	การถมบดอัดแน่น (Clayey and Silty Materials)

จะต้องนำดินที่จะใช้งานมาโรยเป็นชั้นในแนวราบ ดินต้องมีความชื้นถูกต้องตามที่กำหนด ต้องทำการบดอัดอย่างสม่ำเสมอตลอดผิวหน้า เพื่อให้มีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดปราศจากการอูดโค้ง, โพรง, การเป็นแผ่นหรือไม่ถูกต้องตามวิธีการบดอัดดิน การบดอัดต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๔.๑) 	การถมและบดอัดดิน ต้องกระทำโดยการใช้เครื่องจักรกล

(๔.๒) 	เครื่องจักรกลที่ใช้บดอัด ต้องเป็นชนิดเดียวกันและน้ำหนักเท่ากัน

(๔.๓) 	ต้องตรวจสอบความชื้นของดินที่บ่อยืมดิน (Borrow Pits) ก่อนนำมาใช้งาน ถ้าความชื้นเกินเกณฑ์กำหนด (มากกว่าความชื้นที่จุด Optimum ๒ %) ห้ามนำดินนั้นมาใช้งาน

(๔.๔)	การถมให้เกลี่ยเป็นชั้นๆ ในแนวราบ

(๔.๕) 	ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่อบดอัดได้ที่แล้ว ต้องมีความหนาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

(4.๕.๑) ถ้าใช้ลูกกลิ้งตีนแกะ (Sheepsfoot Roller) ดินแต่ละชั้นต้องหนาไม่มากกว่า ๒/๓ ของความยาวของตีนแกะ หรือหนาไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร แล้วแต่กรณีไหนจะน้อยกว่ากัน

(4.๕.๒) ถ้าใช้เครื่องกระทุ้งดิน (Power Tamper) หรือทำการกระทุ้งด้วยแรงคน ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่ออัดแน่นแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร

(๔.๖) 	ดินถมแต่ละชั้นต้องเกลี่ยให้กระจายสม่ำเสมอ ถ้าดินเป็นก้อนต้องทำให้แตกกระจายและแผ่ออกโดยตลอด

(๔.๗)  ดินแต่ละชั้นต้องมีความชื้นเท่ากันโดยสม่ำเสมอ

(๔.๘) 	การถมดินดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย

(๔.๙) 	ความแน่นของดินถมแต่ละชั้นที่บดอัดแน่นแล้ว จะต้องมีความแน่น (เมื่อแห้ง) ไม่น้อยกว่า ๙๕% ของความแน่น (เมื่อแห้ง) จากการทดลองในห้องทดลองด้วยวิธีทดลองแบบ Proctor Compaction ASTM D–๖๙๘–๖๖T Method A.

(๔.๑๐) 	การตรวจสอบความแน่นของดินที่อัดแล้ว เป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน จะตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาตรวจสอบ ความแน่นของดินที่บดอัดแล้ว ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

(๔.๑๐.๑) ต้องไม่ต่ำกว่า ๙๕ % ของความแน่น (เมื่อแห้ง) มาตรฐาน Standard Proctor (Standard Proctor Density ASTM D-๖๙๘-๖๖T Method A.)

(๔.๑๐.๒) บริเวณที่มีความแน่นต่ำกว่าเกณฑ์ข้อ ๒.๔.๙ ผู้รับจ้างต้องขุดลอก แล้วนำดินถมอัดเข้าไปใหม่จนได้ ความแน่นตามเกณฑ์ข้อ ๒.๔.๙ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าใช้จ่ายในการนี้ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

(๕) 	งานขุด-ขนย้ายดิน

ดินที่จะขุดขนย้ายไปถมร่องแกนหรือถมทำนบดินต้องเป็นดินที่มีส่วนสม่ำเสมอ (Uniform Mixture)  เครื่องมือที่ใช้ขุดและวิธีการขุด ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เหมาะสม เพื่อที่จะให้ได้ดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การใช้ถมบดอัด

(๖) 	งานหินก่อ

ก่อนจัดทำหินก่อ ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินก่อให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ตั้งแบบแล้วเทคอนกรีตรองพื้น หนาประมาณ ๕ ซม. วางหินใหญ่บนคอนกรีตโดยวางให้เต็มผิวหน้าคอนกรีต การวางต้องวางให้หินชิดกันให้มากที่สุด ให้มีช่องว่างน้อยที่สุดแล้วเทคอนกรีตทับหน้าหินที่วางชั้นแรก เมื่อเทคอนกรีตสูงพ้นผิวหินชั้นแรก ให้วางหินชั้นต่อไปได้ ทำเช่นนี้ต่อไปจนได้ความหนาตามที่กำหนดในแบบ พร้อมทั้งแต่งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย หินใหญ่ที่ใช้งานหินก่อควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(๗) 	งานหินเรียงยาแนว

ก่อนจัดทำหินเรียงยาแนว ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินเรียงยาแนว ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ใช้ทรายรองพื้นบริเวณนั้น หนาประมาณ ๒๐ ซม. พร้อมทั้งอัดแน่น นำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดกันมากที่สุด โดยจัดให้ผิวหน้าได้ระดับเสมอกันและได้ความหนาตามต้องการ ก้อนที่หนาให้ฝังลงในทรายราดน้ำใช้ชุ่ม เทคอนกรีตอุดช่องว่างให้เต็ม พร้อมแต่งเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบร้อย หินใหญ่ที่ใช้งานหินเรียงยาแนวนี้ ควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(๘) 	งานหินเรียง

ก่อนทำงานหินเรียง ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินเรียงให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ ใช้ทรายรองพื้นบริเวณนั้น หนาประมาณ ๒๐ ซม. พร้อมทั้งอัดแน่น นำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดกันมากที่สุด พร้อมทั้งแต่งให้ผิวหน้าเรียบเสมอกันและความหนาตามต้องการ ก้อนที่หนาเกินให้ฝังจมลงในทรายตามช่องว่างระหว่างหินใหญ่ให้ใช้หินย่อยปนทราย อุดให้แน่น หินใหญ่ที่ใช้งานหินเรียงนั้น ควรมีขนาดประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. หรือตามที่กำหนดในแบบ

(8.1) 	งานหินเรียงในกล่องลวดตาข่าย

หมายถึงหินเรียงในข้อ (8) นำมาเรียงลงในกล่องลวดตาข่ายให้เรียบร้อย โดยกล่องลวดตาข่ายมีลักษณะดังนี้

(8.1.1) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Ht dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยมชนิดฟันเกลียว 3 รอบ มี 2 แบบ คือ

(ก)  กล่องลวดตาข่ายแบบ Gabion มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาดช่องตาจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 10×13 ซม.

(ข)  กล่องลวดตาข่าย Matress มีขนาดสัดส่วนตามแบบ โดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า 6×8 ซม.

(8.1.2) 	การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบ และมีผนังกั้นภายในทุก 1 เมตร มีฝาปิด-เปิดได้

(8.1.3)   คุณลักษณะของลวด (wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทางแรงตึง (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า 38 กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.71 “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี”

(9) 	งานหินทิ้ง

ก่อนจะทำหินทิ้ง ต้องทำการบดอัดดินบริเวณที่จะทำหินทิ้งให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ นำหินใหญ่และคละขนาดมาทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรงคนให้มีขนาดของหิน ความหนาและความลาดเอียงตามแบบ และตบแต่งผิวหน้าให้ดูเรียบเสมอ

(10) 	งานปลูกหญ้า

กรณีที่ต้องปลูกหญ้าตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติดังนี้

(10.๑) พื้นที่ปลูกหญ้า

ผู้รับจ้างต้องปลูกหญ้าตามพื้นที่ปลูกหญ้าที่กำหนดในแบบหรือตามพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ในสนาม

(10.๒) ชนิดของหญ้า หญ้าที่ใช้ปลูกต้องเป็นหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

(10.๒.๑) หญ้าแพรก

(10.๒.๒) หญ้าญี่ปุ่น

(10.๒.๓) หญ้านวลน้อย

(10.๒.๔)	หญ้าพื้นเมืองในท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ

(10.๓) การเตรียมพื้นที่

(10.๓.๑) ก่อนทำการปลูกหญ้า ผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่โดยปู Top Soil ให้มีความหนาตามแบบ

(10.๓.๒) กรณีที่แบบไม่ได้กำหนดความหนาของ Top Soil ให้จะต้องทำการปู TOP SOIL ให้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ม.

(10.๔)  การปลูกหญ้า ผู้รับจ้างต้องนำหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งดังกล่าวในข้อ ๒.๙.๒ ไปปลูกในพื้นที่ ที่ได้จัด เตรียมไว้แล้วตามวิธีการในข้อ ๒.๙.๓ วิธีการปลูกหญ้าทำได้หลายวิธีคือ

(10.๔.๑) วิธีปูเป็นแผ่นต่อเนื่องกัน

(10.๔.๒) วิธีปลูกเป็นจุดเว้นระยะห่างกันพอสมควร

(10.๔.๓) วิธีหว่านเมล็ดพันธ์ (Sodding)

(๑1) 	งานเครื่องกว้าน-บานระบาย

(๑1.๑) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กแผ่น,เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งเป็นเหล็กเหนียวให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๒) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดตั้งแต่ ( ๓๗ มม. ขึ้นไป ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๔๐๕๑ S๔๕๙ (SAE ๑๐๔๕) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๓) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดเล็กกว่า ( ๓๗ มม. ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ Class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๔) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กหล่อ ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๕๕๐๑ FSSO หรือ  ASTM A ๔๘-๗๔ Class ๓๐ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(๑1.๕) 	ชิ้นส่วนที่ทำด้วยบรอนซ์ให้ทำจากทองบรอนซ์ต้านทานแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

(๑1.๖) 	ยางกันน้ำคุณสมบัติตาม SPEC. เลขที่ รวท.๐๓๓๘

(๑1.๗) 	เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด ๖ เกลียว แบบ ๖ (๙๙๑) สัญลักษณ์ ๖ ( ๑๙ แกนเหล็กกล้า ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๑๔๒๐ ตีเกลียวขวาธรรมดาไม่เคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเชือกลวด ๒๐ มม. ตาม มอก. ๕๑๔-๒๕๒๘

(๑1.๘) เฟืองทุกตัวต้องตัดด้วยเครื่องจักรให้ได้รูป (Machine Cut by Gear Generating Process)

(๑1.๙) 	ชิ้นส่วนที่แบบระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุสำหรับจัดทำไว้แล้วให้ถือตามแบบส่วนชิ้นส่วนที่แบบไม่ระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ให้ใช้วัสดุตามเงื่อนไขข้างต้นแทนแต่ถ้า SPEC. กำหนดชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ต่างจากแบบ ให้ถือตาม SPEC.

(๑1.๑๐) 	ชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องไม่มีรูพรุนหรือรอยร้าวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

(๑1.๑๑) 	ลักษณะผิวของงานหากระบุไว้ในแบบแล้ว ให้ถือตามแบบส่วนที่ไม่ระบุในแบบให้ดำเนินการดังนี้

(๑1.๑๑.๑) ผิวงานส่วนที่ไม่ได้ประกอบหรือสัมผัสกับชิ้นงานอื่นอาจคงสภาพผิวงานเป็นผิวหล่อหรือผิวเหล็กรีด แต่ต้องแต่งให้เรียบร้อย

(๑1.๑๑.๒) ผิวงานส่วนที่ประกอบสัมผัสกับชิ้นงานอื่นต้องกลึงหรือไสให้ได้ขนาดตามที่กำหนดในแบบยกเว้น เหล็กแผ่น, เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

(๑1.๑2) 	อุปกรณ์เครื่องกว้าน, บานระบาย ทาสี Coal Tar Epoxy

(๑1.๑2.๑) ใช้สี (ดำหรือน้ำตาลแล้วแต่ต้องการ)

(๑1.๑2.๒) พ่นทรายทำความสะอาด บานระบาย และเครื่องกว้านให้ปลอดสนิดก่อนทาสี

(๑1.๑2.๓) ความหนาของสีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ไมครอน

(๑2) 	งานคอนกรีต (Concrete)

(๑2.๑) 	ส่วนประกอบของคอนกรีต

คอนกรีตจะประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ ทราย วัสดุหยาบ น้ำ หรืออาจจะมีสารเคมีผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรีต (Chemical  Admixture) รวมอยู่ด้วย ส่วนผสมทั้งหมดนี้จะผสมคลุกเคล้ากันอย่างดี  และมีความเหลวที่เหมาะสม

(๑2.๒) 	ขนาดของวัสดุหยาบ

วัสดุหยาบที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีตจะมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงานเพื่อที่จะได้คอนกรีต ที่มีคุณภาพดี และสะดวกในการทำงานด้วย โดยทั่วไปขนาดใหญ่สุดของวัสดุหยาบจะต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๕ของด้านในที่แคบที่สุดของแบบหล่อ หรือต้องไม่ใหญ่กว่า ๓/๔ ของระยะช่องว่าง ระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด หรือต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๓ ของความหนาของแผ่นพื้น วัสดุหยาบขนาดใหญ่สุด ๓ นิ้ว  (๗๕ มม.) จะใช้กับงานคอนกรีตล้วนและส่วนของอาคารที่มีขนาดกว้างกว่า ๕๐๐ มม. วัสดุหยาบขนาดใหญ่สุด ๑ ๑/๒ นิ้ว (๓๗.๕ มม.) จะใช้กับส่วนของอาคารที่มีความกว้าง ๒๐๐ มม. ขึ้นไป ส่วนของอาคารที่มีความกว้างน้อยกว่า ๒๐๐ มม. ควรใช้วัสดุหยาบที่มีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน ๓/๔ นิ้ว (๑๙ มม.)

(๑2.๓) 	อัตราส่วนผสม

อัตราส่วนผสมคอนกรีตจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของงานและวัสดุที่ใช้ผสม การกำหนดอัตราส่วนผสมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของคอนกรีตเกี่ยวกับความแข็งแรง ความสะดวกในการทำงาน ความคงทนของคอนกรีตและประหยัด อัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องคอยตรวจสอบแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีและประหยัดการกำหนดอัตราส่วนผสมคอนกรีตจะต้องใช้วัสดุผสมคอนกรีต เช่นหิน กรวด ทราย ซีเมนต์ ซึ่งได้เตรียมไว้ที่บริเวณก่อสร้าง มาทดลองหาอัตราส่วนผสม โดยส่งให้กองวิจัยและทดลองกำหนดอัตราส่วนผสมทุกครั้ง

(๑2.๔) 	ความเหลวของคอนกรีต

จำนวนน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องคอยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องผสมคอนกรีต เนื่องจากความชื้นที่มีอยู่ในวัสดุที่นำมาผสมคอนกรีตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความเหลวที่เหมาะสม  และคงที่อยู่ตลอดเวลา ห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีตระหว่างการเทลงแบบเพื่อเพิ่มความเหลว การยุบตัว (Slump) ของคอนกรีต เปลี่ยนแปลงได้อยู่ในช่วง ๕๐-๑๕๐ มม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ความยากง่ายในการเทลงแบบและความสามารถในการกระทุ้งหรือเขย่าคอนกรีตในแบบ โดยเปลี่ยนแปลงส่วนผสมคอนกรีตให้มีการยุบตัวเพิ่มขึ้นตามต้องการ แล้วแต่สภาพของงาน แต่กำลังของคอนกรีตจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับกำลังอัดที่กำหนดไว้ในแบบ โดยการเพิ่มปูซีเมนต์ลงไปในส่วนผสมด้วยเพื่อรักษาค่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ให้คงเดิมหรือน้อยกว่า สำหรับคอนกรีตดาดคลองการยุบตัวไม่เกิน ๗๕  มม.

(๑2.๕) 	การซ่อมคอนกรีต

การซ่อมคอนกรีตจะต้องกระทำโดยช่างชำนาญงาน เมื่อจะมีการซ่อมคอนกรีตเมื่อใด ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบ และการซ่อมคอนกรีตจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีคณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่ด้วยเท่านั้น การซ่อมคอนกรีตที่ใช้แบบหล่อจะต้องทำให้เสร็จ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากถอดแบบแล้ว นอกจากจะได้รับการเห็นชอบเป็นอย่างอื่น

คอนกรีตที่เสียหายจากเหตุใดก็ตาม และคอนกรีตที่เป็นรวงผึ้ง แตกร้าว หรือเสียหายอย่างอื่นใด  และคอนกรีตที่มีผิวหน้านุ่นมากเกินไป ซึ่งจะต้องเอาออกแล้วแต่งให้ได้ผิวหน้า ตามแนวที่กำหนดทั้งหมดนี้ จะต้องสกัดออกให้หมดแล้วแต่งด้วยปูนทรายแห้ง ปูนทราย หรือคอนกรีต (Drypack, Mortar, Concrete) ตามความเหมาะสม

(๑2.๕.๑) การซ่อมด้วยปูนทรายแห้ง (Drypack) จะใช้สำหรับอุดรูซึ่งมีขนาด ด้านเล็กของรู อย่างน้อยที่สุดด้านหนึ่งโตกว่าความลึกของรู สำหรับอุดร่องตื้นๆ ที่เซาะขึ้น เพื่อซ่อมรอยร้าว สำหรับอุดรูท่ออัดน้ำปูน สำหรับอุดรูหัวน๊อตเหล็กยึดแบบ ปูนทรายแห้งนี้ห้ามใช้อุดด้านหลัง เหล็กเสริมหรือรูที่ทะลุลอดหน้าตัดของคอนกรีต

(๑2.๕.๒) การซ่อมด้วยปูนทราย (Mortar Filling) การอัดปูนทรายด้วยหัวฉีกนั้น ใช้ซ่อมผิวคอนกรีตที่เป็นแอ่งหรือร่องที่กว้างเกินกว่าที่จะใช้ปูนทรายแห้งได้ และตื้นเกินกว่าที่จะใช้คอนกรีตอุดได้ และจะต้องไม่ลึกกว่าผิวหน้าเหล็กเสริมคอนกรีตด้านที่อยู่ใกล้ผิวคอนกรีตที่สุด

(๑2.5.๓) การซ่อมด้วยคอนกรีต (Concrete Filling) การซ่อมด้วยคอนกรีต จะใช้สำหรับรูซึ่งทะลุตลอดหน้าตัดของคอนกรีต สำหรับรูซึ่งไม่มีเหล็กเสริมขวางอยู่ ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า ๓๐๐ × ๓๐๐ มม.๒ และลึกกว่า ๑๐๐ มม. หรือสำหรับรูในคอนกรีตที่มีเหล็กเสริม มีเนื้อที่มากกว่า ๑๕๐ × ๑๕๐ มม.๒ และลึกเลยเหล็กเสริมเข้าไป

(๑2.๖) 	การดัด ผูก และติดตั้งเสริมเหล็ก

เหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด ก่อนนำมาใช้ต้องดัดให้เป็นเส้นตรง การดัดเหล็กเสริม ต้องดัดให้มีรูปร่างดังแสดงในแบบรายละเอียดและตามมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กเล่มที่ ๓ ของกรมชลประทาน ตามที่บ่งไว้ในแบบ เหล็กเสริมจะต่อกันได้เฉพาะที่จำเป็นหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ การผูกเหล็กเสริม ให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กอย่างน้อย ๒ รอบ และต้องผูกให้เขยื้อนไม่ได้ปลายลวดเหล็กที่เหลือไม่ต้องตัดทิ้ง ให้งอพับไว้ข้างหลังเหล็กเสริมนั้นๆ การติดตั้งเหล็กเสริมทั้งหมดต้องให้มีระยะห่างจากผิวคอนกรีตตามที่กำหนดไว้ คือ สำหรับผิวคอนกรีตด้านที่ติดกับดินหรือหิน ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. ด้านที่ติดกับแบบต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ มม.  สำหรับเสา คาน และพื้น ๒๕ มม. ฉะนั้น เพื่อบังคับให้เหล็กเสริมห่างจากแบบหล่อคอนกรีตตามระยะดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องหล่อแท่งซีเมนต์ผสมทรายด้วยส่วนผสม ๑:๑ โดยให้มีความหนาตามระยะที่เหล็กห่างจากผิวคอนกรีตดังกล่าว และฝังลวดเหล็กปล่อยปลายไว้เพื่อหนุนและผูกเหล็กเสริมในระยะพอสมควรที่จะไม่ให้เหล็กเสริมแอ่นได้ ในการหนุนเหล็กเสริมนี้ ห้ามใช้ก้อนหินหรือวัตถุอื่นหนุนเป็นอันขาด เหล็กเสริมทั้งหมดเมื่อติดตั้งลงในแบบหล่อแล้ว ให้ผูกมัดติดกันให้แน่นหนาทุกเส้น และต้องไม่เคลื่อนที่ในขณะกระทุ้งเมื่อเวลาเทคอนกรีตได้

(๑2.๗) 	เหล็ก

(๑2.๗.๑) เหล็กเสริม ที่นำมาใช้งานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กเส้นกลม (Round Bars) หรือ เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars) ตามที่กำหนดในแบบ

(๑2.๗.๒) มาตรฐานเหล็กเสริม

(ก) 	เหล็กเส้นกลม (Round Bar) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๐

(ข) 	เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๔

(๑2.๘) 	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Structural Steel Sections) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๖

(๑2.๙) ลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง (Steel Wire for Prestressed Concrete) ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๕

(๑3) 	งานเครื่องสูบน้ำ

(13.1) เครื่องสูบน้ำต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการเรียกดูเอกสารนำเข้า หรือเอกสารทางด้านศุลกากรหรือหนังสือรับรองจากโรงงานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผู้ผลิตเองไม่ใช่ผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์มาจากการทำการผลิตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และจะต้องผลิตจากโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเท่านั้น ทั้งนี้โรงงานที่ผลิตเครื่องสูบน้ำจะต้องได้รับมาตรฐานการผลิต ISO  9001:2000 ออกให้โดยผู้ตรวจสอบรับรอง

(13.2) 	มอเตอร์จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับทำงานต่อเนื่อง  และจะต้องไม่  Overload  ในขณะที่ทำงานในช่วงสภาวะการทำงานที่ระบุตาม  Pump Performance Curve ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ

(13.3) 	มอเตอร์จะต้องถูกประกอบสำเร็จจากโรงงาน ประกอบด้วย เพลาแข็ง (Solid  Shaft) และมีอุปกรณ์ประกอบ Resistive Temperature Detectors, Space Heater อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ

(13.4) 	มอเตอร์จะต้องถูกออกแบบให้มีกล่องต่อสายหลัก (Main Terminal Box)  ประกอบด้วยสายไฟจากขดลวดสเตเตอร์

(13.5) 	มอเตอร์ที่จัดหา จะต้องมีมาตรฐานตามที่ผู้จ้างกำหนด หรือเทียบเท่า

(13.6) 	ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์และอะไหล่ รวมทั้งเครื่องมือที่จำเป็น สำหรับการใช้บำรุงรักษามาด้วย

(13.7) 	ผู้รับจ้างต้องจัดหาศูนย์บริการ (Service Center) หรือโรงงาน (Work Shop) ที่มีประสบการณ์ เพื่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ ตามสัญญา โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงขีดความสามารถและหนังสือยืนยันจากศูนย์บริการหรือโรงงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ำ

(๑4) 	งานขุดลอก

(๑4.๑) 	การขุดลอกด้วยรถขุด

การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดาและเดินบนคันคลอง โดยขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันโดยรถขุด

(๑4.๒) 	การขุดลอกด้วยเรือขุด

การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองอ่างเก็บน้ำให้ได้ระดับที่ต้องการโดยเรือขุด และส่งดินไปทิ้งในระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งดิน

(๑5) 	การกำจัดวัชพืชด้วยเรือ

การเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณหนาแน่นมากตั้งแต่ ๕๐ กก. ต่อ ตร.ม. (๘๐ ตันต่อไร่) ขึ้นไป การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งวัชพืช

- เครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลอง  ระบายน้ำและอาคารประกอบ

ผู้รับจ้างต้องนำเสนอและจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานดังต่อไปนี้

- อุปกรณ์เครื่องมือตัดหญ้าชนิดต่างๆ

- รถบรรทุกขนาด 4 ตัน

- รถอเนกประสงค์ตักหน้าขุดหลัง

- อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานโยธา

- อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานสี

- เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

(กำหนดให้เหมาะสมทางด้านเทคนิควิชาการ กับลักษณะงานที่ต้องการจ้างเหมา)

- การจัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างได้ว่าจ้างเฉพาะงานตามความจำเป็นของลักษณะงานที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ต้องแสดงเอกสาร/รายละเอียด ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- วิศวกรชลประทาน มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

- วิศวกรด้านโยธามีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

- วิศวกรด้านเครื่องกล มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

- บุคลากรสนับสนุน ทั้งด้านเทคนิค ด้านธุรการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของวิศวกรหรือผู้มีประสบการณ์เฉพาะสาขา

(กำหนดตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542, ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 หรือตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องการจ้างเหมา)