ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

การดูแลบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และอาคารประกอบ

**********************

- งานบำรุงรักษา

  - วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาให้คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และอาคารประกอบในคลอง มีสภาพดี พร้อมใช้งานและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

  - ขอบเขตของงาน

1.2.1  	งานปลูกหญ้าเสริมบริเวณที่เสียหาย และงานตัดหญ้า กำจัดวัชพืชและตัดต้นไม้เล็ก บริเวณชานคลอง คันคลองทั้งสองฝั่ง

    - งานกำจัดเศษขยะในคลองและงานกำจัดวัชพืชตามรอยต่อคอนกรีตดาดคลอง

    - งานถมบดอัดดินที่โพรงใต้แผ่นคอนกรีตและหลุมบ่อบนคันคลองและลาดข้างคลอง

    - งานทำความสะอาดและทาสีแผ่นระดับน้ำในคลองและอาคารชลประทานในคลองต่างๆ                 ตลอดจนเครื่องหมายบอกระยะ

    - งานอัดจารบีเครื่องหมุนหรือเครื่องกว้านของอาคารในคลองและอาคารประกอบประเภทต่างๆ

    - งานทำความสะอาดและทาสีป้องกันอาคารในคลองและอาคารประกอบประเภทต่างๆ รวมถึงส่วนที่จมอยู่ในน้ำของอาคารทั้งหมด

    - งานบำรุงรักษาแผ่นคอนกรีตดาดคลองที่แตกร้าวเฉพาะจุด โดยไม่ต้องรื้อแผ่นคอนกรีต

  - ข้อกำหนดในการทำงาน

1.3.1   ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ยกเว้นงานในข้อ 1.2.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี ตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.3.2  	การกำหนดความกว้างของเขตบำรุงรักษาคลอง เป็นค่าเฉลี่ยเริ่มจากผิวน้ำในคลอง ลาดคันคลอง ชานคลอง ลาดคันคลองด้านใน หลังคันคลอง ไปสิ้นสุดที่ลาดคันคลองด้านนอก (ยกเว้น ผิวถนนบนคันคลอง กรณีที่มีถนนบนคันคลอง)

    - การดำเนินการบำรุงรักษาต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

    - ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติเหมาะสมตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.3.5  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

    - ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

  - ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

    - ขั้นตอนการทำงาน

(1)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(2) 	เมื่อถึงกำหนดเวลาในการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของคลองและอาคารประกอบในขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการตกลงกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดที่ต้องบำรุงรักษาตามปกติ โดยให้มีการลงบันทึกในแบบฟอร์มรายการบำรุงรักษา

(3)  	เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาโดยทันที ตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคลองและอาคารประกอบ

(๔)   หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาแล้วเสร็จ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน โดยให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบผลงานในพื้นที่ภายใน  ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้องมีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในแบบฟอร์มรายการบำรุงรักษาตามที่ได้กำหนดไว้

(5)  หลังจากผู้รับจ้างได้รับการตรวจรับงานตามแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว ให้ทำหนังสือเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าจ้างตามที่ระบุในสัญญาต่อไป

    - วิธีการทำงาน

(1)	งานปลูกหญ้าเสริมบริเวณที่เสียหาย งานตัดหญ้า ตัดต้นไม้เล็ก บริเวณชานคลอง  คันคลองทั้งสองฝั่ง

ผู้รับจ้างต้องดูแลบำรุงรักษาโดยการปลูกหญ้าเสริมบริเวณที่เสียหายให้อยู่ในสภาพดี ปรับบริเวณที่ทรุดเป็นหลุมเป็นแอ่งให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณข้างเคียง และตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้เล็ก บริเวณชานคลองและคันคลองทั้งสองฝั่ง โดยไม่ใช้สารเคมี กำหนดระดับความสูงของหญ้าหลังตัดอยู่ในระดับ 2-3 นิ้ว โดยประมาณจากผิวดินหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานในสนามเป็นผู้พิจารณาหรือสั่งการ ส่วนวัชพืชจำพวกวัชพืชข้ามปี เช่น ต้นสาบเสือ ต้นไมยราบยักษ์ ฯลฯ  ต้องทำการขุดรากของต้นไม้เหล่านั้นออกให้หมด เพื่อป้องกันการแตกกอขึ้นมาใหม่ หลังจากผู้รับจ้างทำการบำรุงรักษาในบริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จ ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน และจะต้องทำการกวาดหญ้า เศษใบไม้ กิ่งไม้เศษวัสดุอื่นๆ ทุกชนิด ออกไปทิ้งให้หมดภายในวันนั้นๆ โดยไม่กองสุมกีดขวางทางสัญจร บนถนน บนทางเท้า และต้องนำไปทิ้งยังจุดที่ผู้ควบคุมงาน กำหนดให้เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเอาเศษหญ้า วัชพืช กิ่งไม้ที่ถางหรือตัดออกไปทิ้งในพื้นที่ของราษฎร

- งานกำจัดเศษขยะในคลองและงานกำจัดวัชพืชตามรอยต่อคอนกรีตดาดคลอง

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดคลองส่งน้ำ กำจัดเศษขยะที่ลอยมากีดขวางทางน้ำทำให้การส่งน้ำไม่สะดวกออกให้หมด และต้องนำเศษขยะต่างๆไปทิ้งยังจุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้เท่านั้น ภายในวันนั้นๆ โดยไม่กองสุมกีดขวางทางสัญจร บนถนน บนทางเท้า และห้ามมิให้ผู้รับจ้างเอาเศษขยะไปทิ้งในพื้นที่ของราษฎร และหากเป็นคลองดาดคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องกำจัดวัชพืชที่ขึ้นตามรอยต่อคอนกรีตดาดคลองออกให้หมด โดยใช้วิธีถอนรากออกเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตขึ้นอีก ไม่ให้ใช้สารเคมีฆ่าทำลายเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้น้ำในคลอง

- งานถมบดอัดดินที่โพรงใต้แผ่นคอนกรีตและหลุมบ่อบนคันคลองและลาดข้างคลอง

ผู้รับจ้างต้องทำการถมบดอัดดินที่เป็นโพรงใต้แผ่นคอนกรีตและหลุมบ่อบนคันคลองและลาดข้างคลอง โดยใช้ดินที่มีความชื้นถูกต้องตามที่กำหนด (ไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า 2% จากความชื้นที่จุด Optimum) มาบดอัด โดยทำการบดอัดอย่างสม่ำเสมอตลอดผิวหน้า เพื่อให้มีความหนาแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด ปราศจากรู โพรง โดยนำดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นชั้นในแนวราบ หรือในกรณีที่ต้องถมอัดแน่นตามลาดข้างคลอง ให้ถมเป็นชั้นขนานกับลาดข้างคลอง ความหนาของดินแต่ละชั้น เมื่อใช้เครื่องกระทุ้งหรือทำการกระทุ้งด้วยแรงคนบดอัดได้ที่แล้วจะต้องมีความชื้นเท่ากันโดยสม่ำเสมอ ความหนาแต่ละชั้นเมื่อบดอัดแน่นจะต้องไม่หนากว่า 15 เซนติเมตร ดินที่นำมาใช้บดอัดจะต้องได้รับการผสมคลุกเคล้าให้เข้าเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ดินที่มีคุณภาพสูง และเมื่อบดอัดแล้วจะสามารถต้านทานการรั่วซึมและรับน้ำหนักได้ดี การบดอัดดินในชั้นต่อไป ถ้าผิวหน้าดินในชั้นที่บดอัดไว้แล้วแห้งและเรียบ ต้องทำให้ชื้นและทำให้ผิวหน้าขรุขระ เพื่อที่จะได้เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับในชั้นต่อไป และการบดอัดดินในชั้นหนึ่งๆ จะต้องใช้เครื่องมือชนิดเดียวกัน มีน้ำหนักเท่ากันโดยตลอด ความแน่นของดินถมแต่ละชั้นที่บดอัดแน่นแล้ว จะต้องมีความแน่น (เมื่อแห้ง) ไม่น้อยกว่า 95% ของความแน่น (เมื่อแห้ง) จากการทดลองในห้องทดลองด้วยวิธีทดลองแบบ Proctor Compaction ASTM D-698-66T Method A

- งานทำความสะอาดและทาสีแผ่นระดับน้ำทั้งในคลองและหน้าอาคารรับน้ำในคลอง        ตลอดจนเครื่องหมายบอกระยะ กม. ของอาคารในคลอง

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดแผ่นระดับน้ำทั้งในคลองและหน้าอาคารรับน้ำในคลองให้สะอาด หากพบว่าแผ่นระดับน้ำมีรอยขูดลอกทำให้อ่านค่าได้ไม่ชัดเจนต้องทาสีแผ่นระดับน้ำใหม่ และหากพบแผ่นระดับน้ำติดตั้งอยู่บนฐานรากที่ไม่แข็งแรงพอ หรือถูกกัดเซาะจนเอนเอียง หรือล้มไปในขณะใช้งาน  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้อยู่ในตำแหน่งและระดับที่ถูกต้อง

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดเครื่องหมายบอกระยะของอาคารในคลอง หากมีการหลุดลอกของสีต้องทาสีใหม่ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงาม

- งานอัดจารบีเครื่องหมุนหรือเครื่องกว้านของอาคารในคลองและอาคารประกอบประเภทต่างๆ

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดที่เกลียวของเพลาและใช้จารบีหล่อลื่นที่เกลียวของเพลาและเกลียวในของเครื่องยก และส่วนที่ของเครื่องยก เช่น ที่เกลียวในบู๊ซทองเหลือง เพลาของเฟืองขับเฟืองตามในเครื่องยก ส่วนที่เคลื่อนที่และที่เพลาของบานระบายก็ต้องทำความสะอาดและใส่จารบีเพื่อทำการหล่อลื่นและป้องกันสนิมเช่นกัน เมื่อจารบีหล่อลื่นเหล่านี้หมดสภาพ เช่น แข็งตัวเพราะใช้มานาน หรือมีฝุ่นเกาะแข็งตัวจนไม่มีความลื่นมีแต่ความฝืดก็ต้องทำความสะอาดขูดออกเสียให้หมดและใส่จารบีใหม่แทน ถ้าเครื่องกว้านบานระบายเป็นสนิมจะต้องขัดทำความสะอาดให้ปลอดสนิม และใส่จาระบีหล่อลื่น เพื่อให้การเปิด-ปิด บายระบายเป็นไปได้โดยสะดวกหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานในสนามเป็นผู้พิจารณาเห็นสมควร

- งานทำความสะอาดและทาสีป้องกันอาคารในคลองและอาคารประกอบประเภทต่างๆ รวมถึงส่วนประกอบที่เป็นเหล็กและส่วนที่จมอยู่ในน้ำของอาคารทั้งหมด โดยพิจารณาถึงชนิดและลักษณะพื้นผิววัสดุที่จะทา ดังนี้

  - พื้นผิวคอนกรีต อิฐ ปูนฉาบ

หากสีเดิมสภาพการยึดเกาะยังดีอยู่ เพียงแต่ทำความสะอาด และซ่อมแซมรอยแตกร้าวต่างๆ ก่อนที่จะทาสี แต่หากสีเสื่อมสภาพไม่ยึดเกาะผนัง ร่อนเป็นแผ่น หรือหลุดร่อนเป็นฝุ่น ต้องลอกสีเก่าออก ด้วยแปรงลวด เกรียงเหล็ก เสร็จแล้วแต่งผิวปูนที่ชำรุด แตกร้าวให้เรียบร้อยก่อนทาสี การเตรียมพื้นผิว ให้พิจารณาถึงลักษณะของพื้นผิว คือ พื้นผิวปูนเก่าต้องขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำ ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า แล้วทาสีทับหน้า ให้ทาสีน้ำอะครีลิค จำนวน 2 เที่ยว

  - ผิวโลหะ

การเตรียมพื้นผิวโลหะ จะต้องขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก แล้วต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบน้ำมัน และขัดสนิมออกจากผิวโลหะที่จะทาสีออกให้หมด แล้วจึงทาสีรองพื้นแดงกันสนิม จำนวน 2 เที่ยว หากอยู่ใกล้ทะเลให้ใช้สีรองพื้นกันสนิมเรดเลด ทิ้งให้แห้ง 5 - 6 ชั่วโมง แล้วจึงทาสีเคลือบเงาทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

- งานบำรุงรักษาแผ่นคอนกรีตดาดคลองที่แตกร้าว โดยไม่ต้องรื้อแผ่นคอนกรีต

ในกรณีที่เกิดการแตกร้าวของแผ่นคอนกรีตดาด ที่มีรอยแตกร้าวขนาดเล็กเช่น บริเวณที่จุดต่อเชื่อมของการดาดคอนกรีต  ควรใช้วัสดุที่เหมาะสมเชื่อมรอยร้าวนั้น  โดยการอัดฉีด (grout) หรือ การใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์กับดิน (soil - cement) เติมลงไปในรอยร้าวนั้น หรือวิธีการอื่นที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาและเห็นชอบแล้ว หากคอนกรีตดาดคลองและวัสดุอุดรอยต่อที่ใส่ระหว่างรอยต่อแผ่นคอนกรีตหลุดหรือชำรุด ต้องดำเนินการอุดรอยรั่วนั้น เพื่อป้องกันน้ำไหลลอดใต้แผ่นคอนกรีต อันจะทำให้แผ่นคอนกรีตทรุดตัวได้

- งานซ่อมแซม

  - วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมให้คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบในคลอง มีสภาพดีดังเดิม พร้อมใช้งานและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

  - ขอบเขตของงาน

    - งานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ได้แก่

(1)  งานถมดินบดอัดแน่นที่โพรงใต้แผ่นคอนกรีต โดยรื้อแผ่นคอนกรีตและดาดคอนกรีตคลอง

(2)  งานถมดินบดอัดแน่นหลุมบ่อบนคันคลอง

- งานกำจัดวัชพืชในคลอง

- งานขุดลอกตะกอนในคลอง

    - งานซ่อมแซมอาคารในคลอง ได้แก่

      - อาคารบังคับน้ำ (Regulator)

      - อาคารท่อส่งน้ำเข้านา

      - อาคารท่อเชื่อมกาลักน้ำ (Siphon)

      - อาคารท่อลอด (Culvert)

      - อาคารท่อลอดคูส่งน้ำ (Ditch-Drain Crossing Structure)

      - อาคารทดน้ำ (Check)

      - อาคารน้ำตก (Drop)

      - อาคารแบ่งน้ำ (Division Box)

      - อาคารปากคูซอย (Ditch Turnout)

      - อาคารแผ่นพื้นทางข้าม (Walkway Plank)

      - อาคารรับน้ำ (Intake)

      - อาคารลำเลียงน้ำ (Aqueduct)

      - รูระบายน้ำ (Weep hole)

      - อาคารประกอบ (Appurtenant Structure) อื่นๆในคลอง ดังที่ปรากฏตามแบบ เช่น เครื่องกว้าน บานระบาย หินเรียง หินเรียงยาแนว หินก่อ หินทิ้ง ฯลฯ เป็นต้น

  - ข้อกำหนดในการทำงาน

    - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.2  	ความกว้างของเขตบำรุงรักษาคลอง เป็นค่าเฉลี่ยเริ่มจากผิวน้ำในคลอง ลาดคันคลอง ชานคลอง ลาดคันคลองด้านใน หลังคันคลอง ไปสิ้นสุดที่ลาดคันคลองด้านนอก (ยกเว้น ผิวถนนบนคันคลอง กรณีที่มีถนนบนคันคลอง)

    - การดำเนินการซ่อมแซมต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

    - ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติเหมาะสมตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

    - ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

    - ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานในการทำงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

  - ขั้นตอนและวิธีการทำงาน

    - ขั้นตอนการทำงาน

(1)  ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินงานซ่อมแซม ให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ

(๒)  เมื่อถึงกำหนดเวลาในการซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปสำรวจสภาพของคลองและอาคารประกอบ พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีรายการใดที่ต้องซ่อมแซม แล้วเสนอผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบในขอบเขตงานที่ได้มีการตกลงกัน โดยให้มีการลงบันทึกตามที่กำหนดในแบบฟอร์มรายการซ่อมแซม

(๓)  เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคลองและอาคารประกอบ

(๔)  หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาแล้วเสร็จ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน โดยให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบผลงานในพื้นที่ภายใน  ๓ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้องมีการลงนามยืนยันผลการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในแบบฟอร์มรายการซ่อมแซมตามที่ได้กำหนดไว้

(5)  หลังจากผู้รับจ้างได้รับการตรวจรับงานตามแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว ให้ทำหนังสือเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าจ้างตามที่ระบุในสัญญาต่อไป

    - วิธีการทำงาน

(1) 	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ได้แก่

(1.1)  งานถมบดอัดดินที่โพรงใต้แผ่นคอนกรีตและหลุมบ่อบนคันคลอง

หากคอนกรีตดาดคลองเกิดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่และเกิดรูโพรงใต้แผ่นคอนกรีตดาดคลอง ผู้รับจ้างต้องรื้อแผ่นคอนกรีตเดิมออก และทำการถมบดอัดดินใต้แผ่นคอนกรีตให้แน่น โดยผู้รับจ้างต้องใช้ดินที่มีความชื้นถูกต้องตามที่กำหนด (ไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า 2% จากความชื้นที่จุด Optimum) มาบดอัด โดยทำการบดอัดอย่างสม่ำเสมอตลอดผิวหน้า เพื่อให้มีความหนาแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด ปราศจากรู โพรง โดยนำดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นชั้นในแนวราบ หรือในกรณีที่ต้องถมอัดแน่นตามลาดข้างคลอง ให้ถมเป็นชั้นขนานกับลาดข้างคลอง ความหนาของดินแต่ละชั้น เมื่อใช้เครื่องกระทุ้งหรือทำการกระทุ้งด้วยแรงคนบดอัดได้ที่แล้วจะต้องมีความชื้นเท่ากันโดยสม่ำเสมอ ความหนาแต่ละชั้นเมื่อบดอัดแน่นจะต้องไม่หนากว่า 15 เซนติเมตร ดินที่นำมาใช้บดอัดจะต้องได้รับการผสมคลุกเคล้าให้เข้าเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ดินที่มีคุณภาพสูง และเมื่อบดอัดแล้วจะสามารถต้านทานการรั่วซึมและรับน้ำหนักได้ดี การบดอัดดินในชั้นต่อไป ถ้าผิวหน้าดินในชั้นที่บดอัดไว้แล้วแห้งและเรียบ ต้องทำให้ชื้นและทำให้ผิวหน้าขรุขระ เพื่อที่จะได้เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับในชั้นต่อไป และการบดอัดดินในชั้นหนึ่งๆ จะต้องใช้เครื่องมือชนิดเดียวกัน มีน้ำหนักเท่ากันโดยตลอด ความแน่นของดินถมแต่ละชั้นที่บดอัดแน่นแล้ว จะต้องมีความแน่น (เมื่อแห้ง) ไม่น้อยกว่า 95% ของความแน่น (เมื่อแห้ง) จากการทดลองในห้องทดลองด้วยวิธีทดลองแบบ Proctor Compaction ASTM D-698-66T Method A รายละเอียดวิธีดำเนินการซ่อมแซมเป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้

(1.2)  งานกำจัดวัชพืชในคลอง

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดคลองส่งน้ำ โดยการถอนวัชพืชที่เกิดขึ้นตามรอยต่อคอนกรีตดาดคลอง ห้ามมิให้ใช้สารเคมีเพื่อฆ่าวัชพืช รวมถึงกำจัดวัชพืชต่างๆ  ที่ลอยมากีดขวางทางน้ำทำให้การส่งน้ำไม่สะดวกออกให้หมด   โดยทั่วไปวัชพืชจะหยั่งรากลึกลงไปในดินและเติบโตตามความลาดชันของคลองเช่นเดียวกับวัชพืชน้ำจะเจริญเติบโตในน้ำและอาจหยั่งรากลึกลงไปในชั้นตะกอนดินในน้ำ  การกำจัดพืชและวัชพืชที่เกิดในคลองส่งน้ำต้องกำจัดโดยต้องนำเอารากออกให้หมดเพื่อไม่ให้วัชพืชสามารถเจริญเติบโตได้อีก ผู้รับจ้างต้องนำวัชพืชต่างๆไปทิ้งยังจุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้เท่านั้น ภายในวันนั้นๆ โดยไม่กองสุมกีดขวางทางสัญจร บนถนน บนทางเท้า และห้ามมิให้ผู้รับจ้างเอาเศษวัชพืช ไปทิ้งในพื้นที่ของราษฎร

  - งานขุดลอกตะกอนในคลอง

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดคลองส่งน้ำโดยทำการขุดลอกตะกอนออกจากลำคลอง ให้ท้องคลองปราศจากดินตะกอนหรือวัชพืชทุกครั้ง โดยก่อนจะมีการขุดลอกตะกอน ควรมีการตรวจสอบขนาดและรูปร่างของหน้าตัดคลอง ทั้งหน้าตัดตามยาวและหน้าตัดตามขวาง เพื่อกำหนดระดับความลึกของตะกอนตลอดความยาวคลองที่ถูกต้อง ตะกอนที่ถูกขุดขึ้นมาแล้วนำไปทิ้งให้ห่างจากคลองส่งน้ำ ยังจุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้เท่านั้น

  - งานดาดคอนกรีตคลอง

ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมชั้นดินที่จะเทคอนกรีต โดยต้องปรับระดับดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้างให้ได้ระดับตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อย และจะต้องรักษาความชื้นในดินโดยการฉีดน้ำเป็นฝอยก่อนเทคอนกรีต

ผู้รับจ้างจะต้องผสมคอนกรีตให้มีความข้นเหลวเหมาะสมกับการเทคอนกรีตในแต่ละสภาวะซึ่งส่วนผสมทั้งหมดนี้จะต้องผสมคลุกเคล้ากันอย่างดี และมีความข้นเหลวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน และเมื่อทำการบ่มอย่างพอเพียงและถูกต้อง คอนกรีตจะต้องมีความคงทน ความทึบน้ำ และความแข็งแรงตามที่กำหนด

การเทคอนกรีตจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง (และจะเทได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่ด้วยเท่านั้น) คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องรีบนำไปเทลงในแบบหล่อโดยเร็วก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัว (ไม่เกิน 45 นาที หลังจากที่ผสมน้ำแล้ว) คอนกรีตที่ผสมแล้วเกินกว่า 45 นาที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีที่ใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเป็นกรณีไป คอนกรีตที่เริ่มแข็งตัว ห้ามนำมาใช้ และห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีตที่ผสมแล้วโดยเด็ดขาด ห้ามเทคอนกรีตในที่โล่งแจ้งในขณะที่ฝนตกหนัก เว้นแต่จะมีการจัดทำระบบป้องกันที่ดีเพียงพอ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น

ห้ามมิให้นำปูนซีเมนต์ที่ขนไปเก็บไว้แต่ละเที่ยว ซึ่งเก็บไว้ที่บริเวณก่อสร้างนานเกินกว่า 3 เดือน สำหรับฤดูแล้ง หรือนานกว่า 1 เดือน สำหรับฤดูฝนไปใช้งานโดยเด็ดขาด ยกเว้นจะผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานจากผู้ว่าจ้าง

- งานซ่อมแซมอาคารในคลอง ได้แก่ อาคารต่างๆที่กล่าวในขอบเขตของงานซ่อมแซม

  - งานคอนกรีต

การซ่อมแซมอาคารที่เป็นคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องผสมคอนกรีตให้มีความข้นเหลวเหมาะสมกับการเทคอนกรีตในแต่ละสภาวะ ซึ่งส่วนผสมทั้งหมดนี้จะต้องผสมคลุกเคล้ากันอย่างดี และมีความข้นเหลวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน และเมื่อทำการบ่มอย่างพอเพียงและถูกต้อง คอนกรีตจะต้องมีความคงทน ความทึบน้ำ และความแข็งแรงตามที่กำหนดสำหรับคุณภาพของงานอาคารต่างๆ

การเทคอนกรีตจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง (และจะเทได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่ด้วยเท่านั้น) คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องรีบนำไปเทลงในแบบหล่อโดยเร็วก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัว (ไม่เกิน45 นาที หลังจากที่ผสมน้ำแล้ว) คอนกรีตที่ผสมแล้วเกินกว่า 45 นาที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีที่ใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเป็นกรณีไป คอนกรีตที่เริ่มแข็งตัว ห้ามนำมาใช้ และห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีตที่ผสมแล้วโดยเด็ดขาด ห้ามเทคอนกรีตในที่โล่งแจ้งในขณะที่ฝนตกหนัก เว้นแต่จะมีการจัดทำระบบป้องกันที่ดีเพียงพอ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น

การเทคอนกรีตในน้ำจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและอุปกรณ์ที่จะใช้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบคุณภาพของคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ การเทคอนกรีตจะต้องทำให้คอนกรีตมีเนื้อแน่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ให้มีโพรงในเนื้อคอนกรีต และให้เนื้อคอนกรีตเบียดแน่นกับผิวของแบบ และจับยึดเหล็กเสริมให้แน่น การเขย่าคอนกรีตในโครงสร้างต่างๆ ต้องใช้เครื่องเขย่าให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน สำหรับผิวหน้าของคอนกรีตชั้นบนสุดที่เทในแบบเปิดและไม่มีงานเทคอนกรีตหรืองานถมบดอัดกลับทับบนคอนกรีตนั้น ให้ผู้รับจ้างแต่งผิวหน้าให้เรียบร้อยตามที่กำหนดและให้มีระดับและรูปทรงเป็นไปตามที่แสดงในแบบ

หลังจากคอนกรีตแข็งตัวทั้งก่อนถอดแบบและหลังถอดแบบจะต้องป้องกันการระเหยของน้ำออกจากคอนกรีตเร็วเกินไปอันจะทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหายได้ ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องป้องกันผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับอากาศและโดนแสงแดดโดยการบ่มด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น บ่มด้วยน้ำ หรือบ่มด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต โดยรอยต่อสำหรับงานคอนกรีตแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติตามที่แสดงหรือกำหนดไว้ในแบบอย่างเคร่งครัด ทั้งตำแหน่ง ชนิดของรอยต่อ และขนาดต่างๆ

  - งานซ่อมหินเรียง หินเรียงยาแนว หินก่อ และหินทิ้ง

การซ่อมแซมหินเรียง (Hand-Placed Riprap) หากพบว่ามีการทรุดลงจนเป็นแอ่ง ให้รื้อบริเวณนั้นออก แล้วบดอัดดินใหม่ ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ ถากแต่งให้ได้ความลาดและระดับตามแบบ แล้วใช้ทรายหยาบและกรวดรองพื้น ชั้นวัสดุรองพื้นที่รองใต้หินเรียง หินเรียงยาแนว จะต้องเป็นกรวด หรือหินย่อย และทราย ที่สะอาดปราศจากอินทรียวัตถุเจือปน หรืออนุภาคที่อ่อน แตกง่ายปนอยู่ ถ้ามิได้กำหนดชั้นวัสดุรองพื้นไว้เป็นอย่างอื่น กรวดหรือหินย่อย และทรายต้องผสมกันโดยมีขนาดคละตามที่กำหนด วัสดุชั้นรองพื้นจะต้องปูลงบนพื้นที่เตรียมไว้แล้วให้สม่ำเสมอ ไม่ให้เป็นกองสูงต่ำหรือเป็นคลื่น และต้องไม่ทำให้วัสดุชั้นรองพื้นเกิดการแยกตัว วัสดุชั้นรองพื้นต้องบดอัดให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 70% Relative Density และได้ความหนาตามแบบ จากนั้น จึงเรียงหินใหม่ให้คืนสู่สภาพเดิม โดยนำหินที่มีขนาดและคุณสมบัติตามที่กำหนดไปปูวางด้วยเครื่องจักรหรือแรงคน แล้วทำการเกลี่ยแต่งให้มีความหนาเฉลี่ย ระดับ ขนาดรูปร่างตามที่กำหนดในแบบ หินที่ใช้จะต้องเป็นหินที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ปราศจากส่วนประกอบของแร่ยิบซั่ม แอนไฮไดรท์ หินดินดาน หินเนื้ออ่อน หรือหินผุ มีรูปร่างค่อนข้างกลม มีส่วนแบนเรียวน้อย ไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าจะไม่ทนทานต่อการกัดเซาะ หินที่นำมาใช้ในงานต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

หินเรียงยาแนว (Grouted Riprap) หินเรียงต้องวางเรียงกันในลักษณะที่ให้ก้อนเล็กสุดอยู่ด้านในล่างที่ติดกับวัสดุรองพื้น ก้อนใหญ่สุดอยู่ที่ผิวนอก หินเรียงจะต้องวางซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลา โดยเริ่มเรียงจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนและต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัว ผิวหน้าของหินใหญ่แต่ละก้อนต้องเป็นระนาบเสมอกันกับหินก้อนข้างเคียงทั่วพื้นที่ ความหนาของชั้นหินเรียงต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด ก้อนที่หนาเกินให้ฝังจมลงในชั้นวัสดุรองพื้น จากนั้นราดน้ำให้ชุ่ม และยาแนวตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่ด้วยปูนทราย (Mortar) อัตราส่วน 1:3 กระทุ้งให้แน่น และตกแต่งให้เรียบ

หินก่อ (Stone  Masonary) หลังจากบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินก่อให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบแล้ว ก่อนเริ่มก่อต้องทำหินให้ชุ่มน้ำและทำความสะอาดเอาฝุ่นที่เกาะตามผิวหินออก เทปูนทราย (Mortar) อัตราส่วน 1:3 รองพื้นหนา 5 ซม. หินแต่ละก้อนต้องวางอย่างประณีตและก่อยึดกันด้วยปูนทรายหนาอย่างน้อย 1 ซม. โดยรอบ ปูนทรายระหว่างรอยต่อของหินต้องกระทุ้งให้แน่น เมื่อก่อหินจนได้ความหนาตามที่กำหนดในแบบ ให้ปาดเอาปูนทรายส่วนเกินออก และแต่งให้เรียบร้อย ก้อนหินยอมให้ยื่นโผล่จากผิวที่ก่อโดยทั่วไปได้ไม่เกิน 4 ซม. และแต่งปูนทรายระหว่างก้อนที่ก่อสูงขึ้นมานั้นให้เรียบร้อยหรือทำเป็นร่องรูปหกเหลี่ยม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ

หินทิ้ง (Dumped Riprap) ก็เช่นกัน ต้องทำการบดอัดแน่นดินบริเวณที่จะทำหินทิ้งให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบ หินทิ้งต้องก่อสร้างบนชั้นวัสดุรองพื้นที่มีความแน่นและความหนาตามที่กำหนด หรือตามที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ นำหินที่มีขนาดและคุณสมบัติตามที่กำหนดไปปูโดยการทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรงคน แล้วทำการเกลี่ยแต่งให้มีความหนาเฉลี่ย ระดับ ขนาด รูปร่างตามที่กำหนดในแบบ

(2.3)  งานเครื่องกว้าน-บานระบาย

(2.3.๑) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กแผ่น,เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งเป็นเหล็กเหนียวให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(2.3.๒) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดตั้งแต่ ( ๓๗ มม. ขึ้นไป ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๔๐๕๑ S๔๕๙ (SAE ๑๐๔๕) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(2.3.๓) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กเพลาขนาดเล็กกว่า ( ๓๗ มม. ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๓๑๐๑ Class ๒ SS ๔๑ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(2.3.4) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กหล่อ ให้ทำจากเหล็กคุณภาพไม่ต่ำกว่า JIS G ๕๕๐๑ FSSO หรือ  ASTM A ๔๘-๗๔ Class ๓๐ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(2.3.๕) ชิ้นส่วนที่ทำด้วยบรอนซ์ให้ทำจากทองบรอนซ์ต้านทานแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

(2.3.๖) ยางกันน้ำคุณสมบัติตาม SPEC. เลขที่ รวท.๐๓๓๘

(2.3.๗) เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด ๖ เกลียว แบบ ๖ (๙๙๑) สัญลักษณ์ ๖ ( ๑๙ แกนเหล็กกล้า ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๑๔๒๐ ตีเกลียวขวาธรรมดาไม่เคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเชือกลวด ๒๐ มม. ตาม มอก. ๕๑๔-๒๕๒๘

(2.3.๘) เฟืองทุกตัวต้องตัดด้วยเครื่องจักรให้ได้รูป (Machine Cut by Gear   Generating Process)

(2.3.๙)   ชิ้นส่วนที่แบบระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุสำหรับจัดทำไว้แล้วให้ถือตามแบบส่วนชิ้นส่วนที่แบบไม่ระบุชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ให้ใช้วัสดุตามเงื่อนไขข้างต้นแทนแต่ถ้า SPEC. กำหนดชนิดและคุณภาพของวัสดุไว้ต่างจากแบบ ให้ถือตาม SPEC.

(2.3.๑๐) ชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องไม่มีรูพรุนหรือรอยร้าวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

(2.3.๑๑) ลักษณะผิวของงานหากระบุไว้ในแบบแล้ว ให้ถือตามแบบส่วนที่ไม่ระบุในแบบให้ดำเนินการดังนี้

(ก)	ผิวงานส่วนที่ไม่ได้ประกอบหรือสัมผัสกับชิ้นงานอื่นอาจคงสภาพผิวงานเป็นผิวหล่อหรือผิวเหล็กรีด แต่ต้องแต่งให้เรียบร้อย

(ข) 	ผิวงานส่วนที่ประกอบสัมผัสกับชิ้นงานอื่นต้องกลึงหรือไสให้ได้ขนาดตามที่กำหนดในแบบยกเว้น เหล็กแผ่น, เหล็กเส้นแบน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

(2.3.12) อุปกรณ์เครื่องกว้าน, บานระบาย ทาสี Coal Tar Epoxy

(ก) 	ใช้สี (ดำหรือน้ำตาลแล้วแต่ต้องการ)

(ข) 	พ่นทรายทำความสะอาด บานระบาย และเครื่องกว้านให้ปลอดสนิมก่อนทาสี

(ค) 	ความหนาของสีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ไมครอน

- เครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ

ผู้รับจ้างต้องนำเสนอและจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานดังต่อไปนี้

- อุปกรณ์เครื่องมือตัดหญ้าชนิดต่างๆ

- รถบรรทุกขนาด 4 ตัน

- รถอเนกประสงค์ตักหน้าขุดหลัง

- อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานโยธา

- อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานสี

- เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

(กำหนดให้เหมาะสมทางด้านเทคนิควิชาการ กับลักษณะงานที่ต้องการจ้างเหมา)

- การจัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างได้ว่าจ้างเฉพาะงานตามความจำเป็นของลักษณะงานที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ต้องแสดงเอกสาร/รายละเอียด ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- วิศวกรชลประทาน มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

- วิศวกรด้านโยธามีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

- วิศวกรด้านเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

- บุคลากรสนับสนุน ทั้งด้านเทคนิค ด้านธุรการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของวิศวกรหรือผู้มีประสบการณ์เฉพาะสาขา

(กำหนดตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542, ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 หรือตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องการจ้างเหมา)