## Slide 1
“การวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ”

## Slide 2
วัตถุประสงค์
การวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
(Reservoir Operation Study, ROS)
ตามปกติแล้วการจัดสรรน้ำ จำเป็นจะต้องมีการคำนวณคาดการณ์การใช้น้ำในกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ ในตลอดช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน เพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในทุกๆ กิจกรรม ดังนั้นการวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าไม่วางแผนแล้วอาจจะทำให้เกิดการระบายน้ำเกินความต้องการทำให้สูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น หรือส่งน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

## Slide 3
การวิเคราะห์ความต้องการน้ำ
ตามปกติแล้วการจัดสรรน้ำ จำเป็นจะต้องมีการคำนวณคาดการณ์การใช้น้ำในกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ ในตลอดช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน เพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในทุกๆ กิจกรรม ดังนั้นการวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าไม่วางแผนแล้วอาจจะทำให้เกิดการระบายน้ำเกินความต้องการทำให้สูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น หรือส่งน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

## Slide 4
วัตถุประสงค์
ดังนั้นจึงต้องประเมินความต้องการใช้น้ำขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมการวางแผนการใช้น้ำ Reservoir Operation Study (ROS) เป็นเครื่องมือช่วย
โปรแกรม ROS เป็นโปรแกรมที่ช่วยใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยอาศัยหลักการใช้น้ำของพืช การคิดฝนใช้การ การประเมินน้ำไหลเข้าอ่าง หลักสมดุลน้ำในอ่างได้ใช้วิธีการเขียนเป็นโปรแกรม Visual Basic และสูตรไว้ใน Excel เพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีโครงสร้างที่เรียบง่าย สามารถนำไปใช้ได้ในทุกโครงการชลประทาน

## Slide 5
ประโยชน์
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้โปรแกรม ROS นี้ คือ สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ทั้งฤดูกาล เพื่อนำมาวางแผนการกำหนดพื้นที่เพาะปลูก การจัดรอบเวรการส่งน้ำ การระบายน้ำ จากอ่างในแต่ละวัน

## Slide 7
ทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม
  หลักการใช้น้ำของพืช มีองค์ประกอบดังนี้
- การคายน้ำของพืช (Transpiration; T)
- การระเหย (Evaporation; E)
- ปริมาณการใช้น้ำของพืช (Evapotranspiration; ET)
- ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง
(Reference Crop Evapotranspiration; ETo)
- ค่าสัมประสิทธิ์พืช (Crop Coefficient; Kc)

## Slide 8
การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช (Determining Crop Evapotranspiration)
ปริมาณการใช้น้ำของพืชในกระบวนการระเหยและคายน้ำซึ่งต่อไปจะเรียกสั้นๆว่าค่า ETC สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้
3. การคำนวณจากข้อมูลภูมิอากาศ (Meteorological Data)
FAO แนะนำว่าควรใช้สูตร Penman-Monteith ในการคำนวณหาค่า ETO จากข้อมูลภูมิอากาศ และเมื่อทราบค่า ETO จะสามารถคำนวณหา ETC และ ET Cadjusted หรือ ETaได้ดังรูป

## Slide 9
การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช (Determining Crop Evapotranspiration)

## Slide 10
ที่มา : http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/ETo/index.htm
ตัวอย่างค่า ETo

## Slide 11
การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช (Determining Crop Evapotranspiration)
ปริมาณการใช้น้ำของพืชในกระบวนการระเหยและคายน้ำซึ่งต่อไปจะเรียกสั้นๆว่าค่า ETC สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้
3. การคำนวณจากข้อมูลภูมิอากาศ (Meteorological Data)
ปริมาณการใช้น้ำของพืชภายใต้สภาพที่ไม่มีความเครียดเนื่องจากการขาดน้ำคือ ETC
แต่ถ้ามีความเครียดเนื่องจากการขาดน้ำคือ ETC adjusted หรือ ETa (Actual Crop Evapotranspiration) สามารถคำนวณได้จากสมการ

## Slide 12
การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช (Determining Crop Evapotranspiration)

## Slide 13
การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช (Determining Crop Evapotranspiration)
ปริมาณการใช้น้ำของพืชในกระบวนการระเหยและคายน้ำซึ่งต่อไปจะเรียกสั้นๆว่าค่า ETC สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้
3. การคำนวณจากข้อมูลภูมิอากาศ (Meteorological Data)
การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงคำนวณ ETO โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศ ด้วยวิธี Penman-Monteith เนื่องจากสูตรของ Penman ให้ผลการคำนวณที่ใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้ดีกว่าสูตรอื่น ๆ อีกทั้งสูตรของ Penman ได้รวบรวมองค์ประกอบที่มีผลต่อการใช้น้ำมาอยู่ในสูตรทุกอย่าง กล่าวคือ มีรังสีแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความเร็วลม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการระเหยและการคายน้ำ (Richard, et al., 1998) ซึ่งกรมชลประทานนิยมใช้โดยวิธี Penman-Monteith ซึ่งมีสมการดังนี้

## Slide 14
การคำนวณหาค่า ETO โดยวิธี Penman-Monteith
เมื่อ ETo = ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (มม./วัน)
Rn = รังสีอาทิตย์สุทธิที่ผิวโลกได้รับ (เมกกะจูล/ตร.ม./วัน)
G = soil heat flux (เมกกะจูล/ตร.ม./วัน)
T = อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)
U2 = ความเร็วลมที่ระดับ 2 เมตรเหนือพื้นดิน (ม./วินาที)
 = slope vapor pressure curve (กิโลปาสคาล/องศาเซลเซียส)
ea = ความดันไออิ่มตัวที่อุณหภูมิเฉลี่ย (กิโลปาสคาล)
ed = ความดันไอจริง (กิโลปาสคาล)
 = latent heat of vaporization (เมกกะจูล/กิโลกรัม)
* = modified psychrometricconstant (กิโลปาสคาล/องศาเซลเซียส)
 = psychrometricconstant (กิโลปาสคาล/องศาเซลเซียส)
* =  (1+0.33U2)

## Slide 15
การคำนวณหาค่า ETO โดยวิธี Penman-Monteith
ย้ำอีกครั้ง ETc = KC x ETO
เมื่อ ETc = ปริมาณการใช้น้ำของพืช (มม./วัน)
Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช
ETO = ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง โดยวิธีของ Penman- Monteith (มม./วัน)
สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (Crop Coefficient, KC) คือ อัตราการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของพืชและช่วงเวลาการเติบโตของพืชแต่ละชนิดค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (KC) เมื่อนำไปคูณกับปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETO) ก็จะได้ความต้องการน้ำของพืชนั้นๆ
ในการศึกษาได้ใช้ค่า KC ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มงานวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน

## Slide 16
การคำนวณหาค่า Kc

## Slide 17
การคำนวณหาค่า Kc

## Slide 18: ที่มาของค่าตัวแปรต่างๆ

## Slide 19
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/index_th.htm

## Slide 22
ค่า Kc ขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของพืช
ที่มา : http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/Kc/index.htm

## Slide 23
แนะนำให้ใช้ค่า Kc ไม้ผลไม้ยืนต้น
ที่มา : โครงการ “การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน”
สําหรับการคิดปริมาณน้ำใช้ของไม้ผล เช่น มะม่วง ลําไย ส้มโอ มะนาว ฯลฯ ได้พบว่ามะม่วงมี อัตราการใช้น้ำสูงสุดด้วยค่าเฉลี่ย Kc = 2.08 จึงได้นําไปใช้แทนไม้ยืนต้นอื่น ๆ เช่น สัก ยางพารา กาแฟ ชา ฯลฯ เนื่องจากยังไม่มีผลการศึกษาการใช้น้ำดังกล่าว

## Slide 24
การคำนวณหาค่า ETo โดยวิธี Penman-monteith
ที่มา : http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/pdf/ETo_PenMon_2011.pdf

## Slide 25
ETo
ที่มา : http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/ETo/index.htm

## Slide 26
ปริมาณฝนใช้การของข้าว
ที่มา : http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/Rain/index.htm

## Slide 27
ปริมาณฝนใช้การของพืชไร่
ที่มา : http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/Rain/index.htm

## Slide 28
สรุปปริมาณการระเหย Evap ที่สถานีต่างๆ
Evap

## Slide 29
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/ET/et_east.pdf

## Slide 30
ประสิทธิภาพการชลประทาน

## Slide 31
ประสิทธิภาพการชลประทาน

## Slide 32
ประสิทธิภาพการชลประทาน
ที่มา : การประชุมวิชาการ เรื่องน้ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1

## Slide 33
ประสิทธิภาพการชลประทาน
ที่มา : การประชุมวิชาการ เรื่องน้ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1

## Slide 34
ประสิทธิภาพการชลประทาน
ที่มา : การประชุมวิชาการ เรื่องน้ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1

## Slide 35
ประสิทธิภาพการชลประทาน
ที่มา : การประชุมวิชาการ เรื่องน้ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1

## Slide 36
ประสิทธิภาพการชลประทาน
ที่มา : การประชุมวิชาการ เรื่องน้ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1

## Slide 37
ประสิทธิภาพการชลประทาน

## Slide 38
ประสิทธิภาพการชลประทาน

## Slide 39
ทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม
  2. การคิดฝนใช้การ
  เมื่อสามารถหาปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยได้เรียบร้อยแล้ว จึงนำมาคำนวณฝนใช้การ ซึ่งการคำนวณฝนใช้การได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1.) ฝนใช้การสำหรับนาข้าว
  2.) ฝนใช้การสำหรับพืชไร่

## Slide 40
ทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม
  2. การคิดฝนใช้การ
หรือเลือกข้อมูลฝนใช้การได้จาก http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/Rain/

## Slide 41
ทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม
  2. การคิดฝนใช้การ

## Slide 42
ทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม
  2. การคิดฝนใช้การ

## Slide 43
ทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม
  3. การประเมินน้ำไหลเข้าอ่าง

## Slide 44
ทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม
  4. หลักสมดุลน้ำในอ่าง
  อ่างเก็บน้ำทำหน้าที่กักเก็บน้ำในยามที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากกว่าความต้องการ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งให้กับความต้องการต่างๆ ในช่วงเวลาขาดแคลนน้ำ การวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประจำเดือนจะทำได้โดยการวิเคราะห์สมดุลของน้ำ (Water Balance) ในอ่างเก็บน้ำ ตามรูป

## Slide 45
ทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม
  4. หลักสมดุลน้ำในอ่าง

## Slide 46: ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS

## Slide 47
ไม่ใช่
ใช่
เริ่มกระบวนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
คำนวณโดยใช้โปรแกรม
Reservoir Operation Study
พิจารณาน้ำที่ใช้กับน้ำต้นทุน
สรุปแผนการจัดสรรน้ำ

## Slide 48
หัวข้อ
รายละเอียดชีตในโปรแกรม
1
3
เริ่มวางแผน
ข้อมูลที่ต้องใช้
2

## Slide 49: ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ข้อมูลแผนการเพาะปลูก
ข้อมูล Inflow และความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน
ข้อมูลโค้งความจุและพื้นที่ผิวน้ำ
ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ (กรณีมีอ่างเก็บน้ำ)

## Slide 50
การใช้โปรแกรมเพื่อคำนวณหาการใช้น้ำ (ROS) ของโครงการมี 2 กรณี คือ
กรณีมีแหล่งน้ำต้นทุน (อ่างเก็บน้ำ)
กรณีไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน เช่น ฝาย ปตร. ขรน. เป็นต้น

## Slide 51
ชีตต่างๆ ในโปรมแกรม
ชีตสำหรับใช้กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณ 3 ชีต
ในโปรแกรมนี้มีชีตต่างๆ ดังนี้
ชีตสำหรับใช้การแสดงผลและตรวจสอบ 8 ชีต

## Slide 52
สรุปชีตที่ใช้ในการกรอกข้อมูล
Fill_data

## Slide 53
สรุปชีตที่ใช้ในการกรอกข้อมูล
2. ROS

## Slide 54
สรุปชีตที่ใช้ในการกรอกข้อมูล
3. การใช้ที่ดิน

## Slide 55
สรุปชีตที่ใช้ในการแสดงผลและตรวจสอบ
ROS

## Slide 56
สรุปชีตที่ใช้ในการแสดงผลและตรวจสอบ
2. paddy_Dry

## Slide 57
สรุปชีตที่ใช้ในการแสดงผลและตรวจสอบ
3. paddy_rain ข้าวนาปี
4. upland_dry พืชไร่-พืชผักฤดูแล้ง
5. upland_rain พืชไร่-พืชผักฤดูฝน
6. Plant ไม้ผล
7. Fishporn บ่อปลา
8. Prawnporn บ่อกุ้ง

## Slide 58
หัวข้อ
รายละเอียดชีตในโปรแกรม
1
3
เริ่มวางแผน
ข้อมูลที่ต้องใช้
2

## Slide 59
ข้อมูลที่ต้องใช้
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืช
ข้อมูล inflow และความต้องการใช้น้ำภาคส่วนต่างๆ
โค้งความจุและพื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ

## Slide 60
ข้อมูลที่ต้องใช้
ความต้องการใช้น้ำภาคส่วนต่างๆ

## Slide 61: การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ

## Slide 62: การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ
ข้อมูลสถิติประชากรจากกรมการปกครองในลุ่มเจ้าพระยาจำนวน 22 จังหวัด สรุปปริมาณความต้องการน้ำด้านอึปโภค-บริโภคดังนี้
ตารางที่ 1 ปริมาณความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)
9,774,244 | 10,486,983 | 20,261,227 | 5,065,307
ปริมาณความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค (เผื่ออัตราการสูญเสียในระบบ 30%) |  |  | 7,236,153
พิจารณาปริมาณความต้องการน้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค ขั้นต่ำที่ |  |  | 7,000,000

## Slide 63: การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ

## Slide 64: การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ

## Slide 67: การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ

## Slide 68: การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ
๔. ความต้องการน้ำเพื่อการปศุสัตว์

## Slide 69
ตัวอย่างการวิเคราะห์ความต้องการน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ
ที่มา:ที่มา: คู่มือเล่มที่8/16 การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ
Notes: น้ำใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ
เนื่องจากการใช้น้ำในพื้นที่ต้นน้ำมีผลทำให้น้ำในพื้นที่ปลายน้ำลดลง จึงต้องมีการวางแผนและจัดการการใช้น้ำให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น้ำจะต้องมีการปล่อยน้ำลงท้ายน้ำในปริมาณที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน้ำได้ใช้น้ำและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ำ
ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน้ำ คือ ปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลในฤดูแล้งของลำน้ำนั้นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่ำ และทำการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน้ำท่าที่สถานีวัดน้ำในลุ่มน้ำ ซึ่งค่าอัตราการไหลต่ำสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่นำมาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะนำมากำหนดอัตราการไหลขั้นต่ำ (Minimum Flow) ในทุกลำน้ำของลุ่มน้ำย่อย ต่อพื้นที่รับน้ำ 1 ตร.กม.
ความต้องการปริมาณน้ำต่ำสุดด้านท้ายน้ำ โดยปกติจะกำหนดจากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั้งก็จะกำหนดตามปริมาณความต้องการน้ำด้านท้ายน้ำ เช่น การขับไล่น้ำเค็ม-น้ำเสีย การรักษาระดับน้ำเพื่อการเดินเรือ ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมเป็นต้น ดังนั้น ปริมาณน้ำต่ำสุดด้านท้ายน้ำที่จำเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกัน จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี, กรมทรัพยากรน้ำ สิงหาคม 2549 พิจารณาปริมาณน้ำต่ำสุดจาก Flow Duration Curve ของปริมาณน้ำท่ารายเดือนโดยพิจารณาที่ค่าปริมาณน้ำท่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการคำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า ลุ่มน้ำชีมีค่าปริมาณน้ำต่ำสุดเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณจุดออกของลุ่มน้ำประมาณ 1,364.12 ล้าน ลบ.ม./ปี

## Slide 70
ความต้องการน้ำด้านรักษาระบบนิเวศ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเล ทำให้มีการรุกล้ำของน้ำทะเล (Saline Intrusion) เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ปริมาณน้ำที่ต้องการเพื่อใช้ในการผลักดันน้ำเค็มยังไม่มีการศึกษาเพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมอย่างชัดเจน ปริมาณน้ำที่ต้องการเพื่อผลักดันน้ำเค็มนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ต้องการควบคุม ระยะทางและระยะเวลาที่ต้องการหยุดการรุกตัวของน้ำเค็ม ระดับความเค็มที่ต้องการควบคุม เป็นต้น โดยปัจจุบันกรมชลประทานได้กำหนดปริมาณน้ำระบายต่ำสุดที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 80 ลบ.ม./วิ. หรือประมาณวันละ 8 ล้าน ลบ.ม.

## Slide 71
ความต้องการน้ำด้านรักษาระบบนิเวศ

## Slide 72
มาตรการควบคุมค่าความเค็ม
ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่กลอง ท่าจีนและบางปะกง

## Slide 73
มาตรการควบคุมความเค็มใน แม่น้ำเจ้าพระยา
การบริหารจัดการน้ำ
เดือน ก.พ. – เม.ย. วางแผนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหก เพื่อควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ให้สอดคล้องกับระดับการขึ้นลงของน้ำทะเล
กำชับ สชป.10 สชป.11 และสชป.12 บริหารจัดการประตูระบายน้ำ และอาคารเชื่อมต่อที่ดูแลโดย อปภ. และ อบจ. เปิดรับน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นครั้งคราว พร้อมรายงานเปิด-ปิดประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้กรมทราบทุกวัน
มอบหมาย สชป.3 และสชป.4 กำชับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไม่สนับสนุนน้ำสำหรับการเพาะปลูก
วางแผนร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม. ในการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลาน้ำลง
บริหารการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตามจังหวะการขึ้น-ลงของน้ำทะเล
วางแผนร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) เพิ่มจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติการ Water Hammer Operation
ประสานขอความร่วมมือ กปภ.ปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ Water hammer Operation เช่นเดียวกับ กปน.
ในกรณีวิกฤตจะผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ตามจำนวนที่ขอจัดสรร รวม 500 ล้าน ลบ.ม. เพื่อควบคุมค่าความเค็ม โดยให้ สชป.11 และสชป.13 ควบคุมการลำเลียงน้ำ
การควบคุมความเค็ม
ควบคุมค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแลของการประปานครหลวง
ให้มีค่าความเค็มไม่เกิน 0.50 กรัมต่อลิตร
ทำการตรวจวัดค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังและควบคุมเป็นรายชั่วโมง ทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง
สำรองน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไว้ใช้กรณีฉุกเฉินเกิดปัญหาความเค็มเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ จะระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงมาได้รวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
อัตราการไหลเฉลี่ย 80-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
มาตรการหลัก
มาตรการเสริม
ค่าความเค็มไม่เกิน 0.90กรัมต่อลิตร ปัจจุบัน (16 ก.พ. 64) ค่าความเค็ม 0.14 กรัมต่อลิตร
สถานีสูบน้ำสำแล
ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.29A ไม่น้อยกว่า 100 cms.
Q = 64 cms.
ปริมาณน้ำ 448 ล้าน ลบ.ม. (47%) ระบาย 6.48 ล้าน ลบ.ม.
Q = 75 cms.
Q = 100 cms.
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2564

## Slide 74
มาตรการควบคุมความเค็มใน แม่น้ำแม่กลอง
มาตรการหลัก
การบริหารจัดการน้ำ
วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และและป้องกันน้ำเค็มตลอดฤดูแล้ง
ระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในอัตราเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 70-90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวปิดปากคลองต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ
แม่น้ำแม่กลอง
การควบคุมความเค็ม
เฝ้าระวังและควบคุมค่าความเค็มที่ปากคลองดำเนินสะดวก ให้มีค่าความเค็มไม่เกิน 2.00 กรัมต่อลิตร
มาตรการเสริม
ทำการตรวจวัดค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังและควบคุมเป็นรายชั่วโมง ทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง
อัตราการไหลเฉลี่ย 70-90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เฝ้าระวังและควบคุมค่าความเค็มที่ปากคลองดำเนินสะดวกไม่เกิน 2.00 กรัมต่อลิตร
ปัจจุบัน (16 ก.พ. 64)
ค่าความเค็ม 0.14 กรัมต่อลิตร
Q = 70.40 cms.
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2564

## Slide 75
การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเค็มในคลองจินดา
อ.สามพราน จ.นครปฐม
คลองจระเข้สามพัน
ปตร.สองพี่น้อง
อัตราการไหลไม่ต่ำกว่า 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
Q = 35 cms
Q = 50.10 cms
Q = 5 cms
อ.สองพี่น้อง
อ.เมืองสุพรรณบุรี
อ.สามพราน
อ.ดำเนินสะดวก
อ.บางเลน
ระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองผ่านคลองท่าสาร-บางปลาลงแม่น้ำท่าจีน ที่ ปตร. บางปลา และระบายน้ำผ่าน ปตร. โพธิ์พระยา รวม 50 ลบ.ม./วินาที
ระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเข้าสู่คลองส่งน้ำ 6 ขวา 5 ซ้าย และ 7 ขวา 5 ซ้าย ผ่านคลองท่าผา – บางแก้ว คลองขุนเทพ ลงสู่คลองจินดาเพื่อผลักดันน้ำเค็มในคลองจินดา
ติดตั้งเครื่องมือวัดความเค็มแบบ Real time 8 แห่ง ในแม่น้ำท่าจีน
ประชุมเกษตรกรชาวสวนผลไม้และสวนกล้วยไม้ให้เปิดรับน้ำหรือสูบน้ำแม่น้ำท่าจีน เมื่อค่าความเค็มน้อยกว่า 0.75 กรัม/ลิตร
ส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือสวนกล้วยไม้ที่ขาดแคลนน้ำจืด
แผนผังการการระบายน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อระบบนิเวศ
ผลักดันน้ำเค็ม และน้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำท่าจีน
เฝ้าระวังและควบคุมค่าความเค็มไม่เกิน 0.75 กรัมต่อลิตร
ณ วันที่ 16 ก.พ. 64
2.71 กรัม/ลิตร
Q = 41.89 cms
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2564
Q = 12 cms

## Slide 76
มาตรการควบคุมความเค็มใน บางปะกง – ปราจีนบุรี
มาตรการหลัก
การบริหารจัดการน้ำ
ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 แห่งในลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ประกอบด้วย อ่างฯคลองสียัด อ่างฯคลองระบม อ่างฯขุนด่านปราการชล อ่างฯนฤบดินทรจินดา และอ่างฯพระสทึง
มาตรการเสริม
ดำเนินการช่วยเหลือรถบรรทุกน้ำเพื่อขนส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนในพื้นที่
ทำการตรวจวัดค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังและควบคุมเป็นรายชั่วโมง ทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง
การควบคุมความเค็ม
ควบคุมความเค็มที่ ปตร.หาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตร ตลอดปี
ควบคุมค่าความเค็มที่ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตร จนถึงเดือนมีนาคม
ควบคุมค่าความเค็มที่ ปตร.บางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตร จนถึงกลางเดือนมกราคม
ควบคุมบานประตูเขื่อนทดน้ำบางปะกง ให้ระดับน้ำด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำไม่ให้แตกต่างกันเกิน 1.50 เมตร
อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อ่างเก็บน้ำพระปรง
อ่างเก็บน้ำ ขุนคลองพระสะทึง
ทะเล
อ่างเก็บน้ำคลองระบม
อ่างเก็บน้ำ ขุนคลองสียัด
เขื่อนนายก
จ.นครนายก
จ.ปราจีนบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
อ.กบินทร์บุรี
อ.ศรีมหาโพธิ
อ.เมือง กม.184+000
อ.บ้านสร้าง กม.160+000
อ.พนมสารคาม
อ.บางน้ำเปรี้ยว
อ.บางคล้า
กม.87+000
อ.บ้านโพธิ์
กม.40+000
อ.บางปะกง
กม.24+000
อ.องครักษ์
ปตร.อุโมงค์
ปตร.บางหอย
ปตร.หาดยาง
ฝายท่าลาด
ทำนบดินเดิม
เขื่อนทดน้ำบางปะกง
ปตร.บางขนาก
กม.124+000
จุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม ในการบริหารจัดการที่ 1 กรัม/ลิตร
ปัจจุบัน (16 ก.พ. 64) ค่าความเค็ม 29.72 กรัม/ลิตร
แม่น้ำปราจีนบุรี
คลองท่าลาด
แม่น้ำนครนายก
แม่น้ำบางปะกง
กม.74+000
สถานีบางกระเจ็ด
จุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม ในการบริหารจัดการที่ 1 กรัม/ลิตร
ปัจจุบัน (16 ก.พ. 64) ค่าความเค็ม 8.11 กรัม/ลิตร
จุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม ในการบริหารจัดการที่ 1 กรัม/ลิตร
ปัจจุบัน (16 ก.พ. 64) ค่าความเค็ม 0.12 กรัม/ลิตร
ปริมาณน้ำ 110 ล้าน ลบ.ม. (49%) ระบาย 2.21 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำ 169 ล้าน ลบ.ม. (57%) ระบาย 1.23 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำ 66 ล้าน ลบ.ม. (68%) ระบาย 0.3 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำ 40 ล้าน ลบ.ม. (62%) ระบาย 0.2 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำ 13 ล้าน ลบ.ม. (24%) ระบาย 0 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำ 101 ล้าน ลบ.ม. (24%) ระบาย 1.83 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2564

## Slide 77
สถิติปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณน้ำที่จัดสรรในช่วงฤดูแล้ง ทั้งประเทศ
ปี | ปริมาณน้ำที่จัดสรร (ล้าน ลบ.ม.) |  |  |  | 
 | การเกษตร | อุปโภค-บริโภค | อุตสาหกรรม | ระบบนิเวศน์+อื่นๆ | รวม
2552/53 | 14,304 | 1,986 | 184 | 5,997 | 22,471
2553/54 | 12,654 | 1,869 | 257 | 5,201 | 19,980
2554/55 | 21,024 | 1,844 | 178 | 10,216 | 33,262
2555/56 | 13,544 | 1,676 | 205 | 6,000 | 21,424
2556/57 | 13,355 | 2,027 | 256 | 6,065 | 21,704
2557/58 | 6,180 | 2,043 | 289 | 5,706 | 14,218
2558/59 | 4,335 | 2,035 | 175 | 4,980 | 11,526
เฉลี่ย | 12,199 | 1,926 | 221 | 6,309 | 20,655
ปี | ปริมาณน้ำต้นทุน 1 พ.ย. (ล้าน ลบ.ม.) | แผนจัดสรรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |  |  |  | 
 |  | การเกษตร | อุปโภค-บริโภค | อุตสาหกรรม | ระบบนิเวศน์+อื่นๆ | รวม
2552/53 | 34,999 | 13,218 | 1,835 | 170 | 5,542 | 20,765
2553/54 | 31,850 | 12,757 | 1,884 | 259 | 5,243 | 20,143
2554/55 | 45,479 | 20,161 | 1,768 | 171 | 9,796 | 31,896
2555/56 | 31,469 | 14,896 | 1,843 | 225 | 6,599 | 23,563
2556/57 | 33,069 | 12,654 | 1,921 | 243 | 5,747 | 20,565
2557/58 | 24,526 | 5,992 | 1,981 | 280 | 5,532 | 13,785
2558/59 | 20,035 | 5,001 | 2,348 | 202 | 5,745 | 13,296
เฉลี่ย | 31,632 | 12,097 | 1,940 | 221 | 6,315 | 20,573
Chart: 
| การเกษตร | อุปโภค-บริโภค | อุตสาหกรรม | ระบบนิเวศน์+อื่นๆ
 | 12199.463 | 1925.7108 | 220.5903 | 6309.2359

## Slide 78
ข้อมูลที่ต้องใช้
โค้งความจุและพื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำ

## Slide 79
หัวข้อ
รายละเอียดชีตในโปรแกรม
1
3
เริ่มวางแผน
ข้อมูลที่ต้องใช้
2

## Slide 80
เริ่มวางแผน

## Slide 81
เริ่มวางแผน

## Slide 82
เริ่มวางแผน

## Slide 83
เริ่มวางแผน
ถ้ามีสัปดาห์ที่ไม่ได้เพาะปลูกเพิ่มเติมคั่นระหว่างช่วงเพาะปลูกให้ใส่พื้นที่ เพาะปลูกเท่ากับ 0.00001 เพราะหากใส่ค่า เป็น 0 โปรแกรม จะไม่รับพื้นที่เพาะปลูกในสัปดาห์ถัดไป

## Slide 84
เริ่มวางแผน

## Slide 85
เริ่มวางแผน

## Slide 86
เริ่มวางแผน

## Slide 87
เริ่มวางแผน

## Slide 88
เริ่มวางแผน

## Slide 89
เริ่มวางแผน

## Slide 90
ผลการคำนวณ
สามารถดูภาพรวมได้ในรูปแบบกราฟ
สามารถทดสอบปรับแก้ค่า Inflow ในกรณีที่คาดการณ์ว่าอาจ เกิดสถานการณ์น้ำแล้ง

## Slide 91
ผลการคำนวณ
สามารถดูภาพรวมได้ในรูปแบบกราฟ (กรณีไม่มีอ่างเก็บน้ำ)

## Slide 92
ผลการคำนวณ
สามารถดูรายละเอียดได้ในรูปแบบตารางข้อมูลรายวัน

## Slide 93
ผลการคำนวณ
นำข้อมูลมาสรุปเป็นตารางแผนการจัดสรรน้ำ

## Slide 94
ผลการคำนวณ
รวม ROS ทุกโครงการเพื่อจัดทำภาพรวมแผนการบริหารจัดการน้ำ และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน