## Slide 1: Probability Based Rule Curves
http://water.rid.go.th/hwm/wmg/

## Slide 2: บทนำ
ด้วยความที่ Probability Based Rule Curve เป็นวิธีที่อาศัยหลักการพื้นฐานของความน่าจะเป็นมาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางอุทกวิทยาที่มีจำนวนข้อมูลเพียงพอ เนื่องจากถ้าหากมีข้อจำกัดทำให้ข้อมูลขาดหายไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่เพียงพอตามความต้องการในการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ จะทำให้การตัดสินใจในการบริหารแหล่งน้ำ (supply side management) และด้านบริหารการใช้น้ำ (demand side management) อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาจึงมีความจำเป็นยิ่ง

## Slide 3: การสังเคราะห์ข้อมูลในกรณีข้อมูลไม่เพียงพอ
จากอุปสรรคในการเก็บและบันทึกข้อมูลดังที่กล่าวมา ซึ่งมีผลต่อการวัดและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล การจัดหาข้อมูลโดยวิธีอ้อมในลักษณะที่เรียกว่าการประเมินเชิงอุทกวิทยา (hydrologic arrestment) หรือการสังเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยา (hydrologic data synthetic) ซึ่งมีความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือให้มีข้อมูลที่มากเพียงพอสามารถนำไปวิเคราะห์ใช้งานได้

## Slide 4: การสังเคราะห์ข้อมูลในกรณีข้อมูลไม่เพียงพอ
วิธีการประเมินเชิงอุทกวิทยามี 2 ประเภท คือ
1. การจำลองคณิตศาสตร์ (mathematics model)
แบบจำลองคณิตศาสตร์ของน้ำฝน – น้ำท่า เช่น
NAM – MODEL (Nedbor – Afstromnings Model)
TANK – MODEL
เป็นต้น

## Slide 5: การสังเคราะห์ข้อมูลในกรณีข้อมูลไม่เพียงพอ
วิธีการประเมินเชิงอุทกวิทยามี 2 ประเภท คือ
2. แบบจำลองถดถอย (regression model)
แบบจำลองถดถอยที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SOLVE, HEC-4 เป็นต้น และยังสามารถคำนวณได้จากสมการ ดังนี้
2.1.แบบจำลองรีเกรชชั่นเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Model) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ดังสมการ
y = a + bx
เมื่อ y = ตัวแปรตาม ; x = ตัวแปรอิสระ และ a, b = ค่าสัมประสิทธิ์

## Slide 6: การสังเคราะห์ข้อมูลในกรณีข้อมูลไม่เพียงพอ
วิธีการประเมินเชิงอุทกวิทยามี 2 ประเภท คือ
2. แบบจำลองถดถอย (regression model)
แบบจำลองถดถอยที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SOLVE, HEC-4 เป็นต้น และยังสามารถคำนวณได้จากสมการ ดังนี้
2.2. แบบจำลองรีเกรซชั่นที่ไม่เป็นเส้นตรง (non-linear regression Model)
ในบางกรณี x และ y จะมีความสัมพันธ์แบบ non-linear คือเมื่อ plot ลงในกระดาษกราฟแบบธรรมดาจะไม่ได้เส้นตรง จะทำได้โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นเส้นโค้ง ดังสมการ
y = ax^b

## Slide 7: การแจกแจงความน่าจะเป็น
การพิจารณาข้อมูลทางอุทกวิทยาตามหลักของความน่าจะเป็น ตัวแปร Random เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายได้ด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็น(Probability Distribution) การแจกแจงจะระบุถึงโอกาสที่ตัวแปรมีค่าอยู่ภายในช่วงที่กำหนด และถ้า A เป็นเหตุการณ์ใน Sample space จะสามารถหาความถี่สัมพัทธ์ของเหตุการณ์ A ได้โดย nA/n ถ้าตัวอย่างมีขนาดเพิ่มขึ้นความถี่สัมพัทธ์จะให้ค่าประเมินของความน่าจะเป็นได้ดียิ่งขึ้น ตามสมการ

## Slide 8: การแจกแจงความน่าจะเป็น
P(A) = lim nA/n
เมื่อ P(A) = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A, nA= จำนวนข้อมูลใน A และ n = จำนวนข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเรียกความน่าจะเป็นนี้ว่า Objective Probabilities เนื่องจากความน่าจะเป็นขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปร Random แต่คนมักจะประเมินเหตุการณ์ในอนาคตด้วยประสบการณ์จึงเรียกความน่าจะเป็นแบบนี้ว่า Subjective Probabilities

## Slide 9: ฟังค์ชั่นความถี่และฟังค์ชั่นความน่าจะเป็น (Frequency and Probability Functions)
การพิจารณาถ้า Observations ในตัวอย่างมีการแจกแจงเหมือนกัน (Identically distributed) จะสามารถจัดข้อมูลให้เป็นรูป Histogram ความถี่ได้ โดยขั้นแรกจัดแบ่งช่วงค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปร Random ออกเป็นหลาย ๆ ช่วง(Intervals) นับจำนวนเหตุการณ์ที่อยู่ในแต่ละช่วงและสุดท้าย plot กราฟแท่ง โดยพยายามเลือกขนาดความกว้างของช่วง X ที่ใช้ในการสร้าง Histogram ความถี่ให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แต่ต้องมีเหตุการณ์เพียงพอในแต่ละช่วงที่แบ่งเพื่อให้ Histogram มีรูปร่างที่ราบเรียบ ให้ ni เป็นจำนวน Observations ของช่วงที่ i ซึ่งช่วงที่ i มีค่าอยู่ระหว่าง Xi - X และ Xi และ n เป็นจำนวน Observations ทั้งหมด

## Slide 10: ฟังค์ชั่นความถี่และฟังค์ชั่นความน่าจะเป็น (Frequency and Probability Functions)
จะคำนวณหาฟังค์ชั่นความถี่สัมพัทธ์(Relative Frequency Function) fs(x) ได้จากสมการ
fs(xi) = ni/n
ซึ่งตามสมการคือค่าประมาณความน่าจะเป็นที่ตัวแปรRandom X มีค่าอยู่ระหว่าง(Xi- X, Xi) และตัว Subscript s แสดงว่าคำนวณจากข้อมูลตัวอย่าง ผลบวกสะสมของความถี่สัมพัทธ์ถึงค่าที่กำหนดให้คือ ค่าฟังค์ชั่นความถี่สะสม(Cumulative Frequency Function) Fs(x)
Fs(xi) =  fs(xj)

## Slide 11: ฟังค์ชั่นความถี่และฟังค์ชั่นความน่าจะเป็น (Frequency and Probability Functions)
ซึ่งก็คือค่าประมาณของ P( x  xI) หรือเรียกว่าความน่าจะเป็นสะสม(Cumulative probability) ของ xi
ฟังค์ชั่นความถี่สัมพัทธ์และฟังค์ชั่นความถี่สะสมเป็นค่าของตัวอย่าง ถ้า n ->  และ x ->0 ฟังค์ชั่นความถี่สัมพัทธ์หารด้วย x จะกลายเป็น Probability density function ,f(x) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของประชากรดังแสดงในสมการ f(x) = lim. fs(xi)
x
n 
n 

## Slide 12: ฟังค์ชั่นความถี่และฟังค์ชั่นความน่าจะเป็น (Frequency and Probability Functions)
และฟังค์ชั่นความถี่สะสมจะกลายเป็นฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น F(x)
ดังในสมการ F(x) = lim. Fs(x)
อนุพันธ์ของฟังค์ชั่น(Derivative) ของ F(x) คือ Probability Density Function
f(x)= d F(x) / dx
ในการ fit ข้อมูลตัวอย่าง(Sample) เข้ากับการแจกแจงตามทฤษฎี(Theoretical Distribution) จะต้องดำเนินตามขั้นตอน คือ หาค่าความถี่สัมพัทธ์( fs(xi)) ความถี่สะสม (Fs(xi)) ของตัวอย่างและการแจกแจงความน่าจะเป็น (F(x)) และProbability density function (f(x)) ของประชากรตามลำดับดังแสดงในภาพที่ 1 โดยเริ่มจากรูป(a) คำนวณฟังค์ชั่นความถี่สัมพัทธ์โดยการทำตารางแจกแจงความถี่ซึ่งได้จากการแบ่งข้อมูลออกเป็นชั้น ๆ
n 
n 

## Slide 13: ฟังค์ชั่นความถี่และฟังค์ชั่นความน่าจะเป็น (Frequency and Probability Functions)
ภาพที่ 1 ลำดับการ Fit ข้อมูลตัวอย่างกับการแจกแจงตามทฤษฎีของประชากร

## Slide 14: สถิติและพารามิเตอร์
สถิติ คือ ตัวเลขที่คำนวณจากข้อมูลซึ่งจะแสดงคุณลักษณะที่สำคัญของกลุ่มตัวอย่าง(Sample) และพารามิเตอร์ คือ คุณลักษณะของประชากร ซึ่งโดยปกติจะใช้สถิติอนุมาน(Inferential Statistic) ในการประเมินพารามิเตอร์ ในตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติและพารามิเตอร์

## Slide 15: สถิติและพารามิเตอร์
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของประชากรและค่าสถิติจากตัวอย่าง

## Slide 16: ฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Functions)
1. การแจกแจงแบบกัมเบล (Gumbel Distribution)
ฟังค์ชั่นการแจกแจงแบบกัมเบล บางครั้งจะเรียกว่า Double Exponential Distribution Function หรือแบบ Type I General Extreme Value ตามสมการ
F (x) =
exp [ - exp ( - (x – xo))]

เมื่อ - < X < 
F (x) = Cumulative Distribution Function (CDF) of x
Xo = Location Parameter หรือค่าฐานนิยม (Mode)
 = Scale Parameter
F ( Xo) = 0.3679

## Slide 17: ฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Functions)
และ Probability Density Function (PDF) จะได้
f (x) = 1 exp [ - ( x – xo) - exp [ - ( x – xo)] ]
  
  การหาค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชั่นกัมเบลโดยวิธีโมเมนต์ ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (mean ; ) ค่าความแปรปรวน (variance ; 2) และค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ (skewness coefficient ; )

## Slide 18: ฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Functions)
 =
X0 = X - 0.45 Sx
 = 0.7797 Sx
เมื่อX = ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (mean of samples)
Sx = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง(standard deviation of samples)

## Slide 19: ฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Functions)
2. การแจกแจงแบบล็อคนอร์มอล 2 พารามิเตอร์
( Lognormal 2 parameters Distribution)
ถ้า X เป็นตัวแปรแรนด้อม และให้ Y = lnX ถ้า Y มีการแจกแจงแบบนอร์มอล โดยมี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ y และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ y แล้ว X จะมีการแจกแจงแบบล็อค นอร์มอล โดยมี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ y และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ y โดยมี Probability Density Function of X ดังในสมการ

## Slide 20: ฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Functions)
และมี Cumulative Distribution Function of X ดังในสมการ
เมื่อ 0 < X < 
y = Location Parameter
y = Scale Parameter

## Slide 21: ฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Functions)
การหาค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชั่นล็อคนอร์มอล 2 พารามิเตอร์ โดยวิธีโมเมนต์ ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (mean; y) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; y) ดังนี้

## Slide 22: ฟังค์ชั่นความถี่และฟังค์ชั่นความน่าจะเป็น (Frequency and Probability Functions)
ถ้า Observations ในตัวอย่างมีการแจกแจงเหมือนกัน (Identically distributed) จะสามารถจัดข้อมูลให้เป็นรูป Histogram ความถี่ได้ โดยขั้นแรกจัดแบ่งช่วงค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปร Random ออกเป็นหลาย ๆ ช่วง(Intervals) นับจำนวนเหตุการณ์ที่อยู่ในแต่ละช่วงและสุดท้าย plot กราฟแท่ง โดยพยายามเลือกขนาดความกว้างของช่วง X ที่ใช้ในการสร้าง Histogram ความถี่ให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แต่ต้องมีเหตุการณ์เพียงพอในแต่ละช่วงที่แบ่งเพื่อให้ Histogram มีรูปร่างที่ราบเรียบ ให้ ni เป็นจำนวน Observations ของช่วงที่ i ซึ่งช่วงที่ i มีค่าอยู่ระหว่าง Xi - X และ Xi และ n เป็นจำนวน Observations ทั้งหมด จะคำนวณหาฟังค์ชั่นความถี่สัมพัทธ์(Relative Frequency Function) fs x= ni/n

## Slide 23: การทดสอบความเหมาะสมของฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Goodness of Fit Test of Probability Distribution Function)
1. การทดสอบความเหมาะสมของฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Goodness of Fit Test of Probability Distribution Function)
มีวิธีที่นิยมใช้อยู่ 2 วิธี คือ
- วิธีการทดสอบแบบ Smirnov-Kolmogorov
- วิธีการทดสอบแบบ Chi - Square

## Slide 24: การทดสอบความเหมาะสมของฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Goodness of Fit Test of Probability Distribution Function)
max = MAX Fs’(X) – Fs(X)
1 การทดสอบแบบ Smirnov-Kolmogorov เป็นการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง โดยเทียบค่าความถี่สัมพัทธ์สะสมที่ได้จากทฤษฎีกับความถี่สัมพัทธ์สะสมที่ได้จากตัวอย่าง ถ้าความแตกต่างที่มีค่ามากที่สุดมีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต ซึ่งกำหนดโดย Smirnov-Kolmogorov ดังแสดงในตารางที่ 2 จะแสดงว่าฟังก์ชั่นที่เลือก และพารามิเตอร์ที่ประเมินเป็นที่ยอมรับได้ และค่าวิกฤต ของ Smirnov-Kolmogorov ดังในสมการ
เกณฑ์การทดสอบคือ ถ้า max < N, α แสดงว่าตัวอย่างมีการแจกแจงความน่าจะเป็นตามฟังค์ชั่นและพารามิเตอร์ที่เลือกเป็นที่ยอมรับได้ ที่ระดับความสำคัญ α และในทางตรงกันข้าม

## Slide 25: ตารางที่ 2 ค่าวิกฤต( )ของ Smirnov – Kolmogorov สำหรับใช้ทดสอบความเหมาะสมของทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น(Yevjevich, V., 1972)
การทดสอบความเหมาะสมของฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Goodness of Fit Test of Probability Distribution Function)

## Slide 26
การทดสอบความเหมาะสมของฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Goodness of Fit Test of Probability Distribution Function)
2. การทดสอบแบบ Chi-Square จะทำการทดสอบโดยการคำนวณหาค่า Chi – Square จากข้อมูลและฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นที่เลือก แล้วนำไปเปรียบเทียบค่า Chi – Square วิกฤต โดยใช้เกณฑ์ในทำนองเดียวกับวิธีทดสอบแบบ Smirnov – Kolmogorov กำหนดให้ X2 คือ Chi – Square ดังนั้น X2 คำนวณได้จากสมการ
X2 =  (Nj – NPj)2
i
j=1
เมื่อ Nj = ค่าความถี่สมบูรณ์ของการเกิดน้ำท่วมในชั้น(Class) ที่ j
N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด
Pj = ความน่าจะเป็น(Probability) ในชั้นที่ j
j = ชั้นที่ j ของการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นชั้น
m = จำนวนชั้นทั้งหมดของข้อมูล

## Slide 27: ตารางที่ 3 การแจกแจง X2 ที่ degree of freedom ต่างๆ
การทดสอบความเหมาะสมของฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น (Goodness of Fit Test of Probability Distribution Function)

## Slide 28
Probability Based Rule Curves
1. Development of Upper Rule Curves
หลักทฤษฎี : Upper Rule Curves เป็นระดับน้ำหรือปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มากที่สุดที่จะทำให้ความเสี่ยงต่อการที่อ่างเก็บน้ำมีปริมาตรไม่พอที่จะรับน้ำนองอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ระดับน้ำหรือปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มากที่สุดจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (เดือน) ระดับน้ำระหว่าง Upper Rule Curves และระดับเก็บกักปกติ (normal pool level )เรียกว่า Volume of Flood Control Reserve (VFC)

## Slide 29
Probability Based Rule Curves
กำหนดให้ NRI t = It – O t (1-1)
I t = Reservoir Inflow ในเดือน t
O t = Reservoir Outflow ในเดือน t
NRI t = Net Reservoir Inflow ในเดือน t ซึ่งมี f(NRI t)
เป็น Probability Density Function ดังแสดงใน
ภาพที่ 1-1
และ VFC t = Volume of Flood Control Reserve ในเดือน t

## Slide 30
Probability Based Rule Curves
และ VFC t = Volume of Flood Control Reserve ในเดือน t
เมื่อสามารถหา f(NRI t) ได้แล้ว ค่าของ VFC t สำหรับการกำหนดค่าความเสี่ยงที่
0.05, 0.10 และ 0.20 สามารถหาได้จากภาพที่ 1-1 หรือจากสมการที่ (1-2)
P( NRI t > VFC t ) < Risk (1-2)
สุดท้าย Upper Rule Curves สามารถหาได้จากสมการที่ (1-3)
VURC t = VNP t – VFC t (1-3)
เมื่อ
VURC t = reservoir upper rule curve volume ในเดือน t
VNP t = ปริมาตรเก็บกักปกติในเดือน t

## Slide 31
Probability Based Rule Curves
(NRI) t
Risk
VFC t
f (NRI)t
ภาพที่ 1-1 Probability Distribution ของ NRI t และการกำหนด VFC t

## Slide 32
Probability Based Rule Curves
2. Development of Lower Rule Curves
หลักทฤษฎี : Lower Rule Curves เป็นระดับน้ำในอ่างที่ควรรักษาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคต หรือความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคตอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในการสร้าง Lower Rule Curves จะต้องมีการกำหนดช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ฤดูแล้งคือช่วงเวลาที่ NRI t น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ และฤดูฝนคือช่วงเวลาที่ NRI t มากกว่าศูนย์ ดังแสดงในภาพที่ 1-2 ซึ่งการกำหนดฤดูแล้งนี้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดการขาดน้ำ และฤดูฝนหมายถึงช่วงเวลาที่มีน้ำมากเกินความจำเป็น ซึ่งหลังจากกำหนดช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนแล้วก็จะสามารถหาค่าปริมาตรสะสมของ NRI t ในช่วงฤดูแล้งได้

## Slide 33
Probability Based Rule Curves
ภาพที่ 1-2 เกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์หาช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน
D
NRI t
Dry Season
Wet Season
12
Time
0
-
+

## Slide 34
Probability Based Rule Curves

## Slide 35
Probability Based Rule Curves
Risk
VBUF t
f
ภาพที่ 1-3 การแจกแจงความน่าจะเป็นของ และการกำหนดค่าของ VBUF t

## Slide 36
Probability Based Rule Curves
เมื่อสามารถหา f ( ) ได้แล้ว ค่าของ VBUF t สำหรับการกำหนดค่าความเสี่ยงที่ 0.05, 0.10 และ 0.20 สามารถหาได้จากภาพที่ 1-3 หรือจากสมการที่ (1-4)
(1-4)
ซึ่งค่า VBUF t ที่ได้จากการกำหนดค่าความเสี่ยงก็คือ Lower Rule Curves
โดยค่าความถี่ (Risk) มีความสัมพันธ์กับรอบปีการเกิดซ้ำ (Tr) ดังสมการที่ (1-5)
Risk = 1/Tr (1-5)
เมื่อ Tr = รอบปีการเกิดซ้ำ

## Slide 37
Thank You !
http://water.rid.go.th/hwm/wmg/