## Slide 1: การประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ และการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
กุลยา เจริญกิจเกษตร
นักอุทกวิทยาชำนาญการ
ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

## Slide 2: การประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ และการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกระบวนการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ และการประเมินกราฟน้ำหลาก
แนวทางการฝึกอบรม
  การรวบรวมข้อมูลน้ำท่ารายเดือน
  การแปลงค่าข้อมูลน้ำท่ารายเดือนที่สถานีดัชนี ด้วยแฟคเตอร์ปรับค่า
  การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ
  การประเมินค่าสัมประสิทธิ์การเกิดน้ำท่า

## Slide 3: การประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
การประเมินปริมาณน้ำหลาก หรือปริมาณน้ำนองสูงสุด
  วิธี Rational Formula : ใช้วิเคราะห์กรณีลุ่มน้ำขนาดพื้นที่น้อยกว่า 25 ตารางกิโลเมตร
  วิธีวิเคราะห์ลุ่มน้ำรวม (Regional Analysis): ใช้วิเคราะห์กรณีโครงการฝายทดน้ำ
  วิธีประยุกต์ใช้กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (Unit Hydrograph): ใช้วิเคราะห์กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำ

## Slide 4: วิธี Rational Formula
  ใช้ประเมินปริมาณน้ำหลากสำหรับลุ่มน้ำขนาดเล็ก (ไม่เกิน 25 ตารางกิโลเมตร) นิยมใช้วิธี Rational formula เนื่องจากคำนวณได้ง่าย
  เมื่อ
  Q = ปริมาณการไหลสูงสุด หรือ design peak discharge – ลบ.ม./วิ
  C = สัมประสิทธิ์แสดงอัตราส่วนระหว่างน้ำท่าและน้ำฝน
  I = ความเข้มฝนในช่วงเวลา และรอบปีการเกิดซ้ำที่ออกแบบ - มม./ชม.
  A = พื้นที่รับน้ำฝน – ตร.กม.

## Slide 5: การประเมินค่าสัมประสิทธิ์การเกิดน้ำท่า
  วิธีการดัดแปลงกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าด้วยการกระจายกราฟน้ำท่าที่ได้จากกาตรวจวัด
  วิธีศึกษาโดยแบบจำลองน้ำฝน – น้ำท่า (Rainfall – Runoff model)
  เลือกใช้ค่าจากงานศึกษาทางวิชาการต่างๆ

## Slide 6: สัมประสิทธิ์แสดงอัตราส่วนระหว่างน้ำท่าและน้ำฝน
ที่มา: ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน – ช่วงเวลา – ความถี่ฝน และเปอร์เซ็นต์การแผ่กระจายของปริมาณฝนสูงสุดในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
http://hydrology.rid.go.th/research-hydro/filepdf/idfUN040609.pdf

## Slide 7: ความเข้มฝนในช่วงเวลา และรอบปีการเกิดซ้ำที่ออกแบบ
  ช่วงเวลาของความเข้มฝน คำนวณได้จาก
  เมื่อ
  Tc = ช่วงเวลาของความเข้มฝน – ชม.
  L = ความยาวลำน้ำสายใหญ่จากจุดออก ถึงจุดไกลสุดบนสันปันน้ำ – กม.
  H = ความแตกต่างระดับ – ม. = 1000LS
  S = ความลาดชันเฉลี่ยลำน้ำสายหลัก

## Slide 8: ความเข้มฝนในช่วงเวลา และรอบปีการเกิดซ้ำที่ออกแบบ
  Rainfall Intensity-Duration-Frequency Curve (IDF curve)
ที่มา: http://hydrology.rid.go.th/research-hydro/filepdf/idfUN040609.pdf

## Slide 9: วิธีวิเคราะห์ลุ่มน้ำรวม (Regional Analysis)
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำนองสูงสุดรายปี จากสถานีในลุ่มน้ำใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ
  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำนองสูงสุดรายปี (QF) กับ พื้นที่รับน้ำฝน (A)
  QF = aAb
  ทำการแจกแจงความถี่โดยทฤษฎีกัมเบล (Gumbel distribution) ของแต่ละสถานี ได้เป็นค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ้ำ Tr (QTr)
  คำนวณอัตราส่วน QTr / QF
  คำนวณ QTr ของโครงการ

## Slide 10: ตัวอย่าง โครงการประตูระบายน้ำวังชุมพร
รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำนองสูงสุดจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำท่า

## Slide 11: ตัวอย่าง (ต่อ)
ทำการแจกแจงความถี่โดยทฤษฎีกัมเบล (Gumbel distribution)
  QF = aAb
  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำนองสูงสุดรายปี (QF) กับ พื้นที่รับน้ำฝน (A)

## Slide 12: ตัวอย่าง (ต่อ)
1. แทน A ลงในสมการ
2. คำนวณ QTrของโครงการ
**แนะนำเฉพาะกรณีมีสถานีอยู่ในลำน้ำเดียวกันกับโครงการ

## Slide 13: วิธีประยุกต์ใช้กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (Unit Hydrograph)
กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (Unit Hydrograph) หมายถึง กราฟน้ำท่าโดยตรง (Direct runoff) ที่เกิดจากฝนส่วนเกิน 1 หน่วย ซึ่งตกสม่ำเสมอทั่วทั้งลุ่มน้ำ ด้วยอัตราที่คงที่ตลอดใน 1 ช่วงเวลาที่กำหนด (Standard duration) ระยะเวลาของการเกิดน้ำท่าโดยตรง จากฝนส่วนเกินในช่วงเวลาที่กำหนดนั้น จะคงที่เสมอ ค่า ordinate ของกราฟน้ำท่าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าปริมาณฝนส่วนเกิน กราฟน้ำท่ารวมซึ่งเกิดจากฝนส่วนเกินหลายๆ ช่วงเวลาที่กำหนด จะประมาณได้โดยการ lag กราฟน้ำท่าของฝนส่วนเกินแต่ละช่วงเวลา แล้วบวกค่า ordinate ของกราฟน้ำท่าย่อยๆ เข้าด้วยกัน ได้เป็นกราฟน้ำท่ารวม

## Slide 14: แนวความคิดทฤษฎี Unit Hydrograph
  นิยมใช้กับลุ่มน้ำที่มีขนาดไม่เกิน 5,000 ตารางกิโลเมตร
  ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
  ความเข้มฝนและการกระจายตัวของฝนมีความสม่ำเสมอ
  กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าเป็นแบบ linear คือการสมมุติว่า ordinates ของปริมาณการไหลของน้ำท่าเป็นสัดส่วนกับปริมาตรน้ำท่า (runoff volume) ของพายุฝนทุกลูกที่มี duration อันเดียวกัน และมีฐานเวลา (time base) ของกราฟน้ำท่าทุกลูกเท่ากัน

## Slide 16: Hydrograph & Unit Hydrograph
  ส่วนขึ้น (Rising limb) : เป็นช่วงแรกของการเกิดพายุฝน ปริมาณน้ำในลำน้ำมากขึ้น อัตราการไหลสูงขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปจนถึงจุดสูงสุด ขึ้นอยู่กับสภาพของลุ่มน้ำ และความรุนแรงของพายุฝน
  ส่วนยอด (Peak or Crest segment) : เป็นบริเวณที่มีอัตราการไหลสูงสุด อยู่ระหว่าง inflection point ของโค้งส่วนเพิ่มและโค้งส่วนลด
  ส่วนลด (Recession curve or Falling limb) : ช่วงที่มีการไหลออกจากลุ่มน้ำหลังจากที่มีอัตราการไหลสูงสุด
  จุดเปลี่ยนโค้งคว่ำเป็นโค้งหงาย (Point of inflection) : เป็นจุดที่กำหนดว่า นับตั้งแต่เวลา ณ จุดนี้เป็นต้นไป การเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินจากการตกของฝนครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลงแล้ว
  Lag time มี 2 ความหมาย
    ช่วงเวลาตั้งแต่ฝนเริ่มตกจนกระทั่งน้ำท่าเริ่มเพิ่มขึ้น
    ช่วงเวลาจากจุดกึ่งกลางของฝนตกจนถึงจุดสูงสุด
  Time to peak (Tp) : เวลาจากเริ่มมีฝนส่วนเกิน (rainfall excess) ถึงจุดที่มีอัตราการไหลสูงสุดของกราฟน้ำท่า
  Recession time (Tr) : เวลาของโค้งส่วนลด คือ เวลาจากจุดที่มีอัตราการไหลสูงสุดถึงจุดสิ้นสุดของการไหลบนผิวดิน (surface runoff)
  Time base (Tb) : เวลาฐาน คือ เวลาทั้งหมดของกราฟน้ำท่าบนผิวดิน
  Time of concentration (Tc) : ระยะเวลาที่น้ำท่าไหลมาจากจุดที่ไกลที่สุดของลุ่มน้ำมาผ่านจุดปากแม่น้ำ (outlet)

## Slide 17: วิธีประยุกต์ใช้กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (Unit Hydrograph)
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  ศึกษาข้อมูลลักษณะกายภาพลุ่มน้ำของโครงการ
  การวิเคราะห์ปริมาณฝนส่วนเกิน
  การสังเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
  วิเคราะห์ปริมาณน้ำนองสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ ของโครงการ
Notes: ปริมาณน้ำนอง + baseflow

## Slide 18: ศึกษาข้อมูลลักษณะกายภาพลุ่มน้ำของโครงการ
    A = ขนาดพื้นที่รับน้ำฝน – ตร.กม.
    L =ความยาวตามลำน้ำ จากจุดที่พิจารณาไปจนถึงจุดไกลสุดบนสันปันน้ำ – กม.
    Lc =ความยาวตามลำน้ำ จากจุดที่พิจารณาไปจนถึงจุดบนลำน้ำที่ใกล้จุดศูนย์ถ่วงของลุ่มน้ำมากที่สุด – กม.
    S = ความลาดเทเฉลี่ยของลำน้ำสายหลัก
L
Lc
A
s

## Slide 19: การวิเคราะห์ปริมาณฝนส่วนเกิน
  การวิเคราะห์ฝนสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ
  วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การแผ่กระจายฝนของปริมาณฝนสูงสุดในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
  นำค่าสัมประสิทธิ์น้ำท่ามาคำนวณเป็นปริมาณฝนส่วนเกิน

## Slide 20: การสังเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า มีสมมุติฐานว่าลักษณะต่างๆ ของลุ่มน้ำนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาใดๆ อันจะเป็นผลต่อขบวนการเกิดน้ำท่า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ กับค่าพารามิเตอร์ของกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (จิรา สุขกล่ำ, 2546) แสดงเป็นสมการแบบถดถอย (Regression) ได้ดังนี้
เมื่อ tp = เวลาการเกิดปริมาณการไหลสูสุด – ชั่วโมง
qp = ปริมาณการไหลสูงสุด – ลบ.ม./วิ
L = ความยาวตามลำน้ำ จากจุดที่พิจารณาไปจนถึงจุดไกลสุดบนสันปันน้ำ – กม.
Lc = ความยาวตามลำน้ำ จากจุดที่พิจารณาไปจนถึงจุดบนลำน้ำที่ใกล้จุดศูนย์ถ่วงของลุ่มน้ำมากที่สุด – กม.
S = ความลาดเทเฉลี่ยของลำน้ำ
A = พื้นที่ลุ่มน้ำ – ตร.กม.
a, b, c, d = สัมประสิทธิ์ Regression
tr = ช่วงเวลา standard duration ของฝน –ชั่วโมง = tp/5.5

## Slide 21: ขั้นตอนการสังเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
1. คัดเลือกสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำท่า และรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำท่า
2. คำนวณพารามิเตอร์แสดงคุณลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำในแต่ละสถานี (A, L, Lc, S)
3. คำนวณพารามิเตอร์ทางอุทกวิทยาของแต่ละสถานี
- คัดเลือกน้ำท่าช่วงที่เกิดน้ำนองอันเนื่องมาจากพายุฝน สร้างเป็นกราฟน้ำท่า หลายๆ ลูก
- นำกราฟน้ำท่าแต่ละลูกมาคำนวณกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
- แยก Baseflow
- คำนวณปริมาตรทั้งหมดของน้ำท่าผิวดินเทียบเป็นความลึกเฉลี่ยทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำ
- สร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
- นำกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าที่เกิดจากพายุฝนแต่ละลูกมาเฉลี่ย ได้กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า และ tp กับ qp/A ของแต่ละสถานี

## Slide 22: ขั้นตอนการสังเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (ต่อ)
4. สร้างความสัมพันธ์ Regression ของค่า tp กับ LLc/S0.5 และ qp/A กับ tp จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ a, b, c, d ของแต่ละลุ่มน้ำ
5. สร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าเฉลี่ย และกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าในรูปแบบไม่มีหน่วย ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเวลา t/tp และอัตราส่วนปริมาณการไหล q/qp ของแต่ละลุ่มน้ำ

## Slide 23: ผลการสังเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
tp
qp
ที่มา: หนังสืออุทกวิทยาประยุกต์, ดร.วีระพล แต้สมบัติ, 2531

## Slide 24: ผลการสังเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (ต่อ)
Dimensionless unit hydrograph
กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
ที่มา: หนังสืออุทกวิทยาประยุกต์, ดร.วีระพล แต้สมบัติ, 2531

## Slide 25: วิธี Snyder

## Slide 26: วิธี Snyder
Snyder ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า โดยใช้ข้อมูลจากลุ่มน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 10 – 10,000 ตารางไมล์ (ประมาณ 26 – 25,900 ตร.กม.) ในแถบบริเวณที่เป็น fairly mountainous Apparachian Highlands ทางภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กำหนดสูตรเอมไพริกัลป์ในการคำนวณค่า basin lag ปริมาณการไหลสูงสุด (peak flow) และฐานเวลา (base length) สำหรับการสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า ดังต่อไปนี้ (วีระพล, 2531)
  tp = basin lag – ชั่วโมง
  Ct = สัมประสิทธิ์เกี่ยวกับเวลาซึ่งผันแปรตามความลาดชันและ storage ของลุ่มน้ำ มีค่าระหว่าง 1.8 และ 2.2
  qp = ปริมารการไหลสูงสุดของกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า – ลบ.ม./วิ
  Cp = สัมประสิทธิ์มีค่าระหว่าง 0.56 และ 0.69
  A = พื้นที่ลุ่มน้ำ – ตร.กม.
  T = ฐานเวลาของกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า – วัน
  L = ความยาวตามลำน้ำ จากจุดที่พิจารณาไปจนถึงจุดไกลสุดบนสันปันน้ำ – กม.
  Lc = ความยาวตามลำน้ำ จากจุดที่พิจารณาไปจนถึงจุดบนลำน้ำที่ใกล้จุดศูนย์ถ่วงของลุ่มน้ำมากที่สุด – กม.

## Slide 27: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
A = 18.04 ตร.กม
L = 8.94 กม.
Lc = 5.27 กม.
S = 1:10
Tp = 0.75Ct(LLc)^0.3 (4)
Ct = 1.8 – 2.2
Qp = (0.275CpA)/Tp (0.798)
Cp = 0.56 – 0.69

## Slide 28: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
ปริมาณฝนสูงสุด 1วัน
25 ปี = 118 มม.
ปริมาณน้ำสูงสุด
25 ปี = 26 ลบ.ม./วินาที
25

## Slide 29: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า

## Slide 30: การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
  การประเมินปริมาณน้ำต้นทุน
  การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำตามสถานการณ์น้ำ

## Slide 31: การประเมินปริมาณน้ำต้นทุน
  1. รวบรวมข้อมูล
    รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายเดือน ในลุ่มน้ำที่โครงการตั้งอยู่ และพื้นที่ใกล้เคียง
    รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือน บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง
    แหล่งข้อมูล
      ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
      ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ทั้ง 8 ภาค
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
hydro-1.rid.go.th
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
hydro-2.rid.go.th
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน hydro-3.rid.go.th
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง hydro-4.rid.go.th
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันออก hydro-6.rid.go.th
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
hydro-7.rid.go.th
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
hydro-5.rid.go.th
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
hydro-7.rid.go.th

## Slide 32: การประเมินปริมาณน้ำต้นทุน
  2. ประเมินปริมาณน้ำต้นทุน
    กรณีมีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำท่าใกล้เคียงที่ตั้งโครงการบนลำน้ำเดียวกัน
      ประเมินโดยวิธีเทียบสัดส่วนพื้นที่รับน้ำฝนกับสถานีใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ (พื้นที่รับน้ำฝนโครงการ/ พื้นที่รับน้ำฝนสถานี)
    กรณีไม่มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำท่าใกล้เคียงที่ตั้งโครงการบนลำน้ำเดียวกัน
      ประเมินโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอย
      Qm = ปริมาณน้ำท่ารายปี
      A = พื้นที่รับน้ำฝน
      a, b = ค่าสัมประสิทธิ์รีเกรชชั่น
      โดยพิจารณากลุ่มสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำที่โครงการตั้งอยู่ และพื้นที่ใกล้เคียง

## Slide 33: การประเมินปริมาณน้ำต้นทุน
  3. ประเมินปริมาณน้ำต้นทุนรายเดือน
    กำหนดให้สัดส่วนปริมาณน้ำท่ารายเดือนต่อปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี ณ ตำแหน่งนั้นๆ มีค่าเท่ากับสัดส่วนของตัวแปรเดียวกัน ณ สถานีวัดน้ำท่าที่คัดเลือกให้เป็นสถานีดัชนี
    เลือกสถานีดัชนีที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโครงการ และมีสภาพทางอุทกวิทยาที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้เทียบเป็นปริมาณน้ำต้นทุนของโครงการ
    โดยที่ (Qmx / Qyx) = (Qmi / Qyi)
    Qmx = ปริมาณน้ำท่า เดือน m ที่จุดพิจารณาใดๆ
    Qyx = ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี ที่จุดพิจารณาใดๆ
    Qmi = ปริมาณน้ำท่า เดือน m ที่สถานีดัชนี
    Qyi = ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี ที่สถานีดัชนี
    หากสถานีดัชนีมีข้อมูลยาวนานไม่เพียงพอ สามารถต่อขยายข้อมูลโดย HEC-4 หรือวิธีอื่นๆ ก่อนน้ำมาใช้เทียบเป็นปริมาณน้ำต้นทุนของโครงการ

## Slide 34: การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ แม่เตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ขนาดพื้นที่รับน้ำฝน = 79.7 ตร.กม.

## Slide 35: การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ แม่เตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

## Slide 36: การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ แม่เตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
Y = 0.6158X0.8806
Qs = 0.6158(79.7) 0.8806
= 29.03
ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 29.03 ล้าน ลบ.ม.
เลือกสถานี P.24A เป็นสถานีดัชนี
ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 158.77 ล้าน ลบ.ม.
แฟคเตอร์ปรับค่า = 29 / 159 = 0.18
ปริมาณน้ำท่ารายเดือน = 0.18*QP24A

## Slide 37: การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ แม่เตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

## Slide 38
จบการนำเสนอ