## Slide 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดทำเอกสารประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่อง
การคำนวณการใช้น้ำของพืช
และ การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ
โดย
นายนฤพล สีตบุตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยและพัฒนา

## Slide 4
St+1- S1 = ∑It+1 - ∑Ot+1
∑It+1 = St+1- S1 + ∑Ot+1
∑It+1 = St+1- S1 + Evapt+1 + Plant+1+ Seept+1 + Spillt+1
Storage | Elevation | Surface Area
….. | ….. | …..
….. | ….. | …..
∑It+1 = Discharge from River + Surface Inflow + Surface Rainfall + Subsurface Inflow + …
∑Ot+1 = Evaporation + Irrigation Plan + Seepage + Spillway Overflow + …
การประมาณค่า Inflow เข้าอ่างเก็บน้ำรายวัน

## Slide 5
St+1- S1 = ∑It+1 - ∑Ot+1
St+1 = ∑It+1 + S1– Evapt+1 – Plant+1- Seept+1 – Spillt+1
Storage | Elevation | Surface Area
….. | ….. | …..
….. | ….. | …..
∑It+1 = Discharge from River + Surface Inflow + Surface Rainfall + Subsurface Inflow + …
∑Ot+1 = Evaporation + Irrigation Plan + Seepage + Spillway Overflow + …
St+1 = ∑It+1 - ∑Ot+1 + S1
การคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (St+1) ณ เวลา t+1

## Slide 6
การสูญเสียน้ำที่แปลงเพาะปลูก
1. การไหลเลยท้ายแปลง (Surface runoff)
2. การรั่วซึมเลยเขตราก (Deep percolation)
ประสิทธิภาพการชลประทาน
(Irrigation efficiencies, E)
IRg = IRn / E

## Slide 7
การสูญเสียน้ำที่ระบบส่งน้ำ
1. การระเหยจากผิวน้ำระหว่างส่งน้ำ
2. การซึมลึกลงสู่ชั้นดินใต้คลอง
3. ไหลลอดคันคลอง
4. ไหลล้นข้ามคันคลอง
5. ไหลออกทางช่องคันคลองชำรุด
6. ไหลบ่าเข้าทางระบายน้ำ
7. รั่วตามรูที่สัตว์ขุดไว้ตามคันคลอง
การรั่วซึม
ในระบบส่งน้ำ
ประสิทธิภาพการชลประทาน
(Irrigation efficiencies, E)
IRg = IRn / E

## Slide 8
ประสิทธิภาพการชลประทาน
(Irrigation efficiencies, E)
IRg = IRn / E

## Slide 9
Once the conveyance and field application efficiency have been determined,
the scheme irrigation efficiency (e) can be calculated, using the following formula:
e
With
e = scheme irrigation efficiency (%)
ec = conveyance efficiency (%)
ea = field application efficiency (%)
A scheme irrigation efficiency of 50-60% is good;
40% is reasonable,
while a scheme irrigation efficiency 20-30% is poor.
It should be kept in mind that values mentioned above are only indicative values
ประสิทธิภาพการชลประทาน
(Irrigation efficiencies, E)
IRg = IRn / E

## Slide 10
การวิจัยและทดลองเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (KC)
วัดจากจำนวนความชื้นในดินที่เปลี่ยนแปลง
วัดจากถัง Lysimeter
ศึกษาจากแปลงทดลอง
Direct Method
คำนวณจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรด้วยวิธีการของ
Pan Evaporation
Blany - Criddle
Modified Penman
Penman Monteith
Radiation
Eddy covariance
Energy balance
Bowen’s ratio – Energy balance
Water balance
น่าเชื่อถือที่สุด
ETO
KC
ET
=
FAO

## Slide 11
KC=
ETO
ET
0.5 = 1 / 2
จ. นครปฐม
1. เวลา
2. สถานที่

## Slide 12
KC=
ETO
ET
0.5 = 2 / 4
จ. เชียงใหม่

## Slide 13
สถานที่ปลูก
ช่วงเวลาปลูก
นำ KC ไปใช้

## Slide 14
สถานที่ปลูก
ช่วงเวลาปลูก
นำ KC ไปใช้

## Slide 15
ET
(Evaporation + Transpiration)
Or
Consumptive Use
(Evapotranspiration + Plant Tissue)
CWR
(Crop Water Requirement)

## Slide 16
การตกกล้าข้าว (ระยะเวลาเลี้ยงกล้า)
1. การตกกล้าเทือก (การตกกล้าที่จะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ)
1.1 ข้าวไม่ไวต่อแสง กล้าอายุที่เหมาะสม 20 - 25 วัน
1.2 ข้าวไวต่อแสง กล้าอายุที่เหมาะสม 25 - 30 วัน
2. การตกกล้าแห้ง (ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำเทือกเพื่อตกกล้า)
2.1 การหว่านข้าวแห้ง
2.2 การหว่านข้าวงอก
2.3 การตกกล้าแบบกระทุ้งหยอดข้าวแห้ง
2.4 การตกกล้าสำหรับใช้กับเครื่องปักดำ
2.4.1การตกกล้าในถาดเพาะ กล้าอายุที่เหมาะสม 18 - 28 วัน
2.4.2 การตกกล้าในแปลง กล้าอายุที่เหมาะสม 18 - 25 วัน
3. การเตรียมกล้าโยน กล้าอายุที่เหมาะสม 15 วัน

## Slide 17
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง
การใช้น้ำ
ทำนาแบบวิธีขังน้ำ
ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง
ผลผลิตต่อไร่
ต้นทุนต่อไร่
ราคาข้าวต่อไร่

## Slide 18
การปลูกข้าว (นาดำ)
เตรียมแปลงกล้า = ปริมาณน้ำ/จำนวนวัน
เตรียมแปลงนา = ปริมาณน้ำ/จำนวนวัน
เตรียมแปลงกล้า = ปริมาณน้ำ/จำนวนวัน
เลี้ยงกล้า = ปริมาณน้ำ/จำนวนวัน
เตรียมแปลงนา = ปริมาณน้ำ/จำนวนวัน
ข้าวเริ่มใช้น้ำ (เริ่มใช้ค่า Kc )
เริ่มปักดำ
ข้าวเริ่มใช้น้ำ (เริ่มใช้ค่า Kc )
WAPF 1.0 – 2.5
WAPF 3.0
เลี้ยงกล้า = ปริมาณน้ำ/จำนวนวัน

## Slide 19
ปลูกข้าว (นาหว่าน)
เตรียมแปลงนา = ปริมาณน้ำ/จำนวนวัน
หว่านข้าว
หยุดส่งน้ำ (รอข้าวงอก) = จำนวนวัน
WAPF 3.0

## Slide 20
การปลูกพืชอื่น ๆ
เตรียมแปลง = ปริมาณน้ำ/จำนวนวัน
(น้ำช่วยงอกคิดหรือไม่ก็ได้ ≈ 50 มม.)
ปลูกพืช เริ่มใช้น้ำ (เริ่มใช้ค่า Kc )
WAPF 3.0

## Slide 21
ความต้องการน้ำชลประทานสุทธิที่ต้องให้แก่พืช
(Net irrigation requirement, IRn)
IRn = ET - Re - Ge - Wb + LR + LP
IRn (Net Irrigation Requirement) = ความต้องการน้ำชลประทานของพืชสุทธิ (mm/day)
LP (Land preparation) = ความต้องการน้ำเพื่อการเตรียมแปลง (mm/day)
ET (Evapotranspiration) =ค่าการใช้น้ำของพืช (mm/day)
LR (Leaching Requirement) = ความต้องการน้ำเพื่อลดความเข้มข้นของเกลือในดิน (mm/day)
Re (Effective Rainfall) = ฝนใช้การ (mm/day)
Ge (Ground Water Contribution) = น้ำใต้ดินในระดับความลึกที่พืชดูดมาใช้ได้ (mm/day)
Wb (Store Soil Water at The Beginning of Each Period) = ความชื้น หรือ น้ำที่สะสมอยู่ในดินก่อนการให้น้ำ (mm/day)
กรณีที่ 1 พืชที่ไม่ได้ปลูกด้วยวิธีการขังน้ำ เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ฯลฯ น้ำในดินที่พืชใช้ คือ น้ำซับ (Capillary Water) ระดับความชื้นในดินหลังส่งน้ำ คือ ระดับความชื้นชลประทาน (Field Capacity)
ในทางทฤษฎี

## Slide 22
ความต้องการน้ำชลประทานสุทธิที่ต้องให้แก่พืช (ต่อ)
(Net irrigation requirement, IRn)
IRn = ET – Re + LP
IRn = ความต้องการน้ำสุทธิที่จะต้องให้แก่พืช (mm/day)
ET = ความต้องการน้ำของพืช (mm/day)
Re = ฝนใช้การ (mm/day)
LP (Land preparation) = ความต้องการน้ำเพื่อการเตรียมแปลง (mm/day)
กรณีที่ 1 พืชที่ไม่ได้ปลูกด้วยวิธีการขังน้ำ เช่น พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ฯลฯ น้ำในดินที่พืชใช้ คือ น้ำซับ (Capillary Water) ระดับความชื้นในดินหลังส่งน้ำ คือ ระดับความชื้นชลประทาน (Field Capacity)
ในทางปฏิบัติ

## Slide 23
ความต้องการน้ำชลประทานสุทธิที่ต้องให้แก่พืช (ต่อ)
(Net irrigation requirement, IRn)
IRn = ET + P - Re - WL + LP
IRn (Net Irrigation Requirement) = ความต้องการน้ำชลประทานของพืชสุทธิ (mm/day)
ET (Evapotranspiration) = ค่าการใช้น้ำของพืช (mm/day)
Re (Effective Rainfall) = ฝนใช้การ (mm/day)
WL (Water Layer) = น้ำที่ส่งเข้าไปท่วมขังในแปลงนาครั้งแรก ตามความลึกของข้าวแต่ละสายพันธุ์ (mm/day)
P (Deep Percalation) = การรั่วซึมในแปลงนา (mm/day)
LP (Land preparation) = ความต้องการน้ำเพื่อการเตรียมแปลง (mm/day)
กรณีที่ 2 พืชปลูกด้วยวิธีการขังน้ำ เช่น ข้าว น้ำในดินที่พืชใช้ คือ น้ำอิสระ (Free Water) ระดับความชื้นในดิน คือ ระดับความชื้นอิ่มตัวด้วยน้ำ (Saturation)
ในทางทฤษฎี

## Slide 24
ความต้องการน้ำชลประทานสุทธิที่ต้องให้แก่พืช (ต่อ)
(Net irrigation requirement, IRn)
IRn = ET + P - Re + LP
IRn (Net Irrigation Requirement) = ความต้องการน้ำชลประทานของพืชสุทธิ (mm/day)
ET (Evapotranspiration) = ค่าการใช้น้ำของพืช (mm/day)
Re (Effective Rainfall) = ฝนใช้การ (mm/day)
P (Deep Percolation) = การรั่วซึมในแปลงนา (mm/day)
LP (Land preparation) = ความต้องการน้ำเพื่อการเตรียมแปลง (mm/day)
กรณีที่ 2 พืชปลูกด้วยวิธีการขังน้ำ เช่น ข้าว น้ำในดินที่พืชใช้ คือ น้ำอิสระ (Free Water) ระดับความชื้นในดิน คือ ระดับความชื้นอิ่มตัวด้วยน้ำ (Saturation)
ในทางปฏิบัติ

## Slide 25
ความต้องการน้ำชลประทานทั้งหมดที่ต้องให้แก่พืช
(Gross irrigation requirement, IRg)
IRg = ความต้องการน้ำชลประทานทั้งหมดที่ต้องส่งให้แก่พืช (mm/day)
IRn = ความต้องการน้ำชลประทานสุทธิของพืช (mm/day)
E = ประสิทธิภาพการชลประทาน (%)
IRg =
IRn
E

## Slide 26
ความต้องการใช้น้ำของพืช (Crop Water Requirement)
สมมุติ : ความต้องการใช้น้ำของพืช = 8 มม./วัน
หมายถึง ในแต่ละวัน พืชต้องการน้ำลึกเท่ากับ 8 มม. ท่วมเหนือพื้นที่เพาะปลูกของพื้นชนิดนั้น เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต

## Slide 27
หน้าที่ของโปรแกรม Simulator
โปรแกรม Simulator ทำหน้าที่จำลองสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยทำงานร่วมกับ โปรแกรม Sim Database โดยใช้หลักการสมดุลของน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Water Balance)
รูปแบบสมการสมดุลของน้ำในอ่างเก็บน้ำ คือ
เมื่อ
St+1 = St + ∑It+1 - ∑Ot+1
S2 = End Storage = ….. (เมื่อสิ้นสุดเวลาที่พิจารณา)
S1 = Start Storage = ….. (เมื่อเริ่มต้นเวลาที่พิจารณา)
∑I2 = Iinflow + Iprecipitation = ..... (วิเคราะห์ค่าทางสถิติฯ จากข้อมูลในอดีต)
∑O2 = Oevaporation + Oplan + Oseepage + Ospill
Sim Database
Simulator
spill
Evaporation
Precipitation
Seepage
Plan
Inflow
S1
S2=?
Dead Storage
S2=?
S2 = S1 + ∑I2 - ∑O2
หรือ
(คำนวณ)
(คำนวณ)
(วางแผนฯ)

## Slide 28
วิธีการจำลองสถานการณ์น้ำของโปรแกรม Simulator
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างฯ ว่ามีปริมาณมากเพียงพอที่จะส่งได้ตามแผนหรือไม่
กรณีที่ 1 S1 ≥ Oplan แสดงว่ามีปริมาณน้ำมากเพียงพอที่จะส่งได้ตามแผน ดังนั้น Oplan= Oplan
กรณีที่ 2 S1 < Oplan แสดงว่ามีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะส่งได้ตามแผน ดังนั้น Oplan= S1- Dead Storage + ∑I - Oevap
S1 = ปริมาณน้ำเริ่มต้น
Oplan = ปริมาณน้ำที่ได้จากการวางแผนใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
S1≥ Oplan
S1< Oplan
Oevap
∑I
Oplan
Dead Storage

## Slide 29
วิธีการจำลองสถานการณ์น้ำของโปรแกรม Simulator (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 คำนวณค่า S2 และ ตรวจสอบว่าเกิดกรณีปริมาณน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ (Spill) หรือไม่
กรณีที่ 1 S2 ≤ Retention Storage แสดงว่าปริมาณน้ำไม่เกินความจุของอ่างเก็บน้ำ และไม่เกิดกรณีน้ำส่วนเกินล้นอ่างฯ ดังนั้น ค่า S2 ที่คำนวณได้จากสมการ คือค่าจริงที่จำลอง ฯ ได้และ นำค่า S2 ที่ได้ไป Interpolate ค่า L2
แทนค่าลงในสมการ S2 = S1 + ∑I2 – Oevap – Oplan – Oseepage
กรณีที่ 2 S2 > Retention Storage แสดงว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุของอ่างเก็บน้ำ และเกิดกรณีน้ำส่วนเกินไหลล้นอ่างฯ ดังนั้นค่า S2 ที่คำนวณได้จากสมการ ยังไม่ใช่ค่าจริง ต้องคำนวณใหม่ในขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนที่ 3)
กรณีที่ 1 S2 ≤ RS
กรณีที่ 2 S2 > RS
Retention Storage (RS)
Retention Storage (RS)

## Slide 30
วิธีการจำลองสถานการณ์น้ำของโปรแกรม Simulator (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 3 หากเกิด กรณี S2 > Retention Storage ต้องคำนวณค่า S2 ใหม่ ในกรณีที่มีน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ (Spill)
∑O2 = Oevap + Oplan + Ospill
กรณีที่ 1 ∑I2 = ∑O2 ถือว่าปริมาณและระดับน้ำคงที่ตลอดช่วงเวลาที่พิจารณา ดังนั้น S2 = S1 + ∑I2 – Oevap – Oplan - Ospill และ Interpolate ค่า L2
∑I2
Ospill
คำนวณค่า
จากนั้น เปรียบเทียบ
∑O2
กับ
กรณีที่ 2 ∑I2 > ∑O2 ถือว่าปริมาณและระดับน้ำไม่คงที่ตลอดช่วงเวลาที่พิจารณา จะเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มสูงขึ้นจนสิ้นสุดเวลาที่พิจารณา ดังนั้นต้อง Trial L2 = L2 + 0.001 แล้วนำไปแทนค่าในสมการ ∑I2 ≤ Trial S2 - S1 + Trial Ospill + Oevap + Oplan จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง จะได้ Trial L2 , Trial Ospill และ Trial S2 ตามลำดับ
กรณีที่ 3 ∑I2 < ∑O2 ถือว่าปริมาณและระดับน้ำไม่คงที่ตลอดช่วงเวลาที่พิจารณา จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลงจนสิ้นสุดเวลาที่พิจารณา ดังนั้นต้อง Trial L2 = L2 - 0.001 แล้วนำไปแทนค่าในสมการ ∑I2 ≥ Trial S2 - S1 + Trial Ospill + Oevap + Oplan จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง Trial L2 , Trial Ospill และ Trial S2 ตามลำดับ
จากนั้นคำนวณค่า
กรณีที่ 1 ∑I2 = ∑O2
กรณีที่ 2 ∑I2 > ∑O2
กรณีที่ 3 ∑I2 < ∑O2

## Slide 31
WAPF 4

## Slide 32
ประสิทธิภาพการชลประทาน
(Irrigation efficiencies, E)
IRg = IRn / E
ระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพ 60 % หมายความว่า?
ปลายทางต้องการปริมาณน้ำ 60 ต้นทางต้องส่งน้ำ 100
ระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพ y ต้นทางต้องส่งน้ำ 100
ดังนั้น ถ้าปลายทางต้องการปริมาณน้ำ x ต้นทางต้องส่ง = (100/y)*x

## Slide 33
1
KC=
ETO
ET
0.5 =
2 = 0.5 x 4
จ. นครปฐม
จ. เชียงใหม่
ET= KC x ETO
1 = 0.5 x 2
2
0.5 =
4
2